| Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Koronakatu 2 02210 ESPOO | Tilaus/ pvm.: Elina Paukku Näytteiden saap.pvm.: 21.09.2011 |
| --- | --- |
| Kohde: Simonkylän koulu, Vantaa |
| Tehtävä: Näytepiirroksen laadinta, 6 kpl; laadintapvm. 21.09.2011 Karbonatisoitumissyvyys liuosmenetelmällä, 10 kpl; testaus 21.09.2011 Mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 3 kpl; testaus 17.10.2011 Näytteenotto timanttiporauksella 6 kpl; 21.09.2011 |

# NÄYTTEET

Näytteet porattiin FCM:n toimesta 21.09.2011 tilaajan osoittamista kohdista. Näytteiden merkitseminen tapahtui tilaajan valvonnassa ja tunnukset olivat: SKK 1A, -1B, -2A, -2B,

-3A ja -3B. Näytelieriöt olivat halkaisijaltaan Ø 60 mm. Näytteet arvioitiin suunniteltuihin testauksiin soveltuviksi.

# TUTKIMUKSET

Laboratoriossa laadittiin ensin kaikista näytelieriöistä näytepiirrokset. Lisäksi porauslieriönäytteiden kyljestä tehtiin karbonatisoitumissyvyyden määritykset liuosmenetelmällä soveltaen standardia SS 13 72 42.

Kolmesta näytteestä (SKK 1A, -2A ja -3B) valmistettiin Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:n laboratoriossa esi-impregnointien jälkeen noin 0,025 mm paksut ohuthienäytteet 75 mm (pituus) x 25 mm (leveys) kokoisille näytelaseille. Ohuthieet tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla. Tutkimuksissa noudatettiin standardia ASTM C 856-04 soveltuvin osin.

Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:llä on FINAS-akkreditointi ohuthietutkimuksille (akkreditoitu testauslaboratorio T208, SFS-EN ISO/IEC 17025).

# TULOKSET

Tutkimustulokset koskevat tähän toimeksiantoon sisältyneitä ohuthienäytteitä ja vetolujuustestausnäytteitä. Karbonatisoitumissyvyydet on esitetty taulukossa 1 ja näytepiirrokset näiden jälkeen.

Mikrorakennetutkimus ohuthieistä on teetetty alihankintana KJ Peippo Tmi:ssä Koski Tl:ssä.

TAULUKKO 1. KARBONATISOITUMISSYVYYDET.

Näytteet:           betoniporalieriö, halkaisija 60 mm

Menetelmä:      soveltaen standardia SS 13 72 42

| TUNNUS | RAKENNE | karbonatisoitumissyvyys ulkopinta/alapinta, mm | karbonatisoitumissyvyys, sisäpinta/yläpinta, mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimi | keskiarvo | maksimi | minimi | keskiarvo | maksimi |
| SKK 1A |  | sokkeli |  | 73 (läpi) |  |  |  |  |
| SKK 1B |  | sokkeli |  | 72 (läpi) |  |  |  |  |
| SKK 2A |  | sokkeli | 7 | 11 | 18 | 2 | 5 | 12 |
| SKK 2B |  | sokkeli | 9 | 15 | 21 | 1 | 3 | 10 |
| SKK 3A |  | sokkeli | 18 | 20 | 22 | 1 | 3 | 15 |
| SKK 3B |  | sokkeli | 13 | 17 | 20 | 1 | 2 | 4 |

# NÄYTEPIIRROKSET

# OHUTHIETUTKIMUKSET

# Näyte SKK 1A, sokkeli

Näytteen pituus ohuthieessä on 67 - 70 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa). Ohuthienäyte ei ulotu rakenteen läpi. Näyte on katkennut poratessa noin 11 – 13 mm:n syvyydestä. Liimattu uudelleen yhteen.

- Näytteen ulkopinnassa on 0,02 – 0,18 mm paksu, yhdestä osakerroksesta muodostuva maalipinnoite. Maalissa on epätasaisesti jakautuneena, paikoitellen runsaasti pieniä huokosia (<0,14 mm).  Maalissa on muutamia graniittisia kiviainesrakeita max. # 0,12 mm, jotka ovat saattaneet irrota betonin ulkopinnasta maalaamisen yhteydessä. Maalikerroksen kontakti taustabetoniin on kunnossa.

- Betoni on läpi karbonatisoitunut.

- Betonissa on muutamia pyöreitä ilmahuokosia (0,2 – 1,2 mm ). Ei ole havaittavissa varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida nykykäsityksen mukaan luokitella pakkasenkestäväksi märissä olosuhteissa.

- Huokostiloissa ei esiinny täytteisyyttä.

- Vesi-sementtisuhdetta ei voida arvioida karbonatisoitumisen takia. Hydrataatioaste vaikuttaa tavanomaista korkeammalta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti ja gneissi. Sideaine-runkoainekontaktit ovat osittain halkeamien rikkomat.

- Koko näytteen syvyydellä on 28 – 30 kpl kpl pääasiassa ulkopinnan suuntaista <0,005 – 0,2 mm leveää ja yli 25 mm pitkää pakkasrapautumishalkeamaa, jotka ovat merkkinä pitkälle edenneestä pakkasrapautumasta.

# Näyte SKK 2A, sokkeli

Näytteen pituus ohuthieessä on 72 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa). Ohuthienäyte ei ulotu rakenteen läpi.

- Näytteen ulkopinnassa on 0,02 – 0,25 mm paksu, yhdestä osakerroksesta muodostuva maalipinnoite. Maalissa on harvakseltaan pieniä huokosia (<0,14 mm).  Maalikerroksen kontakti taustabetoniin on kunnossa.

- Maalikerroksen alla on 0 – 0,5 mm paksu yhdestä osakerroksesta koostuva laastimainen, läpi karbonatisoitunut tasoitekerros. Osakerroksissa on harvakseltaan pieniä epämääräisen muotoisia huokostiloja (<0,28 mm). Runkoaineena on särmikästä graniittista hiekkaa, max. # 0,45 mm. Hydratoitumisaste vaikuttaa olevan tavanomaista korkeampi. Tasoitekerroksen kontakti taustabetoniin on kunnossa.

- Taustabetoni on karbonatisoitunut yhtenäisesti noin 7 – 14 mm:n syvyyteen ulkopinnasta ja noin 5 – 8 mm:n syvyyteen sisäpinnasta. Sisäpinnasta edennyt karbonatisoituminen on lähimmillään noin 64 mm:n etäisyydellä ulkopinnasta. Muualla näytteen alueella betoni on karbonatisoitunut hyvin pieninä laikkuina.

- Betonissa on harvakseltaan pyöreitä ilmahuokosia (0,15 – 2,1 mm ). Ei ole havaittavissa varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida nykykäsityksen mukaan luokitella pakkasenkestäväksi märissä olosuhteissa. Lisäksi on muutamia epämääräisen muotoisia tiivistyshuokosia (<1,9 mm).

- Huokostiloissa ei esiinny täytteisyyttä.

- Vesi-sementtisuhdetta ei voida arvioida karbonatisoitumisen takia. Hydrataatioaste vaikuttaa pääasiassa tavanomaiselta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti ja gneissi. Sideaine-runkoainekontaktit ovat kunnossa.

- Syvyysvälillä 0 – 4,5 mm ulkopinnasta on kaksi ulkopintaa vastaan kohtisuoraa, ulkopinnasta lähtevää <0,05 – 0,01 mm leveää ja 1,5 – 4,5 mm pitkää mikrohalkeamaa, jotka ovat todennäköisesti syntyneet kuivumiskutistuman seurauksena. Muualla näytteessä ei esiinny halkeilua.

# Näyte SKK 3B, sokkeli

Näytteen pituus ohuthieessä on 73 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa). Ohuthienäyte ei ulotu rakenteen läpi.

- Näytteen ulkopinnassa on 0,06 – 0,80 mm paksu, yhdestä osakerroksesta muodostuva maalipinnoite. Maalissa on harvakseltaan pieniä huokosia (<0,4 mm).  Maalikerroksen kontakti taustabetoniin on kunnossa.

- Maalikerroksen alla on 0 – 0,5 mm paksu yhdestä osakerroksesta koostuva laastimainen, läpi karbonatisoitunut tasoitekerros. Tasoitteessa on harvakseltaan pieniä epämääräisen muotoisia huokostiloja (<0,28 mm). Runkoaineena on särmikästä graniittista hiekkaa, max. # 0,45 mm. Hydratoitumisaste vaikuttaa olevan tavanomaista korkeampi. Tasoitekerroksen kontakti taustabetoniin on kunnossa.

- Taustabetoni on karbonatisoitunut yhtenäisesti noin 14 – 20 mm:n syvyyteen ulkopinnasta. Muualla näytteen alueella betoni on karbonatisoitunut hyvin pieninä laikkuina.

- Betonissa on vain muutamia pyöreitä ilmahuokosia (0,15 – 0,4 mm ). Ei ole havaittavissa varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida nykykäsityksen mukaan luokitella pakkasenkestäväksi märissä olosuhteissa. Lisäksi on muutamia epämääräisen muotoisia tiivistyshuokosia (<3,9 mm).

- Huokostiloissa on noin 20 – 72 mm:n syvyydellä yksittäisiä ja kehämäisiä 0,01 – 0,04 mm paksuja ettringiitin kaltaisia täytekiteytymiä, jotka indikoivat kosteuden kulkeutumista betonissa.

- Vesi-sementtisuhde ja hydrataatioaste vaikuttavat pääasiassa tavanomaisilta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti ja gneissi. Sideaine-runkoainekontaktit ovat kunnossa.

- Syvyysvälillä 0 – 5 mm ulkopinnasta on kaksi pääasiassa ulkopintaa vastaan kohtisuoraa, ulkopinnasta lähtevää <0,05 – 0,02 mm leveää ja 1 – 5 mm pitkää mikrohalkeamaa, jotka ovat todennäköisesti syntyneet kuivumiskutistuman seurauksena. Muualla näytteessä ei esiinny halkeilua.