Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 9.7.2010

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA249SOTUNGINK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA249SOTUNGINK A, oireilutilojen terveyshaitta –

epäilyselvitys 21.6.2010

KOHDE		Sotungin koulu, Sotungintie 19, 01200 Vantaa,

luokka 112

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

SOT1

SOT2

Luokka 112 (piirustuksessa 106)

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Lattia, linoleumi	 				B2 	2.7 – 4.2

Käytävä luokan ulkopuolella, lattia, linoleumi 		B2 	3.0 – 3.5

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset suoraviljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuutestreptomysiiniagar:illa,

7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SOT1.  Ulkoseinän eristeväli vasemman ikkunan karmin  	M 	+ 	-

raon kautta pilasterin juuresta			homeitiöitä

V  - 	+

Penicillium

ei mikrobikasvua

SOT2.  Lattia, linoleumi 				M 	- 	-

V  -	-

ei mikrobikasvua

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää/kasvuston tiheyttä materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää): -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti.

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Mikroskopoimalla näytteestä saadaan todellinen tulos: mikrobikasvua tai ei mikrobikasvua. Mikroskopoimalla on mahdollista havaita myös elinkykynsä menettänyt mikrobikasvusto, jota ei saada viljelemällä esiin. Mikroskopointi on Sosiaali- ja terveysministeriön Sisäilmaohjeessa 2003:1 suositeltu tutkimusmenetelmä.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Semikvantitatiivisen suoraviljelymenetelmän vastaavuus laimennossarjaviljelyyn on esitetty Sisäilmastoseminaarin 2005 julkaisussa: Marjut Reiman ja Liisa Kujanpää, Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa , sivu 255. Laimennossarjan homevaurioita indikoiva tulos >10.000 cfu/g vastaa suoraviljelymenetelmän tulosta +++.

Asumisterveysohjeen 2003:1, kohdan 7.3.2 Rakennusmateriaalinäyte mukaan: ”Jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 00kpl/g.  Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ikkunan pielissä on avoimia rakoja ulkoseinän eristeväliin. Huonolaatuista vuotoilmaa voi päästä sisälle rakojen kautta. Lisäksi ikkunalautojen alta on mahdollisesti yhteys ikkunoiden karmiväleihin.

Käytävän lattiassa on tarkastusluukkuja alustatilaan. Alustatilasta voi päästä huonolaatuista vuotoilmaa käyttötiloihin.

Ulkoseinän luokan 112 ulkoseinän eristevälistä ja lattiasta linoleumin alta otetuista näytteistä SOT1 ja SOT2 ei todettu mikrobikasvua.

Espoossa 9.7.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA249kuva1.  Vasemman ikkunan alanurkan kohdalla on avoin rako

ulkoseinän eristeväliin

VANTAA249kuva2.  Käytävän lattian alla on alustatila

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.