Tilaaja :                                         Jari Ahvenlampi / 0400-615428

jari.ahvenlampi@vantaa.fi

Laskutus :                                    Vantaan kaupunki  /tilakeskus korjausrakentaminen.

Tervahuhdantie 1,01400 Vantaa.

Lähtötilanne

Tietoja rakennuksesta / kartoitettu alue:

- Yksikerroksinen päiväkoti.

- Pesuhuoneen lattiarakenne poistetun vesileikkialtaan kohdalla kaksoislaatta.

- Eristeenä lattioissa styrox-levyä.

- Lattiarakenteet samassa tilassa  muuten maanvaraisia betonilattioita.

- Seinät vahinkoalueella kevytrakenteisia.

- Kylpyhuoneessa oli aloitettu remontti ennen kosteuskartoitusta.

Toimenpide-ehdotus:

- Koneellinen kuivaus poistetun vesileikkialtaan eristetilaan (Kaksoislaatta)

- Pintakuivaus.

- Desinfiointi.

Muut mahdolliset toimenpiteet selviävät töiden edetessä

Mittauskalusto:

- Vaisala HMP42 ja 44;

- Suurin sallittu kosteus kastuneen betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 80 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Suurin sallittu kosteus uuden betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 85 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Mittausreikien poraamisen jälkeen betonin ja tiilen mittauspisteet on imuroitu ja tiivistetty ja annettu kosteuden tasaantua n.2 vrk

- Mittaustulosten ( RH ) tarkkuus + / - 2 %  välillä 80 -90 % , + / - 3 välillä 90 – 100 %

- Pintakosteudenosoitin GANN hydromette + B50 mittapää;

- Asteikko 0 – 199, betonissa: kohonneet arvot >80, märät arvot >100.

- Pintakosteuden osoitin: Protimeter Syrveymaster Sme; asteikko 1-20,sallittu alle 10.

Pohjakuva pesuhuone

(Ohjeellinen ei mittakaavassa)

Viemärit.

Kuivattava alue.

Kartoitusmittaustulokset

| PVM: | 13.6-2008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C |  | G/m³ | Paikka, materiaali |  |
| 1 | 92,2 | 15,3 |  | 12,1 | Lattiaeriste stryrox. |  |
| 2 | 90 | 17 |  |  | Lattiabetoni 20-40mm |  |
| 3 | 82 | 17 |  |  | Lattiabetoni 20-40mm |  |
| 4 | 83 | 17,5 |  |  | Lattiabetoni 20-40mm |  |
| 5 | 56 | 16 |  |  | Lattiabetoni 20-40mm |  |
| 6 | 71 | 16 |  |  | Lattiabetoni 20-40mm |  |
| 7 | 94,4 | 16,3 |  | 13,3 | Maanvarainen betonilaatta, hiekka. |  |
|  |  |  |  |  | Sisäilma |  |

Kuivausmittaustulokset

| PVM: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C |  | G/m³ | Paikka, materiaali |  |

Kuvat ja havainnot kohteesta

Tässä vahinkoraportissa on selvitetty ainoastaan kyseistä aluetta eikä tätä kartoitusta voi siten käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määritykseen

# Text boxes

# VAHINKOKARTOITUS

Suitsikujan päiväkoti

Suitsikuja 2

Vantaa

Tilaus:              9.6-2008

Kartoitus: 	 11-13.6-2008

Raportti:           18.6-2008

L&T- Työnumero:  080899-N-01

Tilattu päiväkodin pesuhuoneen kosteuskartoitus ja kuivaus.

Ph 18m²

4

7                        6

5

3

1

2

Kuvat pesuhuoneesta

Vanha vesileikkialtaan paikka. Kartoituksen yhteydessä havaittiin altaan kohdalla lattiarakenteen                      olevan kaksoislaatta.