| Tilaaja: As. Oy Suunnistajankuja 4 c/o Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy Isännöitsijä Taina Porrassalmi Kuntokuja 4, 01280 VANTAA | Työnumero: 12300724 |
| --- | --- |

# TUTKIMUSSELOSTUS

| Tutkimuksen tekijä: RKM-Kuivaustekniikka Oy Rkm Jarkko Lehtamo 040 451 4019 Pätevöitynyt kosteuden mittaaja, PKM VTT:n henkilösertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja, RKM jarkko.lehtamo@rkmkuivaustekniikka.fi | Tutkimuspäivämäärä: 24.9.2012 |
| --- | --- |

Pohjakuva		Mittauspöytäkirja		Valokuvat

| Kohde | As. Oy Suunnistajankuja 4 |
| --- | --- |
| Nimi | Päiväkoti | Puh | --- |
| Osoite | Suunnistajankuja 4, 01280 VANTAA |

| Isännöinti | Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy |
| --- | --- |
| Isännöitsijä | Taina Porrassalmi | Puh | (09) 3424 2118 |

| Huoltoyhtiö | Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy | Puh | (09) 3424 210 |
| --- | --- | --- | --- |

| Kiinteistö |  |
| --- | --- |

| Tutkimuksen tarkoitus, menetelmät ja mittalaitteet | Vesivahingon laajuuden selvitys. Tutkimus suoritettiin aistinvaraisesti sekä apuna käyttäen Gann UNI 2 pintakosteudenosoitinta (jäljempänä pko) ja B 50-mittapäätä. Kosteuden paikallistajalla tutkittaessa käytämme ilmaisuja normaali, kohonnut ja korkea. Paikallistajan lukemat kertovat rakenteen kosteusrasitteesta 0 – 70 mm:n syvyydeltä (valmistajan ilmoittama), mutta eivät kerro materiaalin sekä rakenteen kunnosta. Pko:n mittaustulokset ns. ”vertailuarvoja”, jossa samasta rakenteesta saatuja mittaustuloksia verrataan toisiinsa. Pko:lla ei voida varmuudella sanoa kosteuden määrää eikä sijaintia rakenteessa. Mitta-asteikko 0-199 Puu- ja levyrakenteiden mittaus suoritetaan Protimeter Mini – mittarilla. Eristetilaa mitattaessa apuna käytetään n. 700 mm:n pituisia eristetikkuja. Kostean raja-arvo on yli 17 paino-%. Näyttöarvon yksikkönä käytetään paino-%. Mitattaessa muusta, kuin puurakenteesta, yksikkönä käytetään p-yksikköä. Protimeter Mini:stä käytetään jäljempänä lyhennettä pm. |
| --- | --- |

## Tekniset tiedot

| Kiinteistö | Vuonna 1975 valmistunut kerrostalo |
| --- | --- |
| Rakenteet | Kts. pohjakuva |
| Pinnoitteet | Kts. raportti |
| Kv-putkisto | Kuparia |
| Lämmitys | Vesikeskuslämmitys patterein. |
| Lattiakaivo ja viemärit | Muoviset |
| Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |

| Raportti | Lepohuone: Lattiassa muovimatto ja seinissä maali. Katossa osittain maali ja osittain pintaan liimatut akustolevyt. Ei kohonneita kosteusarvoja katossa, seinissä ja lattiassa. Leikkihuone: Lattiassa muovimatto ja seinissä maali. Katossa osittain maali ja osittain pintaan liimatut akustolevyt. Ei kohonneita kosteusarvoja katossa, seinissä ja lattiassa. Ruokailu 1: Lattiassa muovimatto ja seinissä maali. Katossa osittain maali ja osittain pintaan liimatut akustolevyt sekä lastulevytetty alaslaskettu katto. Ei kohonneita kosteusarvoja katossa, seinissä ja lattiassa. Katon lastulevyssä valaisimen ympärillä kosteusvauriojälkiä, mutta ei kohonneita kosteusarvoja. Ruokailu 2: Lattiassa muovimatto ja seinissä maali. Katossa osittain maali ja osittain pintaan liimatut akustolevyt sekä lastulevytetty alaslaskettu katto. Ei kohonneita kosteusarvoja pko:lla mitattuna katossa seinissä ja lattiassa. Katon lastulevyissä kosteusvauriojälkiä, mutta ei kohonneita kosteusarvoja. Toimisto: Lattiassa muovimatto. Seinissä ja katossa maali. Huoneen nurkassa lattiassa ja seinähelmassa korkeat kosteuarvot. Nurkassa maakellarimainen haju. Seinähelmasta hilseilee pinnoitteet. Irroitettu ulkoseinällä olevien kaapistojen pohjalevyjä. Tätä kautta mitattu ulkoseinähelmasta ja seinän vierustalta lattiasta korkeita kosteusarvoja. Kaapistojen takaa lattia ja seinähelma pinnoittamaton. Toimiston varasto: Lattiassa muovimatto. Seinissä ja katossa maali. Ulkoseinähelmasta hilseilee pinnoitteet. Ulkoseinähelmassa ja lattiassa seinän vierustalla korkeita kosteusarvoja. Henkilökunnan wc: Lattiassa muovimatto. Seinissä maali. Katto alaslaskettu ja lastulevytetty. Wc:ssä pistävä haju. Lattiassa ja seinissä ei kohonneita kosteusarvoja. Poikien wc: Massalattia. Seinissä maali. Katto alaslaskettu ja lastulevytetty. Ulkoseinähelmassa ja lattiassa tämän vierustalla korkeat kosteusarvot. Seinähelmasta hilseilee hieman pinnoitteet Tyttöjen wc: Massalattia. Seinissä maali. Katto alaslaskettu ja lastulevytetty. Ulkoseinähelmassa ja lattiassa tämän vierustalla korkeat kosteusarvot. Seinähelmasta hilseilee pinnoitteet Takanurkassa ulkoseinää vasten olevan putkikoteloinnin lastulevyhelma kastunut ja kosteusvaurioitunut. Avattu kotelointia. Kotelon sisällä maakellarimainen haju. Eteinen: Lattiassa muovimatto ja seinissä maali. Katto alaslaskettu ja akustolevytetty. Ulkoseinähelmassa kohonneita kosteusarvoja. Putkikoteloinnin vieressä katossa kosteusvauriojälki, mutta ei kohonneita kosteusarvoja. Korvausilmaventtiilin alapuolelta maalipinnoite noussut koholle. Kohdalla ei kohonneita kosteusarvoja. Käytävä: Lattiassa muovimatto ja seinissä maali. Katto alaslaskettu ja akustolevytetty. Ei kohonneita kosteusarvoja. Keittiö: Lattiassa muovimatto. Seinissä maali. Katto alaslaskettu ja lastulevytetty. Ulkoseinähelmassa kohonneita kosteusarvoja. Katon lastulevyissä kosteusvauriojälkiä, mutta ei kohonneita kosteusarvoja. Yleisesti mainittuna katossa on kosteusvaurioituneita, rikkonaisia ja sivuistaan avonaisia akustolevyjä. Muutamia levyjä myös vaihdettu. Käytävän kosteusvaurioituneet levyt näyttäisivät olevan vesisulkujen kohdilla. Rikkinäisistä ja reunoistaan avonaisista akustolevyistä pääsee sisäilmaan epäorgaanisia kuituja mitkä taas saattavat aiheuttaa mekaanisia ärsytysoireita mm. nenässä, kurkussa sekä silmissä. Ulkopuolella on tehty jossain vaiheessa korjaustöitä (mm. sokkelin vierusta kaivettu auki ja asennettu sokkelin patolevyt). |
| --- | --- |

| Toimenpide-ehdotus: | Purkutyöt Ratu 82-0239 (kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt) ohjeiden mukaisesti Tilojen tyhjennys irtaimistosta. Irtaimiston puhdistus. Akustolevyjen uusiminen reunoistaan suojattuihin levyihin ja/tai vaihtaminen korvaaviin materiaaleihin esim. käytävän alaslasketussa katossa kipsilevyihin. Alaslaskettujen lastulevykattojen sekä lastulevytettyjen pystynousukotelointien avaukset. Toimistohuoneen kaapistojen irroitus ulkoseinältä. Runkojen kunnon tarkistus mahdollisten kosteusvaurioiden takia (taustalevyt). Kastuneiden lattian ja ulkoseinähelman pinnoitteiden poisto imuripuhtaalle betonipinnalle. Tilojen mikrobisiivous ja desinfiointi purkutyön jälkeen. Toinen siivous/desinfiointi kuivaus-/kasaustyön jälkeen. Ulkopuolelle toimistohuoneen vastaiseen nurkkaan seinän vierustalle tarkistuskaivanto. Tarkistetaan tätä kautta ulkopuolisen korjaustyön mahdolliset puutteet mm. sokkelisuojauksen kunnon tarkistus, vierustäytön materiaalin soveltuvuuden arviointi ja salaojaputkien korkoaseman tarkistus. Koneellinen kuivaus tasoon; RH < 80% / 20oC (betoni) ja RH < 60% / 20oC (eriste). Kosteusvaurioalueet käsitellään desinfiointiaineella. Kuivauksen jälkeen rakenteiden ja pintojen korjaus hyvää rakentamistapaa noudattaen Noudatamme RKM-Kuivaustekniikka Oy:n sopimusehtoja. Selostuksen ehdotukset perustuvat tutkimushetken tuloksiin. Tutkimus ei poissulje mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita. RKM-Kuivaustekniikka Oy Jarkko Lehtamo Rakennusmestari Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM) VTT:n henkilösertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja (RKM) |
| --- | --- |

Liitteet:	Pohjakuva			  1 kpl

Mittauspöytäkirja		  2 kpl

Valokuvat			35 kpl

POHJAKUVA VAHINKOALUEESTA

Pohjakuva ei ole mittakaavassa

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

PINTAKOSTEUS

Mittaus suoritettiin Gann UNI 2 pintakosteudenosoittimella ja B 50-mittapäällä

| Mittausalue | Lukema | Kosteusarvio |
| --- | --- | --- |
| Lattia tsto | max. 135 vertailuarvo < 55 | Korkea |
| Ulkoseinähelma tsto | max. 125 vertailuarvo < 55 | Korkea |
| Toimiston varaston lattia | max. 115 vertailuarvo < 55 | Korkea |
| Toimiston varaston ulkoseinähelma | max. 180 vertailuarvo < 55 | Korkea |
| Tyttöjen ja poikien wc lattia | max. 150 vertailuarvo < 65 | Korkea |
| Tyttöjen ja poikien wc ulkoseinähelma | max. 130 vertailuarvo < 55 | Korkea |
| Eteisen ulkoseinähelma | max. 85 vertailuarvo < 55 | Kohonnut |
| Keittiön ulkoseinähelma | max. 75 vertailuarvo < 55 | Hieman kohonnut |

| Mittausarvot suhteessa materiaalitiheyteen, (Gann UNI 2 + B 50) |
| --- |
| Aineen tiheys kg/m3 | erittäin kuiva | normaali | puolikuiva | kostea | hyvin kostea | märkä |
| < 600 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-110 | >110 |
| 600-1200 | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70-100 | 100-120 | >120 |
| 1200-1800 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-110 | 110-130 | >130 |
| >1800 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-120 | 120-140 | >140 |

PUURAKENTEIDEN KOSTEUS

Mittaus suoritettiin Protimeter Mini – mittarilla.

| Mittauspiste | Paino - % | Kosteusarvio |
| --- | --- | --- |
| Lastulevyhelma tyttöjen wc | max. 35 vertailuarvo < 10 | Korkea |

VALOKUVAT

| Lepohuone: Katon akustolevyjä vaihdettu. Akustolevyjen reunat voimet…. |  | Lepohuone: …ja niissä on muutamia reikiä. |
| --- | --- | --- |

| Ruokailu 1: Alaslasketun katon lastulevyssä… |  | Ruokailu 1: …kosteusvauriojälki valaisimen kohdalla. |
| --- | --- | --- |

| Ruokailu 2: Alaslasketun katon lastulevyissä… |  | Ruokailu 2: …kosteusvauriojälkiä. |
| --- | --- | --- |

| Ruokailu 2: |  | Ruokailu 2: |
| --- | --- | --- |

| Toimisto: Lattiassa korkeat kosteusarvot ulkonurkassa. |  | Toimisto: Kyseisellä kohdalla ulkoseinähelman pinnoitteet hilseilee ja helmassa korkeat kosteusarvot. |
| --- | --- | --- |

| Toimisto: Ulkoseinän vierustalla kaapistot. |  | Toimisto: Kaapistojen takana ulkoseinähelmassa ja lattiassa korkeat kosteusarvot. |
| --- | --- | --- |

| Toimisto varasto: Ulkoseinähelmassa ja lattiassa tämän vierustalla korkeat kosteusarvot. Seinähelman pinnoitteet hilseilee. |  | Henkilökunta WC: Ei kohonneita kosteusarvoja. |
| --- | --- | --- |

| Tyttöjen WC: Ulkoseinähelmassa ja lattiassa tämän vierustalla korkeat kosteusarvot. Seinähelman pinnoitteet hilseilee. |  | Tyttöjen WC: Putkikoteloinnin helma kastunut ja kosteusvaurioitunut. |
| --- | --- | --- |

| Tyttöjen WC: Koteloinnin pohjalla korkeat kosteusarvot. Koteloinnin sisällä maakellarimainen haju. |  | Poikien WC: Ulkoseinähelmassa ja lattiassa tämän vierustalla korkeat kosteusarvot. Seinähelman pinnoitteet hilseilee. |
| --- | --- | --- |

| Eteinen: Putkikoteloinnin yläpäässä… |  | Eteinen: …katossa kosteusvauriojälki, mutta ei kohonneita kosteusarvoja. |
| --- | --- | --- |

| Eteinen: Ulkoseinähelmassa kohonneet kosteusarvot. |  | Eteinen: Korvausilmaventtiilin alapuolelta pinnoite koholla. Ei kohonneita kosteusarvoja. |
| --- | --- | --- |

| Käytävä: Katossa kosteusvaurioituneita akustolevyjä… |  | Käytävä: … |
| --- | --- | --- |

| Käytävä: … |  | Käytävä: …pääsääntöisesti vesisulkujen kohdilla. |
| --- | --- | --- |

| Keittiö: Ulkoseinähelmassa hieman kohollaan olevat kosteuarvot. |  | Keittiö: Katon alaslaskun lastulevyissä kosteusvauriojälkiä…. |
| --- | --- | --- |

| Keittiö: …molemmin puolin valaisinta. |  | Kuvaa rakennuksen päädystä. Sisäpuolella kyseisellä kohtaa päiväkodin toimisto. |
| --- | --- | --- |

| Salaojien tarkastuskaivo. |  | Sadevesikaivon sihdissä sepeliä ja lehtiä. |
| --- | --- | --- |

| Etupihan puoli asfaltoitu. |  |  |
| --- | --- | --- |