Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI 20.6.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA128TAMMENKOLO

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA128TAMMENKOLO, terveyshaittaepäilyselvityksen,

kosteusmittauksen ja mikrobitutkimuksen jatkotutkimus

13.6.2006.

KOHDE		Tammenkolo, ryhmäperhepäiväkoti, Raatetie 9, 01300 Vantaa,

LIITTYY 		Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen raportti

päiväyksellä 21.3.2006. Novorite Oy:n raportti

VANTAA122TAMMENKOLO 8.4.2006.

PAIKALLA 	Jouni Räsänen, Simo Valjakka ja kirvesmies

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

T1.  Olohuoneen ulkoseinän alajuoksu ja runkotolppa 	M 	- 	-

ulkokautta

T2.  Keittiön lattia, pohjalaatan bitumisivelykerroksen  	M 	+ 	-

pinta   					homeitiöitä

T3.  Pesuhuoneen ulkoseinä, ulkokautta laatoitettu 	M 	+++ 	-

lastulevy  					homeitiöitä ja –rihmastoa

T4.  Huoneen 1 avatun lattian soiro 			M 	+ 	-

homeitiöitä

T5.  Huoneen 1, pohjalaatan bitumisivelykerroksen  	M 	+ 	-

pinta   					homeitiöitä

T6.  Käytävän lattia, pahvia ja paperia pohjalaatan  	M 	+++ 	-

bitumisivelykerroksen päällä  			homeitiöitä ja –rihmastoa,

Stachybotrys atra

T7.  Takkahuoneen takaseinän reunasta lattian soiro 	M 	+ 	++

(mikrobiperäinen haju)				homeitiöitä ja –rihmastoa

T8.  Takkahuoneen takaseinän reuna, puunpala 	M 	+ 	-

lattian eristevillojen välistä  			homeitiöitä ja –rihmastoa

T9.  Takkahuoneen takaseinän reunasta 		M 	- 	-

lautalattian alapinta

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

wc 	Pesuh

T3

T4;5

wc 0.5                   Huone 1

T6

Huone 2

Mikrobikasvua näytteessä: Tn

T7;8

Takkahuone 			T1

T8

Keittiö  K			Olohuone

Kaaviomainen pohjakuva tutkimuskohteesta

Rakennukseen sisään tultaessa oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Haju oli peräisin lattiaan avatuista tarkastusaukoista. Rakennus vaikuttaa huomattavan alipaineiselta. Voimakas alipaineisuus lisää ilmavirtauksia sisälle rakenteiden kautta.

Käynnin yhteydessä avattiin lattioiden lisäksi myös ulkosienien panelointia olohuoneen ja pesuhuoneen kohdalta. Ulkoseinän ulko-osan rakenne ulkoapäin lukien on kuitusementtilevy, alumiinipaperi, panelointi, tervapaperi ja eristevilla.

Pesuhuoneen kohdalla laatoitetun lastulevyn takapinta on silmin nähden homehtunut.

Käytävän lattian avatussa kohdassa lattian pohjalaatan päällä on paperia ja pahvia. Pahvista otetusta näytteestä T6 todettiin mikroskopoimalla runsasta Stachybotrys atra –homesienen kasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme pesuhuoneen vaurioituneen seinän korjaamista niin pitkälle, kuin vaurioita tai rakenteellisia virheitä on havaittavissa.

Suosittelemme lattioiden purkamista pohjalaatan pintaan asti. Suosittelemme pohjalaatan pinnan pudistamista ja desinfiointia pitkävaikutteisella desinfiointiliuoksella sekä lattian konstruoimista uudelleen kiviainesrakenteisena. Käsityksemme mukaan lattian rakenteen muutos edellyttää myös seinien alaosien nostamista kiviainesrakenteella.

Käsityksemme mukaan olisi syytä harkita myös ulkoseinien rakenteen korjaamista paremmin ulospäin hengittäväksi.

Espoossa 20.6.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA128kuva1.  Kuvassa näkyy ulkoseinän rakennetta

VANTAA128 kuva2. Käytävän kohdalla lattian pohjalaatan päällä on pilaantunutta paperia ja pahvia.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.