Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI 30.6.2004

Tilakeskus, talonsuunnittelu			 	VANTAA55

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA55,  mikrobitutkimus 22.6.2004

KOHDE		Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskenkatu 7, 01360 Vantaa

LIITTYY 		Näytteet Inststo K. Katila Oy:n toimesta pohjapiirustukseen

merkityistä näytteenottokohdista

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

6/7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

TAP1.  Johtajan huone 11, tiiliulkoseinän eristeväli 	M 	- 	-

V  -	-

TAP2.  OS.H I 130, tiiliulkoseinän eristeväli 	 	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	-

TAP3.  OS.H II 129, tiiliulkoseinän eristeväli 	 	M 	- 	-

V  -	-

TAP4.  OS.H II 105, tiiliulkoseinän eristeväli 	 	M 	- 	-

V  -	-

TAP5.  OS.H I 104, tiiliulkoseinän eristeväli 	 	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	-

TAP6.  OS. H II, 129, lattian eristeväli (styrox) 		M 	- 	-

V  -	-

TAP7.  OS. H I, 130, lattian eristeväli (styrox) 		M 	- 	-

V  -	-

TAP7b.  OS. H I, 130, lattia PVC –maton alta		M 	- 	+

V  -	/+

Monocillium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Tiiliulkoseinien eristeväleistä otetuista näytteistä TAP1, TAP3, ja TAP4 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua. Näytteistä TAP2 ja TAP5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Ulkoseinistä otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua.

Lattioiden eristevälistä (styrox) otetuista näytteistä TAP6 ja TAP 7 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Huoneen OS. H I lattiasta PVC –maton alta otetusta näytteestä TAP7b todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua. Näytteenottokohdassa, muovimaton alla oli mikrobiperäisyyteen viittaavaa hajua.

Espoossa   30.6.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.