51392_26						          	     5.12.2011

Vantaan kaupunki

Tilakeskus

Jouni Räsänen

Kielotie 13, 01300 Vantaa

Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi

Tutkimuskohde	Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskenkatu 7, Vantaa

# SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

## SISÄILMAN LAATU. LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää päiväkotirakennuksen sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus sisälsi sisäilman epäpuhtausmittauksia sekä ilmanvaihto- ja rakenneteknisen perustiedon kokoamista.

Tutkimuskohteena ovat olleet 1970-luvulla rakennetun päiväkotirakennuksen tilat, joiden käyttöön on liitetty poikkeavia kokemuksia. Rakennuksen sisäpinnat on peruskorjattu vuosina 2004–2006, jolloin tiloihin asennettiin myös kokonaan koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Sisäpintojen peruskorjaus ei sisältänyt ikkunarakenteiden tai ulkoseinärakenteiden rakennemuutoksia. Rakennus on pääosin yksikerroksinen, lämmönjakohuone sijaitsee rakennuksen pohjoispäädyn kellarikerroksessa tilan 121 alapuolella.

Rakennuksen kantavina rakenteina ovat betonipalkit ja – pilarit. Rakennuksen alapohjarakenteena on pääosin maanvarainen betonilaatta, rakennuksen itäjulkisivulla on osittain ryömintätilaa/ kaukolämpökanaali, pohjoisjulkisivulla on kellaritilaa. Yläpohjarakenteena ovat betonielementit, vesikatteena on bitumihuopakate. Ulkoseinärakenteena on ulkoapäin luettuna kalkkihiekkakivitiili – eristetila – kalkkihiekkakivitiili. Rakennetekninen selvitys on esitetty tarkemmin liitteessä 4.

Rakennuksessa on kokonaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Päiväkodin tiloja palvelee tuloilmakone (TK01), joka on varustettu lämmön talteenotolla. Keittiötilaa palvelee tuloilmakone (TK02). Tuloilmakoneet sijaitsevat rakennuksen kellaritiloissa lämmönjakohuoneessa. Tuloilmakoneissa on tasoa EU7 olevat hienosuodattimet. Rakennuksessa on viisi poistoilmakonetta.

Tutkimuksen tekijöinä olivat ympäristöhygieenikko Eija Puhakka, kemisti Elisa Koskinen, LVI-insinööri Olli Kärkkäinen, rakennusinsinööri Ilkka Meriläinen, ympäristötekniikan DI Pirjo Prokkola ja kemisti Reija Salminen (laboratoriotyö). Mikrobianalyyseistä ja tulosten arvioinnista on vastannut ympäristöhygieenikko Eija Puhakka. Tutkimukset tehtiin 25.10. - 7.11.2011.

TULOSTEN ARVIOINTI

Sisäilman mikrobit. Sisäilman mikrobinäytteet otettiin tutkimukseen valituista tiloista 121, 104 ja 133 kahden eri näytteenottokerran aikana. Vertailunäytteet otettiin ulkoilmasta.

Tutkimustuloksia verrataan samanaikaisiin ulkoilman mikrobipitoisuuksiin ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobikoostumuksessa mahdollisesti todettavia eroja. Ulkoilmapitoisuuksiin verrattuina tutkittujen tilojen sieni-itiöpitoisuudet olivat alhaisia. Tilassa 133 (Pihlajat, lepohuone) todettiin sieni-itiöiden joukossa toisella näytteenottokerralla vähäinen määrä saman päivän ulkoilmanäytteestä poikkeavaa Phoma -suvun homesientä. Bakteereiden pitoisuudet olivat normaaleja lukuun ottamatta tilaa 104 (Pajut, ryhmähuone), jossa todettiin toisella näytteenottokerralla muihin tiloihin verrattuna kohonnut bakteeripitoisuus. Bakteerit ovat yleisesti ihmisistä peräisin olevia epäpuhtauksia. Sisäilman sädesieni-itiöpitoisuudet olivat vuodenaikaan nähden alhaisia lukuun ottamatta tilaa 104 toisella näytteenottokerralla, jolloin tilassa todettiin kohonneeksi katsottava sädesieni-itiöpitoisuus (10 cfu/m3).

Rakenteiden kosteudet. Tutkituissa tiloissa määritettiin sisätiloja vasten olevien kivirakenteisten seinä- ja lattiarakenteiden kosteuksia pintakosteudenilmaisimella. Rakenteissa ei todettu kohonneita kosteuslukuarvoja.

Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin tutkimukseen valituista tiloista yhden näytteenottokerran aikana.

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus, ns. TVOC -arvo, oli Pajujen ryhmähuoneessa (tila 104) 73 µg/m3 ja Pihlajien lepohuoneessa (tila 133) 38 µg/m3. Todettuja TVOC -arvoja voidaan pitää kokemusperäisesti alhaisina päiväkotirakennuksille.

Yhdisteiden vallitsevaa tasoa korkeampina pitoisuuksina todettuja yksittäisiä yhdisteitä olivat (yhdisteestä riippuen 5 - 10 µg/m3 tai korkeampina pitoisuuksina) Pajujen ryhmähuoneessa tolueeni (14,1 µg/m3), 1,4-ksyleeni (9,4 µg/m3) ja 2,2,4,6,6-pentametyyliheptaani (11 µg/m3) ja Pihlajien lepohuoneessa tolueeni (14,1 µg/m3) ja 1,4-ksyleeni (5,5 µg/m3). Yhdisteiden lähteinä toimivat mm. lattioiden pintamateriaalit ja niiden käsittely- ja hoitoaineet.

Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut. Pinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia selvitettiin tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla. Tutkituista tiloista otettiin kahdet rinnakkaiset näytteet.

Tutkituissa tiloissa todetut mineraalikuitupitoisuudet vaihtelivat välillä 0,07 - 0,14 kpl/cm2.  Pitoisuudet alittavat käytössä olevan ohjeellisen arvon 0,20 kpl/cm2.

Painesuhteet. Tutkittujen tilojen painesuhteita ulkoilmaan ja muihin tiloihin nähden tutkittiin tilojen välillä tehtyjen hetkellisten paine-eromittausten 25.- 26.10.11 ja jatkuvatoimisten paine-eromittausten avulla 31.10. - 6.11.11. Tutkitut tilat olivat pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan alipaineiset -5…-8 pascalia ulkoilmaan nähden ja iltaisin/ viikonloppuisin -3…-6 pascalia alipaineiset ulkoilmaan nähden.

Painesuhdeseurannan kuvaajat on esitetty liitteissä 3.1.–3.3.

Tutkimuskohteessa tehdyt havainnot.  Tiloissa tehtiin aistinvarainen käynti 7.11.2011. Käynnin aikana tilan 126 sisäilmassa ja ikkunaliittymien pystyosissa todettiin epäiltävää mikrobiperäistä hajua. Tilan 133 ikkunaliittymän alaosassa todettiin epäiltävää mikrobiperäistä hajua. Hajua havaittiin keskimmäisen ikkunan kohdalla ja tästä noin 20 cm etäisyydelle viereisten ikkunoiden suuntaan.

## LAUSUNTO

Tulosten perusteella esitetään seuraavaa,

- tutkimustuloksia ja tulosten arviointia on esitetty lausunnon tulosten tarkasteluosassa ja lausunnon liiteosissa. Lausunto-osan tarkoituksena on esittää keskeisimpien tutkimustulosten arvio sekä arvio tarvittavien jatkotoimenpiteiden periaatteista,

  - tutkittujen tilojen sisäilman laatumittausten tuloksissa ei ole tullut esille poikkeamia ohjearvoihin sisäilman mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksissa. Tiloissa 104 ja 133 on esiintynyt pieniä määriä saman päivän ulkoilmanäytteestä poikkeavia mikrobilajistoja,

  - sisätiloja vasten olevissa rakenteiden osissa ei todettu pintailmaisimen perusteella viitteitä poikkeavasta kosteudesta. Rakennus on normaalilla tavalla lievästi alipaineinen ympäristöönsä nähden. Ilmanvaihtolaitteiden toiminnassa ei todettu poikkeamia,

  - tilojen 126 ja 133 ikkunarakenteiden liittymissä ulkoseinärakenteisiin todettiin epäiltävää mikrobiperäistä hajua. Hajua todettiin myös tilan 126 sisäilmassa,

  - mahdollisena tilojen sisäilman laatuun vaikuttavana haittatekijänä pidetään ilman sekoittumista tiloihin ulkoseinärakenteiden rakenneliittymien kautta rakenteiden osista, joissa on mikrobiperäistä hajua tuottava lähde. Lähde voi liittyä ulkoseinän eristeisiin, joihin on kohdistunut tai kohdistuu poikkeavaa kosteutta. Poikkeavan kosteuden lähde voi olla sade- ja sulamisvesien vaikutus ulkoseinien alaosaan sekä edelleen eristemateriaaleihin. Kosteus voi liittyä myös ulkoseinärakenteen puutteelliseen tuuletukseen, kosteuden tiivistymiseen rakenteen eristetilaa vasten oleviin rakenteiden osiin,

  - rakennuksen tiloissa todetut poikkeavat hajuhavainnot edellyttävät toimenpiteitä. Tiloissa esitetään toimenpiteitä ulkoseinärakenteiden mikrobiperäisiin hajuhavaintoihin vaikuttavien syiden selvittämiseksi. Toimenpiteet edellyttävät rakenteiden avaamista ja rakenneliittymien ilmatiiveyden selvittämistä,

jatkotoimenpiteiden arviointi,

- tutkituissa tiloissa esitetään seuraavaa toimintamallia jatkotoimenpiteiksi,

- jatkoselvitykset kohdistetaan tiloihin 126 ja 133. Tilat otetaan pois käytöstä. Tilat tyhjennetään ja osastoidaan muista tiloista. Tiloista poistetaan ikkunoiden alapuoliset lämmityspatterit. Tilojen lämmittäminen toteutetaan väliaikaisesti sähkölämmittimien avulla,

- em. tiloissa tehdään ennen tilojen osastointia rakennetiiveyskokeet ulkoseinän rakenneliittymien ilmatiiveyden selvittämiseksi (ikkuna- ja välipohjarakenteet),

- tilojen ulkoseiniin tehdään rakenneavaukset lattiatasoon ja ikkunan alakarmin alle. Ikkunarakenteiden vuorilistat poistetaan. Avattujen rakenteiden kautta tutkitaan rakenteen eristetilan kunto (aistinvarainen arvio, materiaalien näytteenotto) ja rakennustapa sekä em. rakenteiden rakenneliittymien toteutettu rakennustapa,

- kaikkien tulosten perusteella arvioidaan poikkeavaa hajua tuottavien rakenteiden korjaustapaa, joka voi kohdistua rakenteen ulko- ja/ tai sisätiloja vasten oleviin osiin.

Helsingissä, 5. joulukuuta 2011

Finnmap Consulting Oy – Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Eija Puhakka 			Jukka Kärkkäinen

FM, ympäristöhygieenikko		terveysteknikko

Lausunnon liitteet

Liite 1.		Mittaustulokset

Liitteet 2.1-2.2	Mittauspisteet pohjakuvissa

Liitteet 3.1-3.3	Paine-eroseuranta, kuvaajat

Liite 4.		Rakennetekninen selvitys

Liite 5.		Ilmanvaihtotekninen selvitys

Liite 6.		Kuvakooste