# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m3 | Bakteerit, pitoisuus, cfu/m3 | Sädesienet, pitoisuus, cfu/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 121 | Tammet, lepohuone | 25.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. steriilit | 88 45 % 55 % | 110 | 4 |
|  |  |  | 26.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. Penicillium sp. steriilit | 35 50 % 12 % 38 % | 88 | 0 |
| M2 | 104 | Pajut, ryhmähuone | 25.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. Cladosporium spp. steriilit | 75 41 % 6 % 53 % | 380 | 0 |
|  |  |  | 26.10.11 | Yhteensä Aureobasidium sp. Geotrichum sp. Cladosporium sp. hiivat steriilit | 44 20 % 20 % 10 % 20 % 30 % | 2580 | 10 |
| M3 | 133 | Pihlajat, lepohuone | 25.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. Cladosporium sp. Penicillium sp. steriilit | 150 33 % 6 % 3 % 58 % | 13 | 0 |
|  |  |  | 26.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. Phoma sp. steriilit | 53 33 % 8 % 59 % | 760 | 5 |
| M4 |  | Ulkoilma | 25.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. Cladosporium spp. Penicillium spp. Aspergillus fumigatus Aspergillus sp. Aspergillus niger Aureobasidium sp. steriilit | 800 21 % 18 % 6 % 5 % 2 % 1 % 1 % 46 % | 99 | 0 |
|  |  |  | 26.10.11 | Yhteensä Geotrichum sp. Cladosporium spp. Penicillium spp. steriilit | 360 35 % 16 % 6 % 43 % | 35 | 0 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.10.2011 | 19,9 - 20,4 | 34 | 6,2 | 79 |
| 26.10.11 | 20,3 - 20,5 | 37 -38 | 8,9 | 74 |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot – opas 2008, Työterveyslaitos 2009) mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100 – 500 cfu/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 cfu/m3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut,

- kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m3,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja.

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4500 cfu/m3 on kohonnut,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m3,

Sädesienet

- pitoisuustaso yli 10 cfu/m3 talviaikana on kohonnut,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 10 cfu/m3).

# Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa

Tutkittujen huonetilojen kivirakenteisia ulkoseinä – ja lattiarakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1 0,5 metrin välein. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä 0 – 160. Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta.

Tutkitussa kohteessa ei todettu kohonneita kosteuslukuarvoja.

# Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax – putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy -laboratoriossa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 104 | Pajut, ryhmähuone | 25.10.11 | 73 |
| V2 | 133 | Pihlajat, lepohuone | 25.10.11 | 38 |

Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat:

| Yhdiste | Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m3 |
| --- | --- |
|  | V1 | V2 |
| Aromaattiset yhdisteet: |  |  |
| Bentseeni | 3,3 | 2,1 |
| Tolueeni | 14,1 | 8,8 |
| Etyylibentseeni | 3,7 | 2,6 |
| Propyylibentseeni | 1,0 | 0,6 |
| 1,4-Ksyleeni | 9,4 | 5,6 |
| 1,2-Ksyleeni | 3,8 | 2,3 |
| Styreeni | 1,1 | 0,8 |
| 1,3,5-Trimetyylibentseeni | 1,2 | 0,7 |
| Aromaattiset yhdisteet yhteensä | 37,6 | 23,5 |
| Alkaanit: |  |  |
| 2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani* | 11 | 2,5 |
| Alkaanit yhteensä | 11 | 2,5 |
| Terpeenit: |  |  |
| Pineeni | 2,2 | 1,3 |
| Delta-3-kareeni | 0,6 | 0,3 |
| Limoneeni | 1,7 |  |
| Terpeenit yhteensä | 4,5 | 1,6 |
| Karbonyylit: |  |  |
| Heksanaali | 1,9 | 1,6 |
| Bentsaldehydi | 2,5 |  |
| Asetoni *, ** | 3,3 | 1,3 |
| Karbonyylit yhteensä | 7,7 | 2,9 |
| Esterit: |  |  |
| Etyyliasetaatti | 0,2 | 0,1 |
| Butyyliasetaatti | 0,5 | 0,5 |
| 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti (TXIB) | 2,9 | 2,3 |
| Esterit yhteensä | 3,6 | 2,9 |
| Alkoholit: |  |  |
| Etanoli *, ** |  | 3,1 |
| Butanoli | 2,7 | 2,2 |
| 2-Etyyli-1-heksanoli | 1,9 | 3,2 |
| Alkoholit yhteensä | 4,6 | 8,5 |
| Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m3 | 69 | 41,9 |

*  Määritetty tolueenina.

** TVOC-alueen ulkopuolella

Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden perusteella tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden kokonaispitoisuus ja TVOC -arvo eivät usein ole yhtä suuret.

Sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole ohjearvoa.

# Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Keräysaika | Mineraalikuidut, kpl/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPK1 | 104 | Pajut, ryhmähuone | 25.10. – 7.11. 25.10. – 7.11. | alle 0,07 alle 0,07 |
| PPK2 | 133 | Pihlajat, lepo- ja leikkihuone | 25.10. – 7.11. 25.10. – 7.11. | 0,07 0,14 |
| PPK3 | 126 | Pienryhmätila | 25.10. – 7.11. 25.10. – 7.11. | alle 0,07 alle 0,07 |

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi on ehdotettu 0,2 kpl/cm2 (Työterveyslaitos 2006).

# Painesuhdemittaukset

Tilojen painesuhteet ulkoilmaan ja muihin tiloihin nähden mitattiin mikromanometrin ja merkkisavun avulla. Ilmavirtaus kahden tilan välillä havaitaan jo yhden pascalin paine-erolla, jolloin ilmavirtaus voidaan todeta mittauspisteeseen päästettävän savun avulla. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Tila | Vertailutila | Pvm | Tila ali-/ ylipaineinen | Paine-ero Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE1 | Pienryhmätila, 126 | Ulkoilma | 25.10.11 | Alipaineinen | 5 – 6 |
| PE2 | Pienryhmätila, 126 | Eteinen, 125 | 25.10.11 | Tasapaineinen | 0 – 1 |
| PE3 | Tammet, lepohuone, 121 | Ulkoilma | 25.10.11 26.10.11 | Alipaineinen Alipaineinen | 6 – 7 6 – 8 |
| PE4 | Tammet, lepohuone, 121 | Käytävä, 111 | 25.10.11 26.10.11 | Ylipaineinen Ylipaineinen | 0 – 1 0 – 1 |
| PE5 | Tammet, lepohuone, 121 | Leikkihuone, 123 | 25.10.11 | Alipaineinen | 0 – 1 |
| PE6 | Pajut, ryhmähuone 104 | Ulkoilma | 25.10.11 26.10.11 | Alipaineinen Alipaineinen | 5 – 6 6 – 8 |
| PE7 | Pajut, ryhmähuone 104 | Leikkihuone, 106 | 25.10.11 | Alipaineinen | 0 – 1 |
| PE8 | Pihlajat, lepohuone 133 | Ulkoilma | 25.10.11 26.10.11 | Alipaineinen Ylipaineinen | 6 – 7 2 – 4 |
| PE9 | Pihlajat, lepohuone 133 | Eteinen, 134 | 25.10.11 26.10.11 | Ylipaineinen Tasapaineinen | 0 – 1 0 – 1 |