# ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SELVITYS

## TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Selvitys koskee Vantaan Tarhapuiston päiväkodin rakennuksen ilmanvaihtolaitteita ja tuloilmalaitteiden palvelualueiden kuvausta.

## YLEISKUVAUS

Tutkittavassa rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtojärjestelmä on asennettu vuonna 2006 peruskorjauksen yhteydessä.

## ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

## Rakennuksessa on kaksi tuloilmakonetta. Tuloilmakone TK01 lämmöntalteenotolla palvelee päiväkotia. Tuloilmakone TK02 palvelee keittiötä. Tuloilmakoneet sijaitsevat rakennuksen kellaritiloissa lämmönjakohuoneessa. Tuloilmakoneissa on EU7- luokan hienosuodattimet. Rakennuksessa on viisi poistoilmakonetta. Tuloilmalaitteiden tuloilmasuodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa (kevät - kesä).

# Text boxes

Kuva 1. Tuloilmakoneen TK01 suodatinkammio. Suodattimet (EU7) olivat puoliksi likaiset.