##### TUTKIMUSELOSTUS

Kohde:	Tikkurilan lukio (uusi)

Valkoisenlähteentie 53

01370 Vantaa

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

Tehtävä:	Alustatilan tiiviyskokeet

Tekijät:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

RI Riikka Sutela, Humi-Consulting Oy

Rkm. Eero Salo, Humittest Oy

Saadut tiedot:

- rakennepiirustukset, alapohja

- vesijohdot ja viemärit – piirustukset, 1. krs

- ennakkoselvitys alustatilan hyväksymiskatselmusta varten

Tutkimuskohde

Tutkimuskohde on vuonna 2002 valmistunut Tikkurilan lukio (uusi). Rakennuksessa on alustatilallinen, ontelolaattarakenteinen alapohja, ks. kuva 1.

Kuva 1. Tikkurilan lukion alapohjarakenne.

Tutkimusaikataulu ja -järjestelyt

- Käyttötilojen ja alustatilan paine-eron mittaus 20.1.2003

- Alustatilan vuotokohtien selvitys savupatruunoita käyttäen 21.–22.1.2003

Tutkimustulokset

Alustatila on ylipaineinen käyttötiloihin nähden. Alustatilan ilmanvaihdon ollessa normaalilla asennolla, paine-ero käyttötilojen ja alustatilan välillä oli riittävä vuotokohtien selvittämiseksi, eikä tilapäistä paineistamisjärjestelyä tarvinnut tehdä. Alustatilan vuotokohdat selvitettiin savupatruunoita käyttäen, osien A1 ja A2 osalta, 21.1.2003 ja, osien A2, A3, A4, B1 ja B2, osalta 22.1.2003. Ulko-olosuhteet sekä paine-erot on esitetty taulukossa 1. Ulkoilman suhteellinen kosteus ja lämpötila on mitattu Vantaan Myyrmäestä ja tuulitiedot on Ilmatieteen laitoksen Seutulan sääasemalta.

Taulukko 1. Mittausajankohtien ulko-olosuhteet sekä paine-ero alustatilan ja käyttötilojen välillä

| Mittaus-ajankohta | Lämpötila [(C] | Suhteellinen kosteus [%] | Ilman kos-teussisältö [g/m3] | Tuulen suunta ja nopeus [m/s] | Paine-ero alusta-tilan ja käyttö-tilojen välillä [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1.2003 klo 9-15 | 1,7 | 92 | 5,0 | etelä 4 -5 | 12 |
| 22.1.2003 klo 9-15 | 1,6 | 84 | 4,6 | etelä 5-6 | 5 |

Liitteissä 1 – 3 on esitetty alustatilasta löytyneet ilmavirtausten vuotokohdat huonetiloihin. Talvipuutarhassa olevaa lattiakaivon läpivientiä eikä hissin vieressä olevien wc-tilojen läpivientejä tarkastettu tilan ahtauden vuoksi. Vuotokohdat luokiteltiin neljään luokkaan; I, II, III ja III+, vähäisestä runsaaseen. Vuotokohdat on maalattu alustatilaan sinisellä spray-maalilla nuolin ja ympyröin, ks. kuvat 2 ja 3. Vuodon suuruutta ei alustatilaan erikseen merkitty.

Kuva 2. Esimerkkejä vuotokohdista ja niiden merkitsemisestä alustatilaan.

Kuva 3. Esimerkkejä vuotokohdista ja niiden merkitsemisestä alustatilaan.

Yhteenveto

Tiiviyskokeessa löytyneet vuotokohdat ovat pääsääntöisesti läpivientien kohdalla. Yksittäisiä vuotokohtia löytyi ontelolaatan saumoista ja paikatuista ″käyttämättömistä″ tai tarpeettomista läpivienneistä. Avonaisten vesijohtoputkien ja sähköjohtojen suojaputkien päät on tiivistettävä. Putkikannakkeiden kiinnityskohdista löytyi useita vuotokohtia. Putkikannattajien kiinnikkeiden vuotokohtia ei ole merkitty alustatilaan. Kannakkeiden kiinnikekohdista voi kulkeutua ilmaa ontelon kautta läpivientiin ja siten huoneilmaan. Kiinnikekohdista on tiivistettävä ainakin ne, joissa kannake osuu laatan onteloon, missä on myös läpivienti.

Helsinki 4.2.2003 		________________________

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy,	 DI Ari-Veikko Kettunen