NOVORITE

VANTAA48UOMARKF1

Kuva1. Uomarinteen koulu, opetustila 138  16.3.2004. Mattolistan naulat ovat hapettuneet, kun listat on kastunut käsienpesualtaan roiskevesistä. Opetustilojen muilla seinustoilla listojen naulat ovat myös monin paikoin hapettuneita siivousvesien kasteltua listoja.  Käytävillä jalkineista tuleva vesi kastelee puulistoja.

Kuva2. Uomarinteen koulu, opetustila 138  16.3.2004. Kuvassa näkyy, kuinka seinän kipsilevyjen alareuna on nostettu jalkalista yläreunan tasoon. Kipsilevy on suojattu roiskevesiltä muovitapetilla. Seinässä on metalliranka, joka ei vaurioidu kosteudesta. Kuvan mukaisessa rakenteessa vain matto- ja jalkalista vaurioituvat helposti.