# ALAPOHJAN ALIPAINEISTAMISSUUNNITELMA

Kohde:	Uomarinteen koulu

A-rakennus/kouluosa

Uomarinne 2

01600 Vantaa

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Arto Alanko

Tehtävä:	 Alapohjan alipaineistamissuunnitelma

Tekijät:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

Mittausten perusteella imupisteen paikan tulee olla liitteen 1 kuvaan  rajatulla alueella. Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 1,4 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,7 m3. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  180m3/h, mihin tarvitaan n. 300 Pa alipaine. Imukuoppa voidaan tehdä liitteessä 2 esitetyllä periaatteella.

Helsinki 27.01.2002

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy

_______________________________

DI Ari-Veikko Kettunen

LIITE 1

LIITE 2

1.  Ympäristöopas 4/1996, Ympäristöministeriö