# ALAPOHJAN ALIPAINEISTAMISSUUNNITELMA , Vaihtoehto 2

Kohde:	Uomarinteen koulu, rakennus A/päiväkotikerros

Myyrmäentie 2

01600  Vantaa

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Arto Alanko

Tehtävä:	Alapohjan alipaineistamissuunnitelma siten että järjestelmän toiminnan painopiste on varsinaisten päiväkotitilojen alueella. Tällöin päiväkotitilojen vieressä olevat tekniset tilat eivät kokonaan kuulu järjestelmän vaikutuspiiriin.

Tekijä:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

Mittausten perusteella alapohjan alipaineistaminen kohteessa vaatii  poistoimureilta suurta alipainetta tai suuria imukuoppia. Alapohjan alipaineistus kohteessa voidaan tehdä käyttäen liitteessä 1 esitetyillä kohdilla yhteensä kahta imupistettä seuraavasti:

  - Imupiste 1: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 1,2 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,45 m3. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  100m3/h, mihin tarvitaan n. 700 Pa alipaine

  - Imupiste 2: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 1,4 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,7 m3. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  50m3/h, mihin tarvitaan n. 700 Pa alipaine.

Imukuoppien kokoa voidaan pienentää  mikäli on käytettävissä suuren (5000 Pa) alipaineen aikaansaavia imureita. Tällöin imukuopan koot  ovat seuraavia:

  - Imupiste 1: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 0.55 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 45 litraa. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  100m3/h, mihin tarvitaan n. 5000 Pa alipaine.

  - Imupiste 2: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 0.6 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 60 litraa. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  50m3/h, mihin tarvitaan n. 5000 Pa alipaine.

Poistokanavan läpivienti alapohjarakenteesta tulee tiivistää elastisella saumausaineella betonilaattaan ilmatiiviisti. Kohteessa  betonilaatta oli paikoitellen  melko ohut, joten suuria imukuoppien tehtäessä tulee tarkastella rakenteen kantavuutta ja vahvistaa laattarakennetta tarvittaessa ja/tai täyttää imukuoppa  esim. pestyllä sepelillä (6/16 tai 6/32).

Helsinki 05.07.2002

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy

_______________________________

DI Ari-Veikko Kettunen

LIITE 1   1(1)

# Text boxes

Imupiste 1

Imupiste 2