# ALAPOHJAN ALIPAINEISTAMISSUUNNITELMA

Kohde:	Uomarinteen koulu

B-rakennus/tilauksen mukaiset osat  (n. 1600 m2)

Uomarinne 2

01600 Vantaa

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Arto Alanko

Tehtävä:	 Alapohjan alipaineistamissuunnitelma

Tekijä:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

Kohteen  alapohja on jo osittain alipaineistettu  liitteen 1 kuvaan merkityllä ”alustatila” alueella olevan koneellisen tuuletuksen avulla. Mittausten perusteella muilla osilla alipaineistaminen  voidaan tehdä kohteessa seuraavilla kahdella  eri tavalla:

- Kohteeseen tehdään 2 imupistettä liitteen 1 kuvaan  rajatuille alueille. Imupisteet tulee toteuttaa seuraavasti:

  - Imupiste 1: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 1,0 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,25 m3. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  120m3/h, mihin tarvitaan n. 210 Pa alipaine

  - Imupiste 2: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 1,4 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,7 m3. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  140m3/h, mihin tarvitaan n. 240 Pa alipaine.

- Kohteen alapohja  voidaan alipaineistaa imemällä ilmaa liitteen 1 kuvaan merkitystä putkikanaalista n.300m3/h. Tällöin kanaalin pohjoispäässä oleva ilmanvaihtoventtiili tulee sulkea. Putkikanaalin sivuilla ja pohjassa olevia ilmavuotokohtia (halkeamia, putkiläpivientejä…) maaperään ei saa tiivistää, koska tällöin painekenttä ei samalla tavalla leviä rakennuksen alle. Kanaalin katossa  olevat epätiiveyskohdat  voidaan tiivistää.

Poistokanavan läpivienti alapohjarakenteesta voidaan tehdä liitteessä 2  (kuva b) esitetyllä periaatteella.

Helsinki 17.04.2002

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy

_______________________________

DI Ari-Veikko Kettunen

LIITE 1

LIITE 2

Poistokanavan läpivienti alapohjarakenteesta  /Ympäristöopas 4/1996, Ympäristöministeriö/.

# Text boxes

imupiste 1

mahdollinen

sijoitusalue

imupiste 2

mahdollinen

sijoitusalue

alustatila

putkikanaali