VESIVAHINKOKARTOITUS  12.11. - 27.12.2004

Uomarinteen koulu

Uomarinne 2

01600 Vantaa

RAPORTTI

Kohde:		Uomarinteen koulu

Uomarinne 2

01600 Vantaa

Yhteyshenkilö:	Vantaan kaupunki/

Arkkitehti Mikko Korosuo

# Asia:		PUTKISTOJEN TARKASTUKSET

1

Yleistä		Ruokasalin lattiassa on liitteen 1 mukaisella alueella  mittauksissa

todettu kosteutta. Kyseiselle alueelle on tehty erilliset kosteusmittaus-kartoitukset, josta on laadittu kirjallinen lausunto. Lausunnon perusteella

tilaajan edustajat halusivat varmistua, ettei kyseisellä alueella olevissa

paineellisissa putkistoissa ole putkivuotoa. Tutkimukset kohdistettiin

tällöin käyttövesiputkistoihin sekä patteriverkoston/ilmastointi-järjestelmän putkistoihin.

2

Tarkastusajankohta	Vuotomittaukset sekä paineiden seurannat toteutettiin ajalla 12.11.-  27.12.2004.

3

Tarkastustulokset

Käyttövesiputkistot:

Kohteella pidettiin vuotovahtia ajalla 13.12. –  14.12.2004, josta

on laadittu liitteenä olevat raportit. Käyttövesiputkistoissa ei ole

säännöllistä virtaamaa ja seurannan perusteella todettiin vesimittarin rissan pysähtelevän säännölliseti, kun vettä ei käytetä. Putkistoissa ei ole

putkivuotoa. Kostuneella alueella ei  ole myöskään  vesipisteitä.

Lämpöjohtoverkosto:

Lämpöjohtoverkoston paineita tarkkailtiin 13.12., 14.12. ja 21.12.2004.

Paineiden todettiin patteriverkostossa pysyvän  1.5 – 1.58  barin välillä.

Paineissa on pientä vaihtelua johtuen ulkolämpötilojen vaihteluista.

Paisunta-astian esipaineissa saattaa olla vikaa. Kouluisännän ei ole

tarvinnut myöskään lisätä säännöllisesti vettä järjestelmään.

Ilmaa kerääntyy kuitenkin voimistelusalin pattereihin.

Lämpöverkostossa on sähköinen vedenpuhdistus sekä suodatus.

Patteriverkostossa ei ole vuotoa. Kyseisellä alueella sijaitsee

lämpöverkoston putkistoja liitteen 4 mukaisesti, mutta niissä ei ole vielä

vuotoa.

Kosteusmittaukset:

Suoritettiin  liitten 1 mukaiselle alueelle pintakosteusmittauksia. Koholla olevia arvoja on edelleen samalla alueella. Suoritettiin lisäksi kosteusmittauksia ryömintätilassa oleville betonirakenteille ja lähes

Sivu 2

kaikista kohdista saatiin koholla olevia arvoja. Laatan ja täytemaan välissä ei ole kosteusulkua, jolloin rakennekosteudet pääsevät rakenteisiin. Ryömintätilan ilmanvaihtoa tulee edelleen tehostaa.

Toimenpide-ehdotukset:

1.   Suosittelemme, että talon alla olevan ryömintätilan tuuletusta tulee

edelleen tehostaa.

- Suosittelemme, että ruokatilan / ATK-huonetilan lattiapinnoitetta

vaihdetaan muihin pinnotteihin.

- Salaojien toimivuus tulee varmistaa kyseisellä alueella ja samalla

tulee varmistaa ettei sadevesijärjestelmän vesiä pääse valumaan

maanvaraiseen tilaan.

- Patteriverkoston putket tutkituilla alueilla tulee asentaa pintaan

seuraavan kolmen vuoden kuluessa ulkopuolinen kosteusrasite).

Vantaalla  27.12.2004

SUOMEN VUOTOTEKNIIKKA OY

Osmo Ahjoniemi

pätevöitynyt lvv-kuntotutkija

p. 0400 – 607 225

LIITE

Kuva 1:  Kantavien-  ja lattiarakenteiden pintakosteusarvot ovat koholla

Kuva 2:  ATK-huoneessa pilarin luona lattiapinnoite on kuivaa

(putkien sijainti merkitty kuvaan).