VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveysosasto

14.11.2003

Uomarinteen koulu

Pekka Havanto

Uomarinne 2

01600 Vantaa

AIKA	6.11.2003

PAIKKA	Uomarinteen  koulu, Uomarinne 2, 01600 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	Sisäilman tunkkaisuus, kylmyys ja koulun henkilöiden oireilut

KÄYTETYT MITTALAITTEET

Pintakosteusilmaisin Gann Hydromette UNI 1

Lämpötila- ja kosteusmittari Vaisala HM 34

Infrapunalämpömittari Microscanner D260C

Hiilidioksidimittari Testo 44

Tarkastuksella ei käyty kuin osa luokkia läpi. Pohjakerroksen luokissa nro 28, 29, 37, 38 ja 39 sekä 1. kerroksen luokassa nro 152 tehtiin aistinvarainen tarkastelu sekä luokissa 38 ja 29 mitattiin sisäilman hiilidioksidipitoisuus. Pistemäinen pintalämpötilan mittaus tehtiin luokassa nro 37.

Rakennuksessa oli meneillään putkikanaalin alipaineistaminen.

HAVAINNOT	Luokissa 37, 39, 152 sekä pohjakerroksen eteistilassa ja 1. kerroksen aulassa oli havaittavissa kellarimaista hajua (liitteenä pohjapiirros, johon on merkitty kohdat). Haju oli voimakkaimmillaan lattian ja seinän rajassa.

Luokan nro 37 ulkonurkkauksessa mitattiin pistemäiseksi pintalämpötilaksi          + 12ºC. Seinässä oli rakoja, josta virtasi kylmää ilmaa. Ulkoilman lämpötila oli n. + 8ºC.

Luokkien 28 ja 29 eteistilassa ryömintätilan vastaisen seinän palkin alaosassa oli pintakosteusilmaisimella havaittavissa kosteuteen viittaavia lukemia.

Luokista 38 ja 29 mitattiin hiilidioksidipitoisuus, kun oppilaat olivat olleet luokissa n. 1 - 1½ tuntia. Luokassa 29 oli oppilailla meneillään koe, joten mittaus suoritettiin lopputunnista, jolloin kaikki oppilaat eivät olleet enää luokassa. Mittauksen yhteydessä mitattiin myös huoneilman suhteellinen kosteus ja lämpötila.

| TILA | HLÖ LKM | CO2 ppm | KOSTEUS | LT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luokka 38 | 15 | 904 | 45 % | 21.7ºC |
| Luokka 29 | 9 | 1022 | 45 % | 21.9ºC |

Sosiaali- ja terveysministeriön  Asumisterveysohjeen (opas 2003:1) mukaan, jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm,  ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa 1200 ppm.

Ehdotetut toimenpiteet

Rakennuksessa esiintyvien hajujen syyt tulee selvittää ja poistaa.

Mitattu pintalämpötila oli alhainen ( +12ºC) ottaen huomioon mittaus hetkellä olleen ulkoilman lämpötilan, joka oli +8ºC. Tämän vuoksi tuleekin selvittää ja poistaa mahdolliset syyt alhaiseen lämpötilaan.

Ympäristökeskuksen tarkastajat tulevat uudelleen mittaamaan sisäilman lämpötiloja, kun ulkoilman lämpötila on n. -5ºC tai alle.

Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava niin, että huoneisto täyttää terveydensuojelulain 26 ja 27 §:ssä asetetut vaatimukset.

Paula Partanen		Tarja Hyttinen

Terveydensuojelutarkastaja	terveydensuojelutarkastaja

LIITTEET	pohjapiirros

JAKELU	Mikko Korosuo, TSO

Ritva Kontio, työterveys