VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveysosasto

28.04.2004

Uomarinteen koulu

Uomarinne 2

01600 Vantaa

AIKA	27.04.2004

PAIKKA	Uomarinteen  koulu, Uomarinne 2, 01600 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	Kosteusvauriot ja epäilty terveyshaitta

LÄSNÄ	Pekka Havanto, rehtori

Mikko Korosuo, Talonsuunnitteluyksikkö

Nina Mäki-Petäys, YKE

Simo Valjakka, Novorite

Paula Partanen, YKE

Tarkastuksessa oli käytettävissä Novorite Oy:n tekemä raportti kosteusmittauksista ja mikrobitutkimuksista 6.4.2004 sekä talonsuunnitteluosastolta saatu pohjapiirustus. Pohjapiirustukseen oli merkitty kohteet, joista on löytynyt mikrobikasvua, kosteutta rakenteissa sekä näiden perusteella tehdyt arviot korjattavista tiloista. Yhteenveto huonetiloista, joissa tutkimuksessa on löytynyt mikrobikasvustoa ja/tai rakenteissa kosteutta:

B-rakennus

Opetustila 037

- mikrobinäytteissä todettu runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä sekä runsasta bakteerikasvua MVOC-muodostusta

- kosteusmittauksissa saatu kohonneita kosteusarvoja

- viemäriputkien tarkastuskaivossa tarkastus hetkellä mikrobiperäistä hajua

Tila 033

- lattiassa todettu kosteutta

- tilassa tunkkainen haju

Opetustila 039

- mikrobitutkimuksissa todettu runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä sekä runsasta bakteerikasvustoa ja MVOC-muodostusta

Opetustila 137

- mikrobitutkimuksissa todettu vähäistä homekasvustoa

Opetustila 138/139

- mikrobitutkimuksissa todettu runsasta homekasvua

- kosteusmittauksissa kohonneita lukemia lattiassa

Opetustila 146

- mikrobitutkimuksissa todettu kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä

- kosteusmittauksissa kohonneita lukemia lattiasta

Opetustila 147

- mikrobitutkimuksissa todettu vähän elinkykyisiä homeitiöitä

Opetustila 152

- mikrobitutkimuksissa todettu runsaasti homeitiöitä

Opetustila 159

- mikrobitutkimuksissa todettu runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä

- käytävän puolella seinän alaosassa kosteusvauriojälkiä

Opetustila 171

- mikrobitutkimuksissa todettu runsaasti homeitiöitä

Huone 182

- mikrobitutkimuksissa todettu runsasta bakteerikasvua ja MVOC-muodostusta

- pilarin ja tiiliseinän välissä rako

- ilmanvaihto ei toimi

Opetustila 215

- mikrobitutkimuksissa todettu runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä

Huone 221

- mikrobitutkimuksissa todettu runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä ja runsasta bakteerikasvua

- tiskipöydän sokkeli kastunut ja vaurioitunut

Osassa käydyissä opetustiloissa, joissa oli oppitunti meneillään oli aistinvaraisesti havaittavissa tunkkainen, raskas ilma

A-rakennus

Opetustila 103

- mikrobitutkimuksissa todettu runsasta bakteerikasvua ja kohtalaista homekasvua

Opetustila 104

- todettu mikrobikasvua

Opetustila 123

- mikrobitutkimuksissa todettu runsasta bakteerikasvua ja MVOC-muodostusta

Opetustila 128

- mikrobitutkimuksissa todettu runsasta homekasvustoa

Osassa tiloissa oli tehty korjauksia ja osassa korjaukset olivat kesken.

EHDOTETUT TOIMENPITEET ja KORJAUSKEHOTUS

Ympäristökeskukseen on otettu yhteyttä tiloissa epäiltyjen terveyshaittojen vuoksi. Talonsuunnitteluyksikkö on teettänyt Novoritella mikrobi- ja kosteustutkimuksen maaliskuussa 2004.

Ympäristökeskus edellyttää, että tilakeskus tekee korjaussuunnitelman tutkimuksessa ja tarkastuksessa todettujen vaurioiden korjaamiseksi. Suunnitelma tulee toimittaa ympäristökeskukseen 14.5.2004 mennessä. Edelleen tilakeskus huolehtii siitä, että suunnitelman mukaiset korjaukset tehdään ennen kuin syyslukukausi 2004 alkaa.

SOVELLETUT

OIKEUSOHJEET	Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava niin, että huoneisto täyttää terveydensuojelulain 26 ja 27 §:ssä asetetut terveydelliset vaatimukset.

Nina Mäki-Petäys

1. kaupungineläinlääkäri

JAKELU	Mikko Korosuo, TSO

Pekka Havanto, Uomarinteen koulu

Timo Seppänen, tilahallinta

Mari Eskelinen, kouluterveydenhoitaja

Ritva Kontio, työterveyshoitaja