VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveysosasto

17.3.2005

Uomarinteen koulu

Uomarinne 2

01600 Vantaa

AIKA	15.3.2005, sisäilmanäytteet 10.2 ja 22.2.2005

PAIKKA	Uomarinteen  koulu, Uomarinne 2, 01600 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	Kosteusvauriot ja epäilty terveyshaitta

LÄSNÄ 15.3.2005	Riitta Malinen, kouluisäntä

Jouni Räsänen, tilakeskus

Tapio Valtanen, ympäristökeskus

Paula Partanen, ympäristökeskus

NÄYTTEET	Sisäilmanäytteet mikrobinäytteet otettiin 6-vaiheimpaktorilla ns. Andersenin keräimellä luokista nro 37, 38, 39 ja 138. Koulu valitsi mitattavat luokat sillä perusteella, että tilassa on oireilevia henkilöitä sekä epäilys sisäilman laadusta.

Luokkien sisäilmanäytteiden pitoisuudet olivat tavanomaiset, mutta luokassa nro 37 todettiin Trichoderma-suvun hometta, mikä saattaa viitata kosteusvaurioon rakennuksessa. Tulokset ovat liitteenä.

HUOMIOT	Tarkastuskäynnillä 15.3 pyrittiin selvittämään luokan nro 37 sisäilmanäytteessä esiintyneen Trichoderma-suvun mahdollista lähdettä.

Sähkörasiasta, joka sijaitsee oikean puoleisen ikkunan alapuolella, sekä lavuaarin viemäriputken viereltä tuli maakellarimaista hajua. Samanlaista hajua oli havaittavissa käytävän puolella, voimakkaimmin haju tuntui wc:n puoleisessa nurkkauksessa.

Käsityöluokassa oli havaittavissa viemärin hajua.

EHDOTETUT TOIMENPITEET

Luokassa nro 37 ja käytävällä havaitun hajun syyt tulee selvittää ja korjata todetut viat.

Käsityöluokassa esiintyvän viemärin hajun syyt tulee poistaa.

Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava niin, että huoneisto täyttää terveydensuojelulain 26 ja 27 §:ssä asetetut terveydelliset vaatimukset.

Paula Partanen		Tapio Valtanen

terveysinsinööri		terveysinsinööri

LIITTEET	tutkimustodistukset nro 2005-523, -712

JAKELU	Jouni Räsänen, tilahallinta

Mikko Korosuo, TSO

Timo Seppänen, tilahallinta

Iris Nolvi, kouluterveydenhoitaja

Ritva Kontio, työterveyshoitaja