VAPAALAN PÄIVÄKODIN

PUTKIKANAALI

KUNTOSELVITYS			3. 2. 2005

RAKENNUSVEKARA OY

1.

TARKASLUUKUISSA EI OLE TIIVISTYKSIÄ, OSASSA LUUKUISTA MUOVIMATTO

ON LIIMATTU LUUKUN ALAPINTAAN. KUVAT 1 JA 2.

2.

|  | PUTKIKANAALIN KUNTOSELVITYS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOHDE: | VAPAALAN PÄIVÄKOTI, Vapaalanpolku 12, 01650 Vantaa |  |  |
|  |  | RAKENNUSVUOSI 1970 |  |  |
|  | PVM: | 3.2.2005 |  |  |
|  | TEKIJÄ: | KARI LIIMATAINEN / RAKENNUSVEKARA OY |  |  |
|  | 1. SISÄPUOLISET, KOKO JA PITUUS : n. 600 x 200 ( l x h ), pituus n.35 m. |  |  |
|  | 2. ULKOPUOLISET, KOKO JA PITUUS: |  |  |
|  | 3. PUTKIEN JA PUTKIERISTEIDEN SILMÄMÄÄRÄINEN KUNTO: |  |  |
|  |  | -putket alkuperäiset, sulkuja uusittu. Eristeet huonokuntoiset/puuttuvat tarkastusluukkujen kohdalta. Kuva 1. |  |  |
|  | 4. KANNET: |  |  |
|  |  | -metalliset tarkastusluukut, ei tiivistyksiä. Kuvat 1 ja 2.. |  |  |
|  | 5. NÄKYVÄÄ MIKROBIKASVUSTOA, LAAJUUS / MISSÄ? |  |  |
|  |  | -tarkastusluukun muovimatossa? Kuva 2. |  |  |
|  | 6. LAUDOITUSTA / TUKIPUITA / SIITÄ KOST.VAURIOITUNUTTA: |  |  |
|  |  | -ei näkyvillä |  |  |
|  | 7. ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS JA LÄMPÖTILA KANAALISSA: |  |  |
|  |  | 49 -53 %, + 22-23 C = n. 9 g vettä/ilma m3 Kts. pohjakuva |  |  |
|  |  | sisätilat 23 %, + 19 C = 3,7 g/m3 |  |  |
|  | 8. RAKENTEIDEN KOSTEUS KANAALISSA: |  |  |
|  | 9. TUULETUS: |  |  |
|  |  | -ei havaintoja tuuletusputkista |  |  |
|  | 10. LÄPIVIENTIEN KUNTO: |  |  |
|  |  | -kts. kohta 4. |  |  |
|  | 11. MUUTA: |  |  |  |
|  | KORJATTAVAT KOHDAT: 4, 5, 7, (9) |  |  |
|  | KORJAUSTYÖT SUORITETAAN NOUDATTAEN TALONSUUNNITTELUPALVELUN 26.5.2003 |  |
|  | PÄIVÄTTYÄ PUTKIKANAALIEN PUHDISTAMISESTA LAADITTUA OHJETTA. |  |  |
|  | LIITTEET: -pohja- ja valokuvat |  |  |
|  | KUSTANNUSARVIO: |  |  |