## KOSTEUSMITTAUKSET 28.4.2005

Kohde	VAKES Ojahaantie, Vantaa. Suurkeittiön betonilattiat

Mittaukset	Suhteellisen kosteuden mittaukset:

Vaisala HMI 41 mitta-anturilla HMP 46, 1 kpl

Humitec H1 Testo, 3 kpl

Näytepalat	-

Rakenteet	Kosteusmittaukset suurkeittiön lattiarakenteesta akryylibetonipinnoitteen alta. Kerrokset: Akryylibetoni 20-40mm, kantava betonilaatta 200mm, Styrox R100, alustäyttö.

Tulokset

| Mittaus-piste | Rakenne, syvyys, mm | Mate-riaali | lämpötila, (C | Kosteus, RH-% | Tulkinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 MP11 MP12 MP13 | Lattia –70mm ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” | bet. ” ” ” ” ” “ “ “ ” ” ” ” | 19,0 20,3 21,2 20,7 21,6 22,0 23,2 21,8 20,8 21,4 21,1 22,4 23,2 | 81,8 59,7 83,8 84,4 74,4 80,8 76,6 77,4 82,9 81,2 74,5 81,9 60,9 | Norm./koholla Kuiva Norm./koholla " Normaali Norm./koholla Normaali " Norm./koholla " Normaali Norm./koholla Kuiva |

Huomautukset 	Mittauspisteet MP 1 Ei roiskevesialueella, kylmiön vierestä

Mittauspisteet MP 3 ja – 4 haljenneen liikuntasauman vierestä

Mittauspiste MP 5 haljenneen liikuntasauman vierestä, emännän toimiston puoli

Mittauspisteet MP 6 – 8 ja 12-13 eripuolella keittiötä, ei roiskevesialueella

Mittauspisteet MP 9-11 roiskevesialueella.

Yhteyshenkilö	Lasse Minkkinen, puh.0424 9696 1 / 0400–433 239