Kattokuntotutkimus

Päivämäärä			       27.9.2010

Kartoittaja   	                                 Mika Lindberg    puh: 0400-207 846

Raportinlaatija                                                                                Mika Lindberg

Tilaaja                  Jouni Räsänen  puh: 040-836 7993/ jouni.rasanen@vantaa.fi

Kohde                                                Ojahaan Varia. Ojahaantie 5 01600 Vantaa

Yhteyshenkilö                       Kouluisäntä. Seppo Laukkanen  puh: 0400-760 471

Toimenpiteet                                                      Kattokuntotutkimus. 14 eri kattoa

Tiedot kiinteistöstä:

Kiinteistön rakennusvuosi on 1984. Kaikkien vesikattojen pinta-ala on n.7500m2.

Toisen kerroksen vesikatto

Perustiedot:

Vesikatteet ovat 26v. vanhoja. Vesieristyksen materiaalina on  lasikuiturunkoinen kermi joka on toteutettu 3- kerros ratkaisuna. Alustana on ponttilauta ja lämmöneristeenä villa.

Vesikaton rakenne:

-   tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä ja alipainetuulettimista

Kosteusmittaus auditorion pohjoispäädyn seinän vierestä.

- ilman lämpötila                         16.2C

- ilman kosteus                            85,2%

- lämpötila ponttilaudassa           18,9C

- kosteus ponttilaudassa              68,7%

Mittaushetkellä ponttilaudassa jonkin verran kosteutta.

Ponttilaudan pinta vielä kuitenkin hyvässä kunnossa.

Kosteusmittaus katon keskiosalta:

- ilman lämpötila                  16,4C

- ilman kosteus                     85,2%

- lämpötila ponttilaudassa    23,6C

- kosteus ponttilaudassa       56,4%

Mittaushetkellä ponttilaudassa hieman kosteutta.

Ponttilaudan pinta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Kosteusmittaus katon etelä päädyssä läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                   15,7C

- ilman kosteus                      83,3%

- lämpötila ponttilaudassa     16,9C

- kosteus ponttilaudassa        63,3%

Mittaushetkellä ponttilaudassa hieman kosteutta.

Ponttilaudan pinta vielä kuitenkin hyvässä kunnossa.

Auditorion vesikatto

Perustiedot:

Rakennusvuosi on 1984. Vesikatteet ovat 26v.vanhoja. Vesieristys on toteutettu 3 kerros ratkaisuna ja materiaalina on kermi. Alustana on ponttilauta ja lämmöneristeenä villa.

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3 -kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus toteutuu ulkoräystäiltä

-    ulkoräystäältä puuttuu myrskypelti kokonaan

Kosteusmittaus:

- ilman lämpötila                        15,9C

- ilman kosteus                           84,1%

- lämpötila ponttilaudassa          18,3C

- kosteus ponttilaudassa             64,1

Ponttilaudassa hieman kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilaudan pinta vielä kuitenkin hyvässä kunnossa.

Iv- konehuoneen vesikatto

Rakenne:

Konehuoneen katto on 26v. vanha rivipeltikatto. Alustana on ponttilauta. Aluskatetta ei todennäköisesti ollenkaan, koska 80 luvulla ei juuri käytetty aluskatteita. Ei päässyt näkemään. Tuulettava välikatto. Lämmöneristeenä on villa.

Arvio toisen kerroksen, auditorion ja iv- konehuoneen vesikattojen kunnosta

Materiaalien osalta kermien elinkaari venymän suhteen alkaa olla aika lopussa. Tämä näkyy siitä että kermi on ratkennut räystäillä ja liikuntasauman kohdalla. Ponttilaudan pinnassa on myös jonkin verran kosteutta räystäsalueilla. Kermeissä on myös jo jonkin verran pieniä halkeamia.

Normaalisti näillä materiaaleilla elinkaari on n.25v. mutta koska katot ovat loivia harjakattoja, niin tässä tapauksessa saatetaan  päästä jopa 30 vuoteen tai hieman ylikin. Tämä siitä syystä että katoille ei pääse kertymään jäätä, kunhan vain kourut pidetään puhtaana.

Kouruihin ei saisi päästää kertymään jäätä, joka nousee vesikaton puolelle, koska se tekee katolle vesipadon joka lyhentää materiaalein elinkaarta räystäsalueilla.

Materiaalin elinkaaren pituuteen vaikuttavat myös olennaisesti kuinka suuria ja nopeita lämpötilaeroja tulevina talvina tulee, sekä liikkuuko rakennus tulevina vuosina ja minkä verran.

Edellä mainittujen akuuttien yksityiskohtien korjauksilla saadaan vesikatolle sekä  alapuolisille rakenteille lisää elinkaarta.

Kattojen elinkaari ilman korjauksia 0-2v. (vuotaa monin paikoin tälläkin hetkellä)

Akuuttien korjausten jälkeen elinkaari n. 4-7v. ( saattaa olla enemmänkin jos talvisin ei ole lyhyellä aikavälillä suuria lämpötila eroja sekä jos rakennus ei liiku.)

Koko katon saneerauksella (kumibitumikermi polyesterirungolla) elinkaari n.30-35v.

Huom!

Jos talvella tapahtuu materiaalissa suurista lämpötilaeroista sekä rakennuksen liikkumisesta johtuvaa liikettä, niin nykyinen kermi saattaa ratketa mistä vain.

Iv- konehuoneen peltikatolla on elinkaarta jäljellä useita vuosia.(6-10v.) Tästä kertoo se että saumat eivät ole murtuneet ja katto ei ole ruostunut.

Edellä mainittujen yksityiskohtien korjauksilla saadaan myös pienet vuodot rakenteisiin loppumaan, ja näin ollen rakenteiden elinkaari pitenee.

Toisen kerroksen vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannus tarjous

- kermien jotka ovat irti viemärin tuuletusputkien läpivientitiivisteen laipasta korjaukset   5kpl.                                                    680,00€ Alv0%

- puuttuvien alipainetuulettimien hattujen nouto ja asennus

2kpl.                                                                                   135,00€ Alv 0%

- aukinaisen kermin alipainetuulettimen juuresta korjaus

1kpl.                                                                                               145,00€ Alv0%

- kattopollarien juurien korjaus                                            360,00€ Alv0%

- kermin avaus liikuntasauman kohdalta ja korjaus

21m. matkalta                                                                     780,00€ Alv0%

- kermin joka on ratkennut räystäiltä tippapellin sauman

sauman kohdalta 84kpl.                                                  3060,00€  Alv0%

Veroton hinta  yhteensä                                                  5160,00€

Alv 23%                                                                            1186,00€

Verollinen hinta	      6346,80€

Auditorion vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

-  kermin joka puuttuu ulosheittäjän laipasta korjaus

1kpl.                                                                         285,00€ Alv0%

-   metalliputken reikien kittaus 3kpl.                            70,00€ Alv0%

- myrskypellin asennus ulkoräystäälle

62m. matkalle                                                         2400,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                            2755,00€

Alv 23%                                                                        633,65€

Verollinen hinta                                                        3388,65€

Iv-konehuoneen akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- reikien korjaus kittaamalla 8kpl.                              135,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                            135,00€

Alv 23%                                                                       31,05€

Verollinen hinta                                                        166,05€

Toisen kerroksen, auditorion ja iv-konehuoneen vesikattojen akuuttien korjaustöiden kustannustarjous yhteensä.

Veroton hinta yhteensä                                            8050,00€

alv 23%                                                                      1851,50€

Verollinen hinta                                                        9901,50€

Ruokalan ja toimistotilojen sekä voimistelusalin ja iv-konehuoneen vesikatto.

Perustiedot:

Rakennusvuosi 1984. Vesikatteet ovat 26v. vanhoja. Katto on toteutettu 3 kerros ratkaisuna ja materiaalina on kermi. Alustana on ponttilauta ja lämmöneristeenä villa.

Ruokalan ja toimistotilojen vesikatto

Vesikaton rakenne:

-   tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi. Asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä ja alipaine tuulettimista

Kosteusmittaus itä puolelta läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                         13,0C

- ilman kosteus                            86,7%

- lämpötila ponttilaudassa           12,1C

- kosteus ponttilaudassa              82,5%

Ponttilaudan pinnassa  kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilaudan pinta kuitenkin vielä terve.

Kosteusmittaus pohjoispäädystä:

- ilman lämpötila                     12,4C

- ilman kosteus                        88,2%

- lämpötila ponttilaudassa       12,4C

- kosteus ponttilaudassa          64,2%

Ponttilaudan pinnassa hieman kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin terve.

Kosteusmittaus etelä puolelta läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                    14,3C

- ilman kosteus                        77,6%

- lämpötila ponttilaudassa       11,9C

- kosteus ponttilaudassa          88,9%

Ponttilaudassa kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilaudan pinta oli hieman pehmennyt.

Voimistelusalin ja konehuoneen vesikatto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi. Asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä ja alipainetuulettimista.

Kosteusmittaus itäpuolelta:

- ilman lämpötila                     13,9C

- ilman kosteus                        80,9%

- lämpötila ponttilaudassa       14,5C

- kosteus ponttilaudassa          54,5%

Ponttilaudan pinnassa hieman kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Kosteusmittaus länsipuolelta läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                        16,4C

- ilman kosteus                           69,1%

- lämpötila ponttilaudassa          15,0C

- kosteus ponttilaudassa             74,0%

Ponttilaudan pinnassa jonkin verran kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilaudan pinta kuitenkin vielä terve.

Arvio ruokalan, toimistotilojen, voimistelusalin ja iv-konehuoneen vesikattojen kunnosta.

Materiaalien osalta kermien elinkaari alkaa olla kermin venymän suhteen aika lopussa. Tämä näkyy siinä että kermit ovat ratkenneet aina tippapellin laipan sauman kohdalta, jonka takia myös ponttilaudan pinta on ollut kostea räystäsalueilla. Kermissä on myös jo jonkin verran pieniä halkeamia.

Normaalisti näillä lasikuiturunkoisilla kermeillä elinkaari on n.25v. mutta koska katot ovat loivia harjakattoja, niin saatetaan päästä 30 vuoteen tai hieman ylikin.

Edellä mainittujen akuuttien yksityiskohtien korjauksilla vesikatolle saadaan rakenteille lisää elinkaarta.

Kattojen elinkaari ilman korjauksia 0-2v. Akuuttien korjausten kanssa 4-7v. (saattaa olla enemmänkin jos talvella ei tapahdu suuria lämpötilojen muutoksia lyhyellä aikavälillä eikä rakennus liiku.)

Koko katon saneerauksella (kumibitumikermi polyesterirungolla) elinkaari n.30-35v.

Kattojen elinkaaren pituuteen vaikuttaa oleellisesti myös kattojen huoltotoimenpiteet.

Jos kourut pidetään puhtaina ja katolle ei pääse kertymään jäätä, elinkaari pitenee.

Huom!

Jos talvella tapahtuu äkillisiä suuria lämpötilojen muutoksia tai rakenteet ”elää” , niin kermi saattaa ratketa mistä vain.

Ruokalan ja toimistotilojen vesikattojen akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermit jotka ovat ratkenneet räystäältä tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset 51kpl.                                     2260,00€ Alv0%

- Seinän juuripeltien kittauksien korjaukset               140,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                           2400,00€

Alv 23%                                                                      552,00€

Verollinen hinta                                                        2952,00€

Voimistelusalin ja iv-konehuoneen vesikattojen akuuttien korjaustöiden kustannus arvio.

- kermit jotka ratkenneet räystäältä tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset 22kpl.                                       1130,00€ Alv0%

- kermi joka on irti viemärin tuuletusputken

läpivientitiivisteen laipasta korjaus 1kpl.                 220,00€ Alv0%

- kattopollarit joiden tiiviste on irti kermeistä

korjaukset 5kpl.                                                        160,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                            1510,00€

Alv 23%                                                                      347,00€

Verollinen hinta                                                        1857,30€

Ruokalan, toimistotilojen, voimistelusalin ja iv-konehuoneen vesikattojen akuuttien korjaustöiden kustannustarjous yhteensä.

Veroton hinta yhteensä                                                           3910,00€

Alv 23%                                                                                      899,30€

Verollinen hinta                                                                       4809,30€

Sähkönsiipi rakennuksen vesikatot 9kpl.

Perustiedot:

Rakennusvuosi 1984. Vesikatteet ovat 26v.vanhoja.Vesieristys on toteutettu 3 kerros ratkaisuna ja materiaalina on kermi. Alustana on ponttilauta ja lämmöneristeenä villa.

Poikkeuksena savunpoistoluukkujen katot 2kpl. ja kongin katto, joissa alustana on siporex lankku ja betoni.

Luokkahuoneiden vesikatto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäitä ja alipainetuulettimista

Kosteusmittaus eteläpuolelta läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                        19,3 C

- ilman kosteus                           58,6 %

- lämpötila ponttilaudassa          17,8 C

- kosteus ponttilaudassa             70,3 %

Ponttilaudan pinnassa jonkin verran kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Kosteusmittaus länsipuolelta keskeltä kattoa:

- ilman lämpötila                        19,3 C

- ilman kosteus                           54,8 %

- lämpötila ponttilaudassa          19,3 C

- kosteus ponttilaudassa             64,9 %

Ponttilaudan pinnassa hieman kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Kosteusmittaus pohjoispuolelta räystään läheltä:

- ilman lämpötila                           19,7 C

- ilman kosteus                              55,4 %

- lämpötila ponttilaudassa             18,8 C

- kosteus ponttilaudassa                65,1 %

Ponttilaudan pinnassa hieman kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Kaasukeskuksen vesikatto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys.3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä

Kosteusmittaus keskeltä läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                       12,9 C

- ilman kosteus                          84,6 %

- lämpötila ponttilaudassa         13,0 C

- kosteus ponttilaudassa            81,2 %

Ponttilaudan pinnassa kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Sähkötyötilojen vesikatto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välitila

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä

Kosteusmittaus itäpuolelta läheltä räystästä:

- ilman lämpötila                   15,8 C

- ilman kosteus                      77,5 %

- lämpötila ponttilaudassa     15,1 C

- kosteus ponttilaudassa        79,4 %

Ponttilaudan pinnassa jonkin verran kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta vielä kuitenkin hyvässä kunnossa.

Keskusvaraston ja aloittelevien työsalin katto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välikatto

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuitukermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä

Kosteusmittaus keskeltä kattoa räystään läheisyydestä:

- ilman lämpötila                      13,8 C

- ilman kosteus                         84,2 %

- lämpötila ponttilaudassa        14,9 C

- kosteus ponttilaudassa           58,9 %

Ponttilaudan pinnassa hieman  kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Savunpoistoluukkujen vesikatot 2kpl.

Vesikattojen rakenne:

- jiirin pohjalla paikallaan valettu betoni

- katon lappeilla siporex lankku

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi. Alimmaisena paineentasauskermi asennettu bitumilla liimaten. Päällimmäisenä sirotteellinen pintakermi asennettu hitsaamalla.

- katossa ei tuuletusta räystäiltä

Kosteusmittaus pohjoispäädystä jiirin pojasta:

- ilman lämpötila                              14,9 C

- ilman kosteus                                 75,4 %

- lämpötila betonissa                        15,6 C

- kosteus betonissa                           94,1 %

Betonissa jonkin verran kosteutta mittaushetkellä.

Betoni kuitenkin vielä kovaa.

Kosteusmittaus etelä päädystä lappeen puolelta:

- ilman lämpötila                             6,1 C

- ilman kosteus                                90,7 %

- lämpötila siporex lankussa            8,6 C

- kosteus siporex lankussa              43,2 %

Siporex lankussa ei mittaushetkellä kosteutta.

Iv-konehuoneen vesikatto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välikatto

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisen paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä

Kosteusmittaus katon keskiosalta:

- ilman lämpötila                        9,8 C

- ilman kosteus                         86,9 %

- lämpötila ponttilaudassa        10,0 C

- kosteus ponttilaudassa           82,0 %

Ponttilaudan pinnassa jonkin verran kosteutta mittaushetkellä.

Ponttilauta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa.

Hienomekaniikan vesikatto

Vesikaton rakenne:

- tuulettava välikatto

- ponttilauta

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- välikaton tuuletus tapahtuu ulkoräystäiltä ja alipainetuulettimista

Kosteusmittaus läheltä räystästä keskeltä kattoa:

- ilman lämpötila                          10,4 C

- ilman kosteus                             87,9 %

- lämpötila ponttilaudassa            10,6 C

- kosteus ponttilaudassa               58,5 %

Ponttilaudassa hieman kosteutta mittaushetkellä

Ponttilaudan pinta kuitenkin vielä hyvässä kunnossa

Kongin vesikatto

Vesikaton rakenne:

- Betonilaatta, jonka päälle on valettu betonista kaadot

- alkuperäinen vesieristys. 3-kertainen lasikuiturunkoinen kermi asennettu bitumilla liimaten. Alimmaisena paineentasauskermi.

- bitumisively

- suojakiveys

- vesikatossa ei ole tuuletusta koska alla on kylmä tila.

Kosteusmittaus katon keskeltä läheltä länsipuolen räystästä:

- ilman lämpötila                           13,2 C

- ilman kosteus                              89,9 %

- lämpötila betonissa                     11,9 C

- kosteus betonissa                        86,4 %

Betonissa jonkin verran kosteutta mittaushetkellä, joka johtuu osittain siitä että vesikatossa ei ole lämmöneristystä koska alla on kylmä tila.

Betoni kuitenkin vielä varsin kovaa.

Arvio sähkönsiipi rakennuksen vesikattojen kunnosta 9kpl.

Materiaalin osalta kermien elinkaari alkaa olla kermin venymän suhteen aika lopussa.

Tämä näkyy siinä että kermit ovat aina ratkenneet räystäältä tippapellin sauman kohdalta, jonka takia myös ponttilaudan pinta on ollut kostea räystäsalueilla.

Kermissä on jo  myös pieniä halkeamia jonkin verran.

Normaalisti näillä lasikuiturunkoisilla kermeillä elinkaari on n.25v. mutta koska katot ovat loivia harjakattoja saatetaan päästä 30v. asti tai jopa hieman ylikin.

Edellä mainittujen akuuttien yksityiskohtien korjauksilla saadaan vesikatolle ja sen rakenteille lisää elinkaarta.

Kattojen elinkaari ilman korjauksia on 0-2v. Akuuttien korjaustöiden jälkeen 4-7v. (saattaa olla enemmänkin jos talvisin ei tule nopeita lämpötilan muutoksia ja rakennus ei liiku)

Koko katon saneerauksella (kumibitumikermit polyesterirungolla) elinkaari n.30-35v.

Kattojen elinkaareen vaikuttaa oleellisesti myös kattojen huoltotoimenpiteet. Jos kattoja huolletaan säännöllisesti, ja varsinkin kourut pidetään puhtaana eikä katolle kerry paljon jäätä niin elinkaari pitenee.

Huom!

Jos talvella tulee äkillisiä suuria lämpötilojen muutoksia ja rakennus pääsee liikkumaan, niin katto saattaa ratketa mistä vain. Tämä siitä syystä että kermien venymä alkaa olla lopussa.

Luokkahuoneiden vesikaton akuuttien korjaustöiden korjauskustannus tarjous

- kermit, jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen kohdalta

korjaukset  42kpl.                                                   1770,00€ Alv0%

- puuttuvien alipainetuulettimien hattujen nouto ja

asennus  2kpl.                                                          135,00€ Alv0%

- kermit, jotka on irti iv-huippuimurin laipasta sekä puuttuu

ylösnostosta laipan päältä korjaukset 2kpl.             290,00€ Alv0%

- kermit, jotka on irti viemärin tuuletusputken läpivientitiivisteen

laipasta korjaukset  2kpl.                                         370,00€ Alv0%

- puuttuvien kattoikkunoiden suojatulppien nouto ja asennus

2kpl. sekä pienen halkeaman kittaus 1kpl.              115,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                           2680,00€

Alv 23%                                                                      616,40€

Verollinen hinta                                                        3296,40€

Kaasukeskuksen vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermien jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset  3kpl.                                         230,00€ Alv0%

- iv-huippuimurin pellityksissä olevien reikien

paikkaus 2kpl.                                                           110,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                             340,00€

Alv 23%                                                                        78,20€

Verollinen hinta                                                         418,20€

Sähkötyötilojen vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermien jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset  17kpl.                                     860,00€ Alv0%

- ylösnosto, joka on auki korjaukset

5m. matkalta                                                           520,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                          1380,00€

Alv 23%                                                                     317,40€

Verollinen hinta                                                      1697,40€

Keskusvaraston ja aloittelevien työsalin vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermien, jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset 9kpl.                                           620,00€ Alv0%

-  kattopollarien juurien korjaukset 5kpl.                        240,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                                    860,00€

Alv 23%                                                                             197,80€

Verollinen hinta                                                               1057,80€

Savunpoistoluukkujen vesikattojen 2kpl. akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermi joka on irti kattokaivon laipasta korjaus 1kpl.       190,00€ Alv0%

- höyrypussien avaukset ja korjaukset 29kpl.                    1150,00€ Alv0%

- aukinaisten kermin saumojen korjaukset 9kpl.                280,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                                   1620,00€

Alv 23%                                                                              372,60€

Verollinen hinta                                                               1992,60€

Iv-konehuoneen vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermien,  jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset 4kpl.                                                   290,00€ Alv0%

- iv-huippuimurin aukinaisen iv-kanavan putken pään

kittaus 1kpl.                                                                          90,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                                     380,00€

Alv 23%                                                                                87,40€

Verollinen hinta                                                                 467,40€

Hienomekaniikan vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermien, jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset 13kpl.                                                 750,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                                     750,00€

Alv 23%                                                                              172,50€

Verollinen hinta                                                                 922,50€

Kongin vesikaton akuuttien korjaustöiden kustannustarjous

- kermien, jotka ovat ratkenneet tippapellin laipan saumojen

kohdalta korjaukset 9kpl.                                                 620,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                                    620,00€

Alv 23%                                                                             142,60€

Verollinen hinta                                                                762,60€

Sähkönsiipi rakennuksen vesikattojen 9kpl. akuuttien korjaustöiden kustannustarjous yhteensä

Veroton hinta yhteensä                                                   8630,00€

Alv 23%                                                                            1984,90€

Verollinen hinta                                                              10614,90

Tavaroiden kuljetus ja nostot kaikille katoille

- kuljetus ja nostot katoille                                                   776,00€ Alv0%

Veroton hinta yhteensä                                                     776,00€ Alv0%

Alv 23%                                                                              178,48€ Alv0%

Verollinen hinta                                                                 954,48€ Alv0%

Kiinteistön kaikkien vesikattojen 14kpl. akuuttien korjaustöiden kustannustarjous yhteensä

Veroton hinta yhteensä                                        21366,00€

Alv 23%                                                                  4913,00€

Verollinen hinta                                                    26280,00€

Huom!

Hinnat sisältävät 10% alennuksen materiaaleista.

Jos työ tehdään talviaikaan niin hinta saattaa olla hieman korkeampi, johtuen lumen ja  jään poistosta sekä kuivauksista aiheutuvista lisäkustannuksista.

Espoossa 27.9.2010

Mika Lindberg

Icopal katto oy

# Text boxes

Kuvassa näkyy kun alipainetuulettimesta puuttuu hattu. Tästä pääsee vesi sateella välikattoon.

Suosittelemme akuutisti hattujen asentamista.

Tuulettimeen tehty nyt väliaikainen hattu kermistä, jotta vettä ei pääse enempää välikattoon.

Näitä on 2kpl. Suosittelemme kuitenkin oikeiden hattujen asentamista, koska kermi tulee painumaan ja estämään tuuletusta.

Yllä olevissa kuvissa näkyy kuinka vanha kermi on irti ja haljennut viemärin tuuletusputken läpivientitiivisteen päältä.

Suosittelemme korjausta akuutisti, koska näistä on jo päässyt vettä rakenteisiin jonkin verran. Viemärin tuuletusputki tulee kantavan rakenteen läpi, ja näin ollen vesi pääsee kulkeutumaan putken ulkopintaa pitkin aina sisätiloihin asti.

Saadaan korjattua asentamalla uusi läpivientitiiviste ja kermit. Näitä on yhteensä 5kpl.

Vasemman puoleisessa kuvassa alipainetuulettimesta puuttuu hattu.

Suosittelemme hattujen asentamista akuutisti ettei vettä pääse sateella rakenteisiin  Näitä on 2kpl.

Nyt korjattu väliaikaisesti ettei vettä pääse enempää rakenteisiin.. Oikean puoleisessa kuvassa tehty  hattu kermistä. Suosittelemme kuitenkin oikeiden hattujen asentamista, koska kermi tulee painumaan estämään tuuletusta.

Kuvissa auditorion ulkoräystäs josta puuttuu myrskypelti kokonaan.

Tuulisilla sadekeleillä vesi nousee tiiliseinää ylöspäin, ja pääsee katon tuuletusraosta seinän taakse. Sieltä vesi pääsee seinän ilmarakoa pitkin suoraan rakenteisiin, ja alapuolisiin tiloihin.

Alakerran aulaan tulleet vesivuodot johtuvat mitä suuremmalla todennäköisyydellä tästä.

Suosittelemme akuuttia korjausta asentamalla myrskypelti räystäspellityksen alle.

Myrskypelti saadaan asennettua irrottamatta räystäspeltejä. Tässä asennus tavassa jää myrskypeltiä näkyviin räystäspellin alareunan alapuolelle n.30mm. Nykyisen räystäspellityksen otsapinnan alareuna tulee vain 30-40mm. tiilen yläreunan alapuolelle, kun pitäisi tulla vähintään 100mm koska kiinteistö sijaitsee tuulisella paikalla.

Myrskypelti puuttuu yhteensä 62m. matkalta.

Kuvissa näkyy kuinka kermi on ratkennut aina räystäältä tippapellin laipan sauman kohdalta.

Näistä on jo vesi päässyt rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta ettei vettä pääsisi enempää rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin.

Saadaan korjattua asentamalla kumibitumkermit 2kpl. ratkenneisiin kohtiin.

Näitä on yhteensä 42kpl.

Ylimmäisissä kuvissa näkyy reikiä pystysaumojen kohdalla. Reikiä on yhteensä 4kpl.

Alimmaisessa kuvassa näkyy antennitolpan juuri josta puuttuu kittaus.

Näistä on päässyt vettä jonkin verran rakenteisiin.

Suosittelemme korjausta kittaamalla.

Kuvissa näkyy kuinka tikkaiden kiinnitysrautojen juurista pääsee vesi profiilipeltiseinän taakse.

Suosittelemme korjausta kittaamalla ettei vettä pääse enempää seinän taakse, ja sitä kautta rakenteisiin.

Näitä on 4kpl.

Yllä olevissa kuvissa näkyy metallitolpan kyljessä reikiä. Tolppa tulee vesikaton rakenteiden läpi, joten reistä pääsee hieman vettä rakenteisiin.

Suosittelemme reikien kittausta jotta vettä ei pääse enempää rakenteisiin.

Näitä on 3kpl.

Kuvassa vasemmalla  näkyy kuinka ulosheittäjän laippa näkyy ylösnoston kohdalta. Tästä pääsee vesi laipan alle ja siitä jonkin verran seinärakenteiden sisäpuolelle.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua poistamalla räystäspellit ja asentamalla uudet kermit laipan päälle.

Näitä on 1kpl.

Kuvissa näkyy kuinka kermi on ratkennut räystäältä aina tippapellin laipan sauman kohdalta.

Tämä johtuu siitä että tippapellin laippaan kohdistuneet lämpöliikkeet ovat rikkoneet kermin jonka venymä alkaa olla elinkaarensa lopussa.

Näistä kohdista on jo päässyt vettä rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin.

Suosittelemme akuuttia korjausta ettei vettä pääse enempää rakenteisiin.

Saadaan korjattua asentamalla näihin kohtiin uudet kumibitumikermit 2kpl.

Näitä on yhteensä 84kpl.

Kuvissa näkyy kuinka vanha kermi on mennyt ryppyyn ja halkeillut räystäältä räystäälle rakennuksen liikuntasauman kohdalta. Tästä on jo todennäköisesti päässyt vettä jonkin verran rakenteisiin. Kosteusmittauksessa joka tehtiin tämän kohdan vieressä, todettiin ponttilaudassa kosteutta.

Suosittelemme akuuttia korjausta koska kermit saattavat ratketa ponttilautaan asti jo ensi talvena.

Tämä siitä syystä että äkillisistä lämpötilojen muutoksista johtuvat lämpöliikkeet aiheuttavat sen. Kermit ovat 26v.vanhoja lasikuiturunkoisia joiden venymä alkaa olla elinkaarensa päässä.

Saadaan korjattua poistamalla vanha kermi tältä alueelta ja tekemällä kermeistä uusi liikuntasauma vesieristykseen.

Nykyiset kermit ovat polyesterirunkoisia kumibitumikermejä joiden venymä on jopa 20-30%, riippuen lämpötilasta.

Kermi  on halkeillut ja rypyttänyt yhteensä 21m. matkalta.

Kuvassa näkyy kuinka vanha kermi on osittain irti alipainetuulettimen laipasta.

Suosittelemme akuuttia korjausta ennen kuin kermi irtoaa kokonaan laipasta ja vesi pääsee rakenteisiin. Tulevaisuudessa jää irrottaa kermiä lisää laipasta.

Saadaan korjattua poistamalla vanha kermi ja asentamalla uudet kermit 2kpl. laipan päälle.

Näitä 1kpl.

Kuvissa näkyy kuinka vanhan kattopollarin alla oleva tiiviste on irti kermistä. Tästä pääsee vesi pollarin alle ja sitä kautta  jonkin verran rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta kittaamalla.

Näitä on 5kpl.

Kuvassa kermi irti viemärin tuuletus putken läpivientitiivisteen laipasta osittain.

Tästä pääsee vettä rakenteisiin jo mahdollisesti ensi talvena koska jäätyminen irroittaa kermiä koko ajan lisää. Vedellä on  suora reitti alapuolisiin tiloihin, koska putki tulee rakenteista läpi.

Suosittelemme korjausta asentamalla uudet kermit ja uusi läpivientitiiviste.

Näitä on 1kpl.

Kuvissa vanha kermi ratkennut aina tippapellin laipan sauman kohdalta. Näistä on jo  vesi päässyt rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin.

Suosittelemme akuuttia korjausta jotta vettä ei pääse enempää rakenteisiin.

Saadaan korjattua asentamalla näihin kohtiin uusi kumibitumikermi  2kpl.

Näitä on yhteensä 22kpl.

Kuvissa näkyy kuinka seinän juuripellin vanha kittaus on irronnut. Näistä pääsee vesi jonkin verran rakenteisiin

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua poistamalla vanha kitti ja asentamalla uusi polymeerimassa.

Näitä on kolmessa eri paikassa yhteensä 2m. matkalla

Kuvissa näkyy kuinka kermi ratkennut aina tippapellin laipan sauman kohdalta.

Tämä johtuu siitä että tippapellin laippaan kohdistuneet lämpöliikkeet ovat rikkoneet vanhan kermin, jonka venymä alkaa olla elinkaarensa päässä.

Näistä on jo päässyt vettä rakenteisiin ja sisätiloihin.

Suosittelemme akuuttia korjausta ettei vettä pääse enempää rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin.

Saadaan korjattua asentamalla näihin kohtiin uudet kumibitumikermit 2kpl.

Näitä on yhteensä katolla 51kpl.

Kuvassa näkyy kuinka kermi on irronnut iv- huipparin peltilaipasta. Tästä pääsee jo vesi kermien väliin ja rakenteisiin jonkin verran.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua poistamalla vanha kermi ja asentamalla uudet kumibitukermit 2kpl.

Näitä on 1kpl.

Kuvissa näkyy kun viemärin tuuletusputken läpivientitiivisteen laipasta on kermi irronnut.

Näistä pääsee vesi rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua asentamalla uusi läpivientitiiviste ja kermit 2kpl.

Näitä on yhteensä 2kpl.

Kuvassa näkyy kun iv-huipparin peltilaipan päältä ylösnostossa puuttuu kermi .

Suosittelemme akuuttia korjausta, koska tästä on päässyt vettä kermien väliin ja rakenteisiin.

Saadaan korjattua asentamalla uudet kermit 2kpl. laipan päälle.

Näitä on 1kpl.

Kuvissa näkyy kuinka kattoikkunan kiinnityksistä puuttuu suojatulpat. Näistä pääsee vesi ikkunan kehikon puurakenteisiin jonkin verran.

Suosittelemme suojatulppien asentamista. Näitä on 2kpl.

Oikeanpuoleisessa kuvassa ikkunassa pieni halkeama.

Suosittelemme halkeaman kittausta kirkkaalla polymeerimassalla jotta se ei suurene talvella, ja ala vuotamaan. Näitä on 1kpl.

Kuvissa näkyy kun kermi on ratkennut räystäiltä aina tippapellin laipan sauman kohdalta. Näistä on päässyt vettä rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua asentamalla näihin kohtiin uusi kumibitumikermi 2kpl.

Näitä on yhteensä 3kpl.

Kuvissa näkyy kuinka iv-huippuimurin kannessa on reikä ja kyljessä josta sähköjohdot menevät sisään näkyy lauta.

Näistä on päässyt vettä huippuimurin kotelon sisäpuolelle ja sitä kautta rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua kittaamalla sekä kermillä.

Näitä on 1kpl.

Kuvassa näkyy kuinka kermi on ratkennut räystäältä aina tippapellin laipan sauman kohdalta. Näistä on jo vesi päässyt rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua asentamalla uudet kumibitumikermit 2kpl.

Näitä on 17kpl.

Kuvissa näkyy kuinka seinän ylösnostot ovat täysin auki. Näistä pääsee vesi kermien väliin ja mahdollisesti myös rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua poistamalla juuripellit sekä kermit jotka ovat irti. Tämän jälkeen poistetaan vesi joka on kermien välissä ja kuivataan. Sen jälkeen asennetaan uudet kumibitumikermit.

Tämän jälkeen asennetaan pellit takaisin ja kitataan pellityksen yläreuna.

Näitä on yhteensä 5m. matkalla.

Kuvassa näkyy kuinka kermi on ratkennut räystäältä tippapellin laipan sauman kohdalta. Tästä on päässyt vettä rakenteisiin ja mahdollisesti alapuolisiin tiloihin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua asentamalla uusi kumibitumikermi 2kpl.

Näitä on yhteensä 9kpl.

Kuvissa vanha kattopollari josta on tiiviste irti kermin pinnasta. Näistä pääsee vesi pollarin alle ja sitä kautta jonkin verran rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta kittaamalla pollarien juuret polymeerimassalla.

Näitä on yhteensä 5kpl.

Kuvissa näkyy kuinka vanha kermi on irronnut kattokaivon laipasta. Tästä on päässyt vettä jonkin verran rakenteisiin. Suosittelemme akuuttia korjausta.

Kermi tulee irtoamaan laipasta jatkossa enemmän jo mahdollisesti ensi talvena, koska jäätyminen aiheuttaa sen. Tämän jälkeen alapuolisiin tiloihin saattaa päästä huomattavia määriä vettä. Tämä johtuu siitä että kaivon putkilinja tulee suoraan rakenteesta läpi, ja näin ollen vedellä on esteetön kulku sisätiloihin. Saadaan korjattua poistamalla vanha irtonainen kermi sekä vesi joka on kermien välissä. Tämän jälkeen alusta kuivataan ja asennetaan uudet kermit.Näitä on yhteensä 1kpl.

Yllä olevissa kuvissa näkyy kuinka pintakermin saumoja on auki. Näistä pääsee vesi kermien väliin ja mahdollisesti myös rakenteisiin jonkin verran. Suosittelemme akuuttia korjausta koska kermien venymä alkaa olla elinkaarensa päässä. Vesi joka menee kermien väliin ja pääsee jäätymään, vaurioittaa kermejä jatkossa niin että vesi pääsee rakenteisiin. Saadaan korjattua poistamalla vesi kermien välistä ja asentamalla uusi kumibitumi pintakermi. Näitä on yhteensä 9kpl.

Yllä olevissa kuvissa näkyy kuinka kermehin on muodostunut jo höyrypusseja koska vettä on päässyt saumoista kermien väliin. Höyrypussi muodostuu kun kermien välissä on vettä joka lämpöisillä ilmoilla höyrystyy. Kun höyrypussi kasvaa riittävästi niin se menee rikki, kuten alimmaisessa kuvassa on käynyt. Suosittelemme akuuttia korjausta ettei pintakermit menisivät enempää rikki.

Saadaan korjattua avaamalla höyrypussit ja poistamalla vesi. Tämän jälkeen asennetaan uusi kumibitumi kermi 2kpl. Näitä on yhteensä 29kpl.

Kuvissa näkyy kuinka kermi on ratkennut räystäältä tippapellin laipan sauman kohdalta.

Näistä on jo päässyt vettä rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta.

Saadaan korjattua asentamalla näihin kohtiin kumibitumikermit 2kpl.

Näitä on yhteensä katolla 4kpl.

Kuvassa iv-huippuimurin ilmastointiputken limitys tehty väärinpäin. Tästä pääsee vesi sateella iv-kanavan ulkopintaa pitkin rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta kittaamalla.

Näitä on 1kpl.

Kuvissa näkyy kuinka kermi on aina ratkennut räystäältä tippapellin laipan sauman kohdalta. Näistä on jo vesi päässyt rakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta asentamalla uusi kumibitumikermi 2kpl. näihin kohtiin.

Näitä on yhteensä tällä katolla 13kpl.

Kuvassa näkyy kuinka kermi on ratkennut tippapellin laipan sauman kohdalta. Näistä on vesi päässyt betonirakenteisiin.

Suosittelemme akuuttia korjausta asentamalla näihin kohtiin uusi kumibitumikermi 2kpl.

Näitä on yhteensä tällä katolla 9kpl.

Kuvissa näkyy kuinka kattopollareiden 26v. tiiviste on jo pettänyt. Näistä pääsee vesi kattopollarin alle ja sitä kautta reikään jossa kattopollari on kiinni. Suosittelemme korjausta akuutisti. Saadaan korjattua kuivaamalla kattopollarin juuri ja kittaamalla pollarin ja kermin väli polymeerimassalla. Näitä on yhteensä 18kpl.

Alimmaisessa kuvassa työkalu jolla tarkistus tehtiin.