# Vantaankosken koulussa tehdään korjauksia

Vantaankosken koulussa on tehty vuonna 2014 ilmanvaihtoon ja rakenteiden tiiviyteen liittyviä tutkimuksia osassa koulun tiloja, joissa on koettu sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua sekä vertailutiloissa.

Tutkimustulokset

Tutkittujen luokkien ilmanvaihdon ilmamäärissä todettiin vajausta ja epätasapainoa. Myös ilman sekoittumisessa luokkatiloissa todettiin puutteita.
Rakenteiden tiiviyden tutkimuksissa havaittiin ilmavuotoja rakenteiden liittymistä ja läpivienneistä.
Tutkimusten yhteydessä huomattiin luokan 209 takaosassa seinän kosteusarvojen olevan koholla viereisessä luokassa olevan sadevesiviemärin pystykuilun kohdalta ja luokan kaapin päällinen on vaurioitunut.

Korjaukset

Ilmanvaihtoon liittyen ilmamäärät säädetään ja puutteet sekä virheet kanavistossa korjataan.

Luokissa tiivistetään vedeneristysmenetelmin rakenteissa olevat ilmavuotokohdat.

Rakenneliittymien ilmavuotokohtien kautta voi kulkeutua sisälle epäpuhdasta ilmaa. Tämän vuotoilman mukana sisäilmaan saattaa siirtyä rakenteisiin vuosien varrella kerääntyneitä epäpuhtauksia, kuten kuituja, pölyä, mikrobeja tai nokea, joka voi aiheuttaa koettua oireilua. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, että ne eivät näy poikkeamina tämän hetkisillä mittaus- ja tutkimusmenetelmillä. Tämä saattaa selittää kuitenkin koetut oireilut. Kokemusten mukaan tiivistyskorjauksilla on muissa kohteissa saavutettu merkittävää parannusta oireilijoiden tilanteeseen. Korjausten onnistuminen varmistetaan merkkiainekokeilla ennen peittäviä työvaiheita.

Luokan 209 vauriot korjataan.

Korjaukset ovat käynnissä ja tullaan suorittamaan loppuun syyslukukauden 2014 aikana.

Lisätietoja: Vantaan kaupungin tilakeskus

sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell,ulla.lignell@vantaa.fi

ohjelmointi-insinööri Jussi Sojakka, jussi-pekka.sojakka@vantaa.fi