| Päiväys | 21.9.2010 |
| --- | --- |
| Kiinteistökohde | Vantaankosken koulu |
| Osoite | Isontammentie 15, 01730 Vantaa |  |
| Ilmoittaja ja yhteystiedot | Tuula Juntunen 050 501 8226 |

Ilmanvaihto-ongelmien kuvailu. Milloin ja missä tiloissa todettu?

Koulun kanslian sisäilma on tunkkainen. Vaatii jatkuvaa tuulettamista, talvella tuulettaminen on ongelmallista kylmyyden vuoksi. Kesällä lämpötila nousee reippaasti yli 30C.

Aikaisemmat ilmoitukset, selvitykset ja toimenpiteet (tiedossanne olevat)?

ei ole tietoa

Ongelmatilojen henkilömäärät ja käyttöajat päivittäin?

Koulun kanslia, käyttäjiä 3 henkilöä. Käyttö klo 7.15 -15.45 päivittäin.

Ilmanvaihdon päälläoloajat: 1/2 ja 1/1 teholla. Missä - lämpötilassa 1/1 kytkeytyy 1/2 teholle?

TK02 Hammashoitolan puoli, päällä klo 4,30-19.001/1 muulloin ei. Suod. vaih. 3/2010 Paine ero 284 PA. TK03 Kotitalouden alue, päällä klo 5.00-19.00 1/1 muulloin ei. Suod. vaih. 3/2010 Paine ero 210 PA. TK05 2-tason A-alue, päällä klo 4.00-19.00 1/1 muulloin ei. Suod. vaih. 4/2010. Paine ero 160 PA. TK3.- ja 4. tason A-alue, päällä klo 4.00-19.00 1/1 muulloin ei. Suod. vaih. 4/2010. Paine ero 120 PA TK alaopettajain huoneen oma kone, päällä klo 4.00-18.00 1/1 muulloin ei. Suod. vaih. 9/2010 (KONE EI TOIMI) TK11 Tekninen työ, päällä klo 5.00-17.00muulloin ei. Suod. vaih. 9/2010 paine ero 25 PA TK15 2-taso pukuhuoneet 3-taso B-alue, päällä klo 5.00-24.00 1/1 ja 1/2 klo 24.00-5.00, la 7.00-20.30, su 8.30-22.30. Suod. vaih. 9/10. paine ero 80 PA. TK31 Aula ja ruokala, päällä klo 5.00-17.00 1/1 ja 1/2 klo 17.00-5.00. la 7.00-20.30, su 8.00-22.30. suod. vaih. 3/2010. 80 PA TK32 Keittiö, päällä klo 5.00-19.00 1/1 ja 1/2 19.00-5.00. Suod. vaih. 9/10. Paine ero 140 PA TK33 Liikuntasali, päällä klo 5.30-23-00 1/1 ja 1/2 klo 23.00-5.30. Suod vaih. 9/10. Paine ero 130 PA

Ilmanvaihdon päälläolon ajat: 1/2 ja 1/1 teholla. Missä - lämpötilassa 1/1 kytkeytyy 1/2 teholle?

Aikaohjelma

Tuloilmasuodattimien normaalit vaihtovälit, viimeisin vaihto sekä suodattimien nyt aiheuttama paine-ero?

Vaihtovälit 6kk - 15kk Riippuen koneesta.

IV-kanavien viimeisin nuohous:

Kesällä 2009

Täytetty lomake lähetetään osoitteisiin "Tilakeskus Hankepalvelut" sekä "Krohn Mikko"

Välitön apu saattaisi olla ilmanpuhdistaja kansliatilaan.