Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 12.12.2006

Tilakeskus, talonsuunnittelu		 	VANTAA148VANTAANJOENK

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 7

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA148VANTAANJOENK, terveyshaittaepäilyselvitys

4.12.2006

KOHDE		Vantaanjoen koulu, Isontammentie 15, 01730 Vantaa

LIITTYY 		Työsuojeluvaltuutettu Marja Viljamaan kaksi sähköpostiviestiä

hajuongelmista, toinen päiväyksellä 10.10.2006.

Vantaan kaupungin Työsuojelun työpaikkakäynnistä laatima

muistio 9.10.2006

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Hammaslääkäri 2, odotustila 2, 123, lattia, 1x PVC 	B2 	3.0 – 3.5

Vastaanotto 2, lattia, 1x PVC 			B2 	2.7 – 5.1

Hammaslääkäri 1, odotustila 1, 118, lattia, 1x PVC 	B2 	3.6 – 6.0

Tekninen tila 119, lattia, 1x PVC 			B2 	3.9 – 5.9

Vastaanotto 1, 120 lattian kosteuslukemat on merkitty

alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Henkilökunta 110, kahvio, lattia 1x PVC 		B2 	3.3 – 3.8

Henkilökunta 110, kahvio, ulkoseinä			B2 	  n. 2.0

Henkilökunta 110, pukuhuone, lattia 1x PVC 		B2 	4.2 – 6.0

Luokka 418, lattia, 1x PVC 				B2 	2.8 – 3.2

Varasto 419, lattia, 1x PVC 				B2 	2,2 – 2.4

Alakerran pienryhmätilan ja metallityötilan lattian

kosteuslukemat on merkitty alla oleviin kaaviomaisiin

pohjakuviin

Metallityö, tiiliseinä 				B2 	 < 3.5

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

3.3		2.5

3.0

lattian kostea alue

3.7		5.0			3.7

VKK1

7.8		7.5	7.2

6.0		5.0

Vastaanotto 1, 120

2.6	           3.1 	            6.0		3.5		       2.8

4.7	          7.5        4.7

4.0

uusi linoleumi 			vanha linoleumi

7.2

Alakerran pienryhmätila

VKK2

7.8

3.8		        4.4

3.9	2.8	7.3			6.4	4.6

VKK3

käytävä

4.8	4.0	9.6				5.1	    3.9

Opettaja	     Konehuone	  Kuumakäsittely

3.4

VKK5

6.5	             2.6

4.8

7.5	3.2        3.0

5.2

8.5 	3.8        2.9

9.0

Puutyö	                  4.8       Metallityö 	        ulkoseinän ja

2.9                		         lattian välissä

4.8        4.0	         on rako

3.5          6.8        7.5

7.7

4.9   	             3.1

VKK4

Siivouskeskus	    Var 	  Metallivarasto

Lattian kostea alue 	=

Teknisen käsityön luokka

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

6   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VKK1.  Vastaanotto 1, 120, lattian kostea kohta, 	M 	- 	+

muovimaton alta

V  -	-

VKK2. Alakerran pienryhmätila, lattian kostea kohta, 	M 	++ 	-

linoleumin alta  				homeitiöitä ja –rihmastoa,

Aspergillus sp.

V  -	-

VKK3.  Käytävän, lattian kostea kohta,  		M 	- 	+

PVC -laatan alta

V  -	-

VKK4.  Metallityö, seinän alareuna ulko-oven 		M  	+	-

oikeasta pielestä

V  -	++

Aspergillus versicolor	96 %

Penicillium   	  4%

VKK5.  Metallityö, lattian kostea kohta, kumilaatan alta 	M 	+++ 	-

homeitiöitä ja –rihmastoa,

Aspergillus versicolor

Acremonium

V  -	+++

Acremonium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Hammashoitola

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia vastaanoton 1, 120 lattiasta odotustilan puoleisen seinän reunasta.

Odotustilan 2, 123 vieressä olevassa tilassa on lattiakaivo, josta vesi häviää nopeasti. Kuivasta lattiakaivosta nousee viemärimäinen haju. Paikan päällä saatiin käsitys, että viemärijärjestelmä on ainakin ajoittain alipaineinen ja lattiakaivo tyhjenee hajulukon pohjalla olevan rassireiän kautta jonka. Rassireiän tulppa ei ole tiivis.

Odotustilan 1, 118 vieressä olevassa tilassa 119 on kuivillaan oleva lattiakaivo. Lattiakaivossa on betonin palasia. On oletettavaa, että tämänkin lattiakaivon kautta tulee viemärin hajuja.

Vastaanoton 1, 120 lattian kosteasta kohdasta otetusta näytteestä VKK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Alakerran pienryhmätila

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia osasta alakerran pienryhmätilan lattiaa. Lattian pitkänomainen kostea alue jatkuu käytävän puolelle asti. Kostean alueen muoto viittaa viemäriputkivuotoon.

Pienryhmätilan lattian kosteasta kohdasta linoleumin alta otetusta näytteestä VKK2 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista Aspergillus -suvun homeen kasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Käytävän puolelta lattian kosteasta kohdasta PVC –laatan alta otetusta näytteestä VKK3 todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Luokka 419/varasto418

Lattioiden kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. Paikalla saadun tiedon mukaan luokassa 419 on ollut viemärityyppisen hajun aiheuttama ongelma.

Metallityö

Varaston ulko-oven oikeasta pielestä seinän levytyksen takaa otetusta näytteestä VKK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä (96 % Aspergillus –suvun homeita).

Metallityötilan lattian kosteasta kohdasta palakumimaton alta otetusta näytteestä VKK5 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Hammashoitola

Suosittelemme molempien odotustilojen vieressä olevien tilojen lattiakaivojen puhdistamista ja kunnostamista niin, että hajulukot toimivat suunnitellulla tavalla.

Suosittelemme hammaslääkäreiden päädyn muidenkin tilojen lattiakaivojen toimivuuden tarkistamista ja tarvittaessa korjaamista.

Suosittelemme viemärijärjestelmän ja sisätilojen painesuhteiden tarkistamista.

Alakerran pienryhmätila

Suosittelemme lattiassa oletettavasti olevan viemärin kunnon tarkistamista ja mahdollisen viemärivuodon korjaamista.

Suosittelemme linoleumin poistamista riittävän laajalti lattian kosteasta kohdasta liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla.

Lattiaan voidaan asentaa uusi lattianpäällyste, kun kosteuslähde on eliminoitu ja lattia kuivunut tai kuivatettu.

Metallityö

Suosittelemme seinien alareunojen avaamista varaston ulko-oven molemmista pielistä ja materiaalien vaihtamista uusiin. Suosittelemme jäljellejäävien pintojen desinfiointia Novitrol 483:lla  ennen uusien materiaalien asentamista paikoilleen.

Suosittelemme lattianpäällysteen poistamista metalli- ja puutyön lattioiden kosteasta kohdasta riittävän laajalti. Suosittelemme mahdollisen tasoitteen poistamista tai betonilattian pinnan mekaanista puhdistamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla.

Suosittelemme lattian tasoittamisen jälkeen vielä tasoitepinnan suojaamista Novitrol 483:lla mikrobikasvua vastaan ennen uuden lattianpäällysteen asentamista. Suosittelemme uudeksi lattianpäällysteeksi ilman liimaa asennettavaa Trafic–line palamuovilaattaa (Omni-Sica Oy). Ladottava lattiamateriaali mahdollistaa lattianpäällysteen alla olevan pinnan hoitamisen tarvittaessa.

Suosittelemme metallityön lattian ulkoseinän välissä olevan raon tiivistämistä elastisella massalla. Puhdistetun raon tiistämisen voidaan käyttää esimerkiksi saniteettisilikonia.

Espoossa 12.12.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA148kuva1.	Vesi ei pysy hammashoitolan odotustilan 2, 123

vieressä olevan tilan lattiakaivossa. Vesi häviää

hajulukon pohjalla olevan rassireiän kautta vaikka reikä

on tulpattu.

VANTAA148kuva2. 	Hammashoitolan odotustilan 1, 118 vieressä olevan

teknisen tilan 119 lattiakaivo on kuiva ja täynnä betonin

paloja.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.