Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 13.8.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA207VANTAANJK  A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA207VANTAANJK A, opettajienhuoneen työmaan seinien

mikrobitutkimus 4.8.2008

KOHDE		Vantaanjoen koulu, Isontammentie 15, 01730 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Opettajien työhuone 1, lattia, linoleumi 	 	B2 	3.9 – 5.8

Opettajien työhuoneet 2 - 5, lattia, linoleumi 	 	B2 	3.5 – 5.0

Opettajienhuone, lattia, linoleumi 	 	 	B2 	4.5 – 8.0

Tuulikaappi, lattia, linoleumi 	 			B2 	4.0 – 4.5

Eteinen, lattia, linoleumi 	 	 		B2 	3.5 – 5.4

WC N, lattia, 1x PVC 				B2 	3.8 – 9.5

WC M, lattia, 1x PVC 				B2 	4.6 – 6.5

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

VK6 VK4    VK7     VK8

MONISTUS

VK9

TK

OPETT.HUONE

VK3

OPVÄL.VAR

VK5

ET

OP.TH 5       OP.TH4           OP:TH3       OP:TH2       OPTH1

VK1   VK2

wc M     wc N

Kaaviomainen pohjakuva tutkitusta alueesta

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VK1.  Opettajien työtilat, käytävän puoleinen seinä, 	M 	+ 	+

levytyksen tukilaudat 				homeitiöitä

V  - 	+

Penicillium

Paecilomyces variotii

BAKTEERIKASVUA

VK2.  Opettajien työtilat, käytävän puoleinen seinä,	M 	- 	+++

levytyksen takaa kiviseinän bitumisivelyn pinta

V  -	+

Chrysonilia

BAKTEERIKASVUA

VK3.  Seinän alareuna portaan vierestä, näkyvää 	M 	+++ 	-

kasvustoa kipsilevyn pinnassa 			homeitiöitä ja –rihmastoa,

Chaetomium globosum

Aspergillus sp.

V  - 	+++

Chaetomium

Penicillium

Syncephalastrum racemosum

HOMEKASVUA

VK4.  Tiiliverhouksen avattu kohta, seinän alareuna,	M 	+ 	-

tiiliverhouksen ja betoniseinän välistä 		homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	++

Aspergillus versicolor 94 %

Aspergillus sp.  	   3 %

Phoma 		   3 %

HOMEKASVUA

VK5.  Opetusvälinevarasto, takaseinän levytyksen takaa	M 	+ 	+

homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+

Paecilomyces variotii

Aspergillus versicolor

Penicillium

Trichoderma

MIKROBIKASVUA

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VK6.  Lattian kostea kohta, linoleumin alta 		M 	+++ 	-

homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	-/+

Penicillium

HOMEKASVUA

VK7.  Kovalevy seinän yläosasta, tiiliverhouksen takaa	M 	+++ 	-

homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+

Paecilomyces variotii

Chaetomium

HOMEKASVUA

VK8.  Kovalevy seinän yläosasta, tiiliverhouksen takaa	M 	++ 	-

homeitiöitä ja –rihmastoa

ei viljelyä

HOMEKASVUA

VK8.  Kovalevy seinän yläosasta, tiiliverhouksen takaa	M 	+	+

homeitiöitä ja –rihmastoa,

bakteerikasvua ja -rihmaa

MIKROBIKASVUA

ei viljelyä

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan merkityistä kohdista. Kaikista otetuista näytteistä todettiin mikrobikasvua.

Opettajien työhuoneen takaseinän yläosassa on kovalevyjä, joissa on mikrobikasvua. Seinässä on voimakas mikrobiperäinen haju.

Espoossa 13.8.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA207kuva1.  Opettajien työhuoneiden käytävänpuoleinen takaseinä

VANTAA207kuva2.  Opettajien työhuoneiden käytävänpuoleinen takaseinä

VANTAA207kuva3.  Näkyvää homekasvua opettajienhuoneen portaan vieressä,

seinän kipsilevyssä

VANTAA207kuva4.  Näkyvää homekasvua opettajienhuoneen portaan vieressä,

seinän kipsilevyssä

VANTAA207kuva5.  Opettajienhuoneen takaseinä

VANTAA207kuva6.  Opettajien työhuoneen takaseinän tiiliverhouksen takana,

seinän yläosassa on homeinen kovalevy.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.