Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 20.7.2009

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA227VANTAANJOENK A

Jouni Räsänen

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA227VANTAANJOENK A, kosteusvaurioepäilytilojen

mikrobitutkimus, jatkotutkimus 14.7.2009

KOHDE		Vantaanjoen koulu, Isontammentie 15, 0173 Vantaa,

opettajienhuone/IV -konetila

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

IV –konetilan lattia, 1x PVC 				B2 	4.6 – 9.1

IV –konetilan puukynnys 				A2 	n. 28.0

IV –konetilan seinät (2  kpl kipsilevyseiniä) 		A2 	7.0 – 60.0

(seinien alaosat märkiä n .50 cm korkeuteen asti,

myös opettajien huoneen puoleiset levyt)

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset suoraviljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuutestreptomysiiniagar:illa,

6     vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VJK1.  IV –konetila, takaseinän alareuna, kipsilevyn pinta	M 	+++ 	-

(näkyvää homekasvustoa)			homeitiöitä ja –rihmastoa,

Chaetomium globosum

V  - 	+++

Chaetomium

homekasvua

VJK2.  IV –konetila, sivuseinän alareuna, kipsilevyn pinta	M 	+++ 	-

(näkyvää homekasvustoa)			homeitiöitä ja –rihmastoa,

Chaetomium globosum

Stemphylium

V  - 	+++

Penicillium

Stemphylium

homekasvua

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää/kasvuston tiheyttä materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää): -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti.

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Mikroskopoimalla näytteestä saadaan todellinen tulos: mikrobikasvua tai ei mikrobikasvua. Mikroskopoimalla on mahdollista havaita myös elinkykynsä menettänyt mikrobikasvusto, jota ei saada viljelemällä esiin. Mikroskopointi on Sosiaali- ja terveysministeriön Sisäilmaohjeessa 2003:1 suositeltu tutkimusmenetelmä.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Semikvantitatiivisen suoraviljelymenetelmän vastaavuus laimennossarjaviljelyyn on esitetty Sisäilmastoseminaarin 2005 julkaisussa: Marjut Reiman ja Liisa Kujanpää, Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa , sivu 255. Laimennossarjan homevaurioita indikoiva tulos >10.000 cfu/g vastaa suoraviljelymenetelmän tulosta +++.

Asumisterveysohjeen 2003:1, kohdan 7.3.2 Rakennusmateriaalinäyte mukaan: ”Jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 00kpl/g.  Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Paikalla saadun tiedon mukaan IV –konetilassa on ollut putkiliitoksen vuoto. Vuodon seurauksena vesi on kastelut IV –konetilan kipsilevyseinät, joissa oli näkyviä mikrobikasvustoja.

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita ja korkeita lukemia lattiasta läheltä kynnystä, kynnyksestä sekä levyrakenteisten seinien kummaltakin puolelta. Kynnyksen alapinta on näkyvästi homeessa.

Seinien näkyvästi homeisista kipsilevyistä otetuista näytteistä VJK1 ja VJK2 todettiin runsasta homekasvua.

Espoossa 20.7.2009

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA227kuva1.  Näkyviä homekasvustoja IV –konetilan kipsilevyseinässä

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.