VANTAANJOEN KOULU		KORJAUS-/HUOLTORAPORTTI

Isotammentie 15,

01730 VANTAA			4.11.2009

KOULUN ILMASTOINNIN SÄÄDÖN YHTEYDESSÄ ILMENI SEURAAVANLAISIA VIKOJA / ONGELMIA, JOISTA ISO OSA KORJATTIIN SÄÄTÖTYÖN YHTEYDESSÄ.:

13TK1 AULA/RUOKAILU: 	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHDETTU UUSIIN.

SÄHKÖMOOTTORIN LAAKERIT UUSITTU.

PUHALTIMEN LAAKERIT UUSITTU.

SULKUPELTI KORJATTU.

ILMAMÄÄRÄMITTARI RIKKI, UUSITTAVA.

1 KPL 315 PRA-SÄÄDIN OLI RIKKI, JOKA VAIHDETTIIN UUTEEN.

13PK1 AULA/RUOKAILU:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHDETTU UUSIIN.

SULKUPELTI KORJATTU.

ILMAMÄÄRÄMITTARI PUUTTUU.

13TK2 KEITTIÖ:		SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHETTU UUSIIN.

ILMAMÄÄRÄMITTARI KALIBROITU.

TK05 LUOKAT A-OSA 2KRS:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHDETTU UUSIIN.

LÄMMITYSPATTERI PITÄÄ KOLINAA (luultavasti jokin lämmityksen venttiili rikki) EI KORJATTU.

MOOTTORIN LAAKERIT PITÄÄ ÄÄNTÄ JA MOOTTORIN HIHNAPÄÄ LÄMPIÄÄ. EI KORJATTU.

PRA-SÄÄDIN RIKKI, VAIDETTU IRIS.

TK05PF01:	ALITEHOINEN PUHALLIN. TK:n ilmamäärää pudotettiin samassa suhteessa.

PK01PF01 ASUNTO:	HI RIKKI, VAIHDETTU UUTEEN JA TEHOKKAAMPAAN.

TK03TF01 KOTITALOUS:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

PK03PF01 KOTITALOUS:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

12TK01 LUOKAT:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIDETTU UUSIIN.

12PK01 LUOKAT:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHDETTU UUSIIN.

11TK1 TEKNINENTYÖ:	SUODATIN VAIHDETTU UUTEEN.

KIILAHIHNA VAIHDETTU UUTEEN.

MOOTTORIN KIRISTIMEN LUKITUKSET PUUTTUU.

KK11KF01 KUUMAKÄSITTLY: 	KOJEELLE TEHTÄVÄ TÄYDELLINEN HUOLTO, EI TEHTY.

KK11KF02 KONEHUONE:	KOJEELLE TEHTÄVÄ TÄYDELLINEN HUOTO, EI

TEHTY.

KK10KF01 MAALAUS:	KOJEELLE TEHTÄVÄ TÄYDELLINEN HUOLTO, EI TEHTY.

TK33TF01 VOIMISTELUSALI:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHDETTU UUSIIN.

RI-SULKUPELTI KORJATTU.

TK15TF01 LUOKAT:	SUODATTIMET VAIHDETTU UUSIIN.

KIILAHIHNAT VAIHDETTU UUSIIN.

TK02TF01 HAMMASHOITOLA:	SUODATIN VAIHDETTU UUTEEN.

KANAVISTOSTA PUUTTUU SUUNNITELMAN MUKAISET SÄÄTÖPELLIT. (ei mahdollista säätää huonekohtaisesti).

LISÄKSI KAIKILLE KONEILLE TEHTIIN SEURAAVAT TARKASTUKSET:

PATTEREIDEN PUHTAUS.

TIIVISTEIDEN TIIVEYS JA KUNTO.

HIHNOJEN KIREYS JA SUUNTA.

LAAKEREIDEN KUNTO, (lähes kaikissa vikaa).

HUIPPUIMUREIDEN PYÖRINNÄT JA MAHDOLLISET LAAKERI YM. VIAT.

MITTAREIDEN TOIMINTA JA KUNTO.

SEURAAVIIN HUONEISIIN LAITETTIIN UUDET PÄÄTELAITTEET, KOSKA NE OLI

REVITTY IRTI TAI RIKOTTU:

KUVAAMATAITO 423 PRA 315

KÄYTÄVÄ 201 UUDET VENTTIILIT

WC 215 UUSI VENTTIILI

WC 216 UUSI VENTTIILI

PUKUHUONE 256 UUDET TULOVENTTIILIT

PUKUHUONE 260 UUDET TULOVENTTIILIT