VARIA OJAJHAANTIE TOIMIPISTEEN SISÄILMAKORJAUKSET 2014

Varia Ojahaantie toimipisteen sähköosastolla on tehty rakennesuunnitelmien mukaisesti seuraavat toimenpiteet sisäilman parantamiseksi:

- Työsali 114

-betonilattian kapselointi, ulkoseinä/lattia liittymän sekä tarkastusluukun tiivistäminen, muovimaton uusiminen

- Luokka 059

-ulkoseinä/lattia liittymän, ikkuna/ulkoseinä liitoksen tiivistäminen, ontelosaumojen tiivistäminen sekä muovimaton ja akustointilevyjen uusiminen

- Työsali 080A

-käytäväseinä/lattia liittymän tiivistäminen sekä yläpohjan TT-laattojen saumojen tiivistäminen

- Työsali 080B ja 079

- ulkoseinä/lattia liittymän tiivistäminen, yläpohjan TT-laattojen saumojen tiivistäminen sekä ikkuna/ulkoseinä liitoksen tiivistäminen

- Työsali 036A ja 36D

- yläpohjan TT-laattojen saumojen tiivistäminen

- Työsali 36B

-pilarit/lattia liittymän tiivistäminen, yläpohjan TT-laattojen saumojen tiivistäminen

- Työsali 036C

-wc/piirilevyhuone seinä/lattia liittymän tiivistäminen, yläpohjan TT-laattojen saumojen tiivistäminen

- Työsali 036A

- Valokuilu

Ontelosaumojen ja ikkuna/ulkoseinä liittymän tiivistäminen

- Opettajat 032

-pilarit/lattia liittymän tiivistäminen

Ilmanvaihtokanavien nuohous työpajarakennuksessa on tehty elokuussa ja ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt aloitettu 29.9.-14. Ilmamäärämittausten perusteella saadaan selville onko työsaleissa poisto-/tuloilmamäärät tasapainossa, koska vuosien mittaan niitä on jaettu uusilla väliseinillä pienempiin osiin.

Mittaustulokset analysoidaan Tilakeskuksessa ja samalla päätetään mahdollisista toimenpiteistä ilmanvaihdon osalta.

Koulurakennuksen 2.-kerroksen tiloissa iv-kanavien nuohous- ja säätötyöt toteutetaan viimeistään marraskuun aikana.