VANTAAN KAUPUNKI  		Tarkastuspöytäkirja

YMPÄRISTÖKESKUS			6.10.2004

Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy/Markku Niemi

Karsikkokuja 17

01360 Vantaa

Dnro 1876/04

KIINTEISTÖTARKASTUS 14.4.2004

TARKASTUKSEN SYY	Henkilökunnan ja oppilaiden oireilu

KOHDE	VAKES Rälssitie 13, 01530 Vantaa
kiinteistön omistaja: Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy

HAVAINNOT	Alakerrassa  manuaalikirjaston pohjoisseinän  ja lattian rajassa on iso halkeama. Luokan (139) katossa vinoikkunoiden yläpuolella  hilseilyä ja valumajälkiä. Alakerrassa auditorion kohdalla elementtisaumoissa valumajälkiä. Pilareiden kohdalla myös  muualla valumajälkiä. Varaston (133) ulkoseinässä lattian rajassa rakennekosteusmittari näytti Korkeita rakennekosteuteen viittaavia lukemia (95). Kuivassa betonissa mittarin normaali lukema on noin 40-50.
Metallityötilan (131) ulkoseinässä maalin kupruilua ja korkeita lukemia pintakosteusmittarilla (92). Sisäkatossa rikkonaisia akustiikkalevyjä ja valumajälkiä. Yläpuolella laatoitettu kattoterassi.

Halli 1 käytävän katossa akustiikkalevyissä ja pilarin kohdalla valumajälkiä.

Halli 4:n pesutilassa ollut voimakasta viemärin hajua. Viemäriin on lisätty koneellinen tuuletus. 

Yläkerran käytävän katossa on vanhoja vuotojälkiä. Taukotilan sisäkatossa vanhoja vuotojälkiä joita on paikkamaalattu uusimatta vaurioituneita rakenteita. Yläkerran portaikon kohdalla maali kupruillut katosta mm. ruokailutilan vieressä. 

Ruokalan kohdalla on kattoikkuna haljennut ja rakenteissa valumajälkiä. Opettajien työtilassa (236) alas lasketussa katossa  vanha vuotojälki. Opetusluokan (233?) katossa  maali hilseilee.

TOIMENPIDEKEHOTUS

Kosteusvaurioiden / terveyshaittojen syyt ja laajuus tulee selvittää. Rakenteelliset vauriot ja virheet tulee korjata. Kosteuden pilaamat materiaalit tulee uusia. Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, että se täyttää terveydensuojelulain 26 ja 27 §:n vaatimukset.

Vantaalla 26.4.2004

Tapio Valtanen

terveysinsinööri
		puh. 839 23121


JAKELU		Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy Niemi Markku
		Vantaan ammatillinen koulutuskeskus Määttänen Hannu
		työterveyshuolto Eskola Pirjo

Kattoterassin kallistukset ilmeisen puutteelliset/virheelliset.

Elementtien saumoissa ja pilarien kohdilla vuotojälkiä.

Elementin saumassa hilseilyä ja suolanmuodostusta

Kattolevyissä kosteuden aiheuttamaa kupruilua