VESIVAHINKOKARTOITUS  12.11. - 27.12.2004

VAKES

Talvikkitie 119

Vantaa

RAPORTTI

Kohde:		Vakes/ Sosiaalialan Oppilaitos

Talvikkitie 119

Vantaa

Yhteyshenkilö:	Vantaan kaupunki

Arkkitehti Mikko Korosuo

# Asia:		PUTKISTOJEN TARKASTUKSET

1

Yleistä		Kellariloissa on eräässä kantavassa sokkelirakenteessa havaittu

kosteutta. Kyseiselle alueelle on tehty erilliset kosteusmittaus-kartoitukset, josta on laadittu kirjallinen lausunto. Lausunnon perusteella

tilaajan edustajat halusivat varmistua, ettei kyseisellä alueella olevissa

paineellisissa putkistoissa ole putkivuotoa. Tutkimukset kohdistettiin

tällöin käyttövesiputkistoihin sekä patteriverkoston/ilmastointi-järjestelmän putkistoihin.

2

Tarkastusajankohta	Vuotomittaukset sekä seurannat toteutettiin ajalla 12.11.-  27.12.2004.

3

Tarkastustulokset

Käyttövesiputkistot:

Kohteella pidettiin vuotovahtia ajalla 26.11. – 29.11.2004, josta

on laadittu liitteenä olevat raportit. Käyttövesiputkistoissa ei ole

säännöllistä virtaamaa ja seurannan perusteella todettiin vesimittarin rissan pysähtelevän säännölliseti, kun vettä ei käytetä. Putkistoissa ei ole

putkivuotoa.

Lämpöjohtoverkosto:

Lämpöjohtoverkoston paineita tarkkailtiin 26.11., 29.11. ja 21.12.2004.

Paineiden todettiin patteriverkostossa pysyvän  1.85 – 2.1 barin välillä.

Paineissa on pientä vaihtelua johtuen ulkolämpötilojen vaihteluista.

Paisunta-astian esiapaineissa saattaa olla vikaa. Kouluisännän ei ole tarvinnut myöskään erilliseen ilmastointijärjestelmään laittaa vettä.

Patteriverkostossa ei ole vuotoa.

Kosteusmittaukset:

Suoritettiin ryömintätilan sokkelille pintakosteusmittauksia. Koholla olevia arvoja on edelleen koko sokkelin osuudelta, mutta ne rajoittuvat

ainoastaan katosta noin 10- 20 cm saakka. Korkeimmat arvot saatiin

heti oven vasemmalta puolelta kuvan 1 mukaiselta alueelta. Tässä kohdassa ryömintätilaan tulee ulkoa korvaava ilma. Sen pitäisi lämmetä ennen ryömintätilaan tuloa. Kattorakenteissa on lämpöeriste koko alueella.

Sivu 2

Toimenpide-ehdotukset:

- Suosittelemme, että talon alla  ryömintätilaan tuleva korvaava tuloilmaputki videokuvataan. Tällä varmistetaan putken tiiveys.

- Suosittelemme, että kouluisännän takana olevan huonetilan

lattiapinnoite vaihdetaan klinkkerilaatoitukseen.

- Salaojien toimivuus tulee varmistaa kyseisellä alueella ja samalla

tulee varmistaa sadevesijärjestelmän toimivuus.

Vantaalla  27.12.2004

SUOMEN VUOTOTEKNIIKKA OY

Osmo Ahjoniemi

pätevöitynyt lvv-kuntotutkija

p. 0400 – 607 225

LIITE

Kuva 1:  Ilmanottokanavan ympärillä  pintakosteusarvot ovat normaalia laajemmalla

alueella.

Kuva 2: Ryömintätilassa olevien käyttövesiputkistojen läpiviennit ovat kuivia.