VAKES Talvikkitie 119					03.03.2005

c/o Mikko Korosuo / Vantaan Kaupunki

VAKES Talvikkitie 119

Alustilan raitisilmakanavan videokuvaus

Tutkimuksen syy

Raitisilmakanavan kuvauksen tarkoituksena oli selvittää kanavan rakenteellinen ja toiminnallinen kunto sekä kiireellisten toimenpiteiden tarve.

Tutkimuksen ajankohta

Tutkimus suoritettiin 17.02.2005.

Tutkimuksen laajuus / tutkimustulokset

Raitisilmakanavan kuvaus suoritettiin yhtenä otoksena tilaajan osoittamasta paikasta. Kuvaus taltioitiin liitteenä olevalle videonauhalle.

Raitisilmakanavan TV-kuvaus

TV 1. Kamera työnnettiin alustilassa olevasta raitisilmakanavasta ulospäin. Työntökohdassa on ( 160 mm muoviputki. Tästä pisteestä kuvattiin 14,5 m.

- kohdassa 5,5 m on putkiliitos vajaa n. 20 mm

- kohdassa 6,5 m on loiva kulma vasemmalle

- kohdassa 11,5 m on loiva kulma oikealle alas

- kohdassa 12,5 m on loiva kulma vasemmalle vaakaan

- välillä 12,5…14,5 m kanavan pohjalla on hieman pölykertymää

- kohdassa 14,5 m on ulkosäleikkö, kuvaus loppui

Kuvatun osuuden raitisilmakanava on toiminnallisesti kunnossa.

Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset

Kuvausten perusteella raitisilmakanava on toiminnallisesti kunnossa (kuvatulla osuudella). Kanavassa on havaittavissa hieman pölykertymää, mikä ei haittaa raitisilmakanavan toimintaa.

Harri Makkonen

Tekninen asiantuntija

Liitteet:	Videonauha viemärikuvauksista