Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus		        TOIMENPIDE-EHDOTYUKSET 6.6.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen	        VANTAA172VARIATALVIKKIT B

Mikko Krohn

Kielotie 13			         sivuja yhteensä 2

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA172VARIATALVIKKIT B, oireilutilojen terveyshaitta –

epäilyselvitys 24.5.2007

KOHDE	Varia Talvikkitie, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa, tilat opettaja 006,  008, 009, 010 ja käytävä 013

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Opettaja 009

Suosittelemme huoneen oikeassa sisänurkassa olevan levyrakenteisen putkikotelon purkamista. Suosittelemme katossa ja lattiassa olevien putkien läpivientien tiiviyden tarkastamista ja tarvittaessa läpivientien tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi. Suosittelemme putkikotelon korvaamista putkien eristämisellä solumuovi- tai

– kumieristeillä.

Käytävä 013

Suosittelemme huonokuntoisten eristevillalevyjen poistamista käytävän alakatosta ja korvaamista uusilla, kuituja päästämättömillä levyillä. Suosittelemme käytävässä olevien pintojen puhdistamista kuitupitoisesta pölystä levyjen vaihtamisen jälkeen.

Tuloilmakanavat

Suosittelemme tuloilmakoneen ja -kanavien tarkastamista sekä mahdollisesti löytyvien kuitulähteiden eliminoimista.

Huonetilojen alipaine

Suosittelemme ilmanvaihdon säätämistä siten, että alipaineisuus ulkoilmaan nähden on noin 5 Pa.

Espoossa 6.6.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.