VAKES, Tennistien toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa

LIIKUNTASALIN LATTIAN KUIVATUS- JA TOIMENPIDEALUEEN RAJAUSTA TARKENTAVAT KOSTEUSMITTAUKSET SEKÄ LIIKUNTASALIN VIEREISEN KÄYTÄVÄN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOSTEUSMITTAUKSET

Aika:

15.7. 2004 	Pintakosteusmittaukset, porareikien poraus, puhdistus, putkitus (liikuntasalin mittapisteiden osalta) ja tuppaus

19.7.2004	Mittapäiden asennus, lukemien otto (vähintään 1,5 h mittausrei’issä tasaantuneista mittapäistä) ja mittausjärjestelmien purku.

Tekijä:

Humittest Oy

Eero Salo, Rkm

Rakenteiden kosteusmittaajan henkilösertifikaatti nro H/ko 003/02

Kohteen taustatiedot ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset mittapisteiden 1 – 9 osalta on esitetty Humittest Oy:n tutkimusraportissa 040705. Mittapisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1. Mittaustulokset on esitetty tulostaulukoissa 1 - 3. Käytävän puolelta tehdyissä pintakosteusmittauksissa havaittujen kohonneiden pintakosteuslukemien alueet on esitetty kuvassa 2.

Kuva 1. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, suhteellisen kosteuden mittapisteiden sijainnit ja liikuntasalin kuivatus- / toimenpidealue (piirustus ei ole mittakaavassa).

Taulukko 1. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, mittapisteiden 10 –16 suhteellisen kosteuden mittaustulokset 19.7.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös T:n ja RH:n mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).

| Mittapiste | Mittaussyvyys betonipinnasta (cm) | Mittapäänro | Mittapää kalibroitu | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mp 10 | 2 cm | 310 | 6.5.2004 | 21,2 | 62,0 | 11,5 |
|  | 6 cm | 311 | 21.6.2004 | 20,9 | 63,8 | 11,6 |
| mp 11 | sisäilma | 249 | 22.6.2004 | 21,2 | 51,9 | 9,6 |
|  | 2 cm | 62 | 9.6.2004 | 21,0 | 81,8 | 15,0 |
|  | 6 cm | 54 | 1.6.2004 | 20,7 | 95,8 | 17,2 |
| mp 12 | sisäilma | 307 | 21.6.2004 | 22,6 | 44,2 | 8,9 |
|  | 2 cm | 134 | 10.6.2004 | 22,9 | 94,5 | 19,3 |
|  | 6 cm | 148 | 24.5.2004 | 21,9 | 94,4 | 18,2 |
|  | 12 cm | 56 | 12.5.2004 | 21,6 | 97,4 | 18,5 |
| mp 13 | sisäilma | 214 | 22.6.2004 | 21,5 | 50,8 | 9,6 |
|  | 2 cm | 304 | 21.6.2004 | 21,4 | 93,3 | 17,5 |
|  | 6 cm | 318 | 21.6.2004 | 20,5 | 95,6 | 17,0 |
|  | 12 cm | 215 | 22.6.2004 | 20,2 | 95,4 | 16,7 |
| mp 14 | sisäilma | 216 | 21.6.2004 | 21,2 | 50,7 | 9,4 |
|  | 2 cm | 263 | 1.6.2004 | 21,3 | 49,3 | 9,2 |
|  | 6 cm | 201 | 21.6.2004 | 20,9 | 49,6 | 9,0 |
| mp 15 | sisäilma | 250 | 22.6.2004 | 22,7 | 47,3 | 9,6 |
|  | 2 cm | 260 | 22.6.2004 | 22,1 | 48,4 | 9,4 |
|  | 6 cm | 257 | 21.6.2004 | 21,6 | 50,8 | 9,6 |
| mp 16 | sisäilma | 219 | 21.6.2004 | 21,3 | 57,7 | 10,8 |
|  | 2 cm | 259 | 21.6.2004 | 21,1 | 86,0 | 15,8 |
|  | 6 cm | 105 | 30.4.2004 | 20,5 | 97,5 | 17,3 |

Taulukko 2. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin mittapisteiden LSS1–LSS8 suhteellisen kosteuden mittaustulokset 19.7.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös T:n ja RH:n mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).

| Mittapiste | Mittaussyvyys seinäpinnasta (cm) | Mittapäänro | Mittapää kalibroitu | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSS 1 | sisäilma | 308 | 21.6.2004 | 22,3 | 50,4 | 9,9 |
| 15 cm kork. lattiasta | 3 cm | 305 | 21.6.2004 | 21,6 | 52,1 | 9,9 |
|  | 6 cm | 207 | 21.6.2004 | 21,2 | 59,7 | 11,1 |
| LSS 2 | 3 cm | 145 | 25.5.2004 | 21,8 | 46,4 | 8,9 |
| 75 cm kork. lattiasta | 6 cm | 313 | 21.6.2004 | 21,6 | 41,6 | 7,9 |
| LSS 3 | 3 cm | 316 | 21.6.2004 | 20,7 | 94,7 | 17,0 |
| 15 cm kork. lattiasta | 6 cm | 7 | 17.5.2004 | 20,3 | 96,7 | 17,0 |
| LSS 4 | sisäilma | 319 | 21.6.2004 | 22,0 | 49,9 | 9,7 |
| 75 cm kork. lattiasta | 3 cm | 120 | 17.5.2004 | 21,6 | 47,7 | 9,0 |
|  | 6 cm | 303 | 21.6.2004 | 21,6 | 45,6 | 8,6 |
| LSS 5 | sisäilma | 317 | 10.6.2004 | 21,6 | 54,8 | 10,4 |
| 15 cm kork. lattiasta | 3 cm | 306 | 5.5.2004 | 21,8 | 56,8 | 10,9 |
|  | 6 cm | 312 | 21.6.2004 | 21,3 | 50,4 | 9,4 |
| LSS 6 | 3 cm | 43 | 1.6.2004 | 22,1 | 39,9 | 7,8 |
| 75 cm kork. lattiasta | 6 cm | 225 | 22.6.2004 | 21,6 | 40,2 | 7,6 |
| LSS 7 | 3 cm | 135 | 10.6.2004 | 21,4 | 94,3 | 17,7 |
| 15 cm kork. lattiasta | 6 cm | 222 | 22.6.2004 | 21,2 | 95,9 | 17,8 |
| LSS 8 | sisäilma | 301 | 21.6.2004 | 22,8 | 47,5 | 9,6 |
| 75 cm kork. lattiasta | 3 cm | 230 | 1.6.2004 | 22,1 | 50,0 | 9,8 |
|  | 6 cm | 70 | 25.5.2004 | 21,8 | 46,3 | 9,4 |

Taulukko 3. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin viereisen käytävän mittapisteiden KS1–KS3 sekä LS1 ja LS2 suhteellisen kosteuden mittaustulokset 19.7.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös T:n ja RH:n mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).

| Mittapiste | Mittaussyvyys seinäpinnasta (cm) | Mittapäänro | Mittapää kalibroitu | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS 1 | sisäilma | 53 | 1.6.2004 | 21,3 | 53,9 | 10,0 |
| 10 cm kork. lattiasta | 3 cm | H8 | 30.4.2004 | 20,9 | 97,9 | 17,9 |
|  | 6 cm | H4 | 4.5.2004 | 20,8 | 98,5 | 17,8 |
| KS 2 | sisäilma | 152 | 10.6.2004 | 21,0 | 56,2 | 10,3 |
| 10 cm kork. lattiasta | 3 cm | H7 | 30.4.2004 | 20,1 | 97,3 | 16,9 |
|  | 6 cm | H5 | 15.3.2004 | 19,9 | 98,5 | 17,0 |
| KS 3 | sisäilma | 141 | 10.6.2004 | 21,5 | 54,7 | 10,3 |
| 60 cm kork. lattiasta | 3 cm | H1 | 4.5.2004 | 21,3 | 78,9 | 14,8 |
|  | 6 cm | H3 | 4.5.2004 | 20,7 | 64,8 | 11,8 |
| Mittapiste | Mittaussyvyys lattiapinnasta (cm) | Mittapäänro | Mittapää kalibroitu | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| KL 1 | sisäilma | 53 | 1.6.2004 | 21,3 | 53,9 | 10,0 |
|  | 2 cm | H6 | 15.3.2004 | 20,7 | 97,4 | 17,5 |
|  | 6 cm | H10 | 30.4.2004 | 20,5 | 98,0 | 17,5 |
| KL 2 | sisäilma | 152 | 10.6.2004 | 21,0 | 56,2 | 10,3 |
|  | 2 cm | H9 | 15.3.2004 | 20,0 | 96,2 | 16,6 |
|  | 6 cm | H0 | 4.5.2004 | 20,1 | 96,3 | 16,7 |

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:

Liikuntasalin lattia:

- Toimenpide-ehdotukset on annettu Humittest Oy:n tutkimusraportissa 040705. Toimenpidealue on esitetty tämän raportin sivulla 2.

Liikuntasalin ja käytävän väliseinä, liikuntasalin puolelta:

- Pintakosteusmittausten ja rakennekosteusmittausten tulosten perusteella, seinän tasoite-/rappauskerros suositellaan poistettavaksi mittapisteiden LSS1/LSS2 sekä LSS7/LSS8 kohdilla noin 50 cm:n korkeudelle lattian betonipinnasta ja vaakasuunnassa noin 2 – 3 metrin matkalla. Käytännössä tasoite-/rappauskerros suositellaan poistettavaksi kokonaan 50 cm:n korkeudelle kuvassa 1 sivulla 2 esitetyn toimenpidealueen matkalta, jotta seinärakenteen kuivatus on mahdollisimman tehokasta.

- Seinärakenteen kuivatus suositellaan tehtäväksi rakenteen lämpötilaa merkittävästi nostavilla kuivaimilla (esim. Infra-Heat). Koska liikuntasalin toimenpidealueelle pyritään lattian kuivatuksen ajaksi luomaan hyvät kuivumisolosuhteet (mm. osastointi, mahdollisesti kondenssikuivaimet), seinärakenteen kuivaimet suositellaan asennettavaksi käytävän puolelle.

Liikuntasalin ja käytävän väliseinä, käytävän puolelta:

Seinien alaosien ja jalkalistojen (punaiset viivat) sekä käytävän lattian (sinisellä rajattu alue) kohonneiden pintakosteuslukemien alueet on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 2).

Kuva 2. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin ja käytävän väliseinän sekä käytävän lattian kohonneiden pintakosteuslukemien alueet (piirustus ei ole mittakaavassa).

- Käytävän jalkalistan poistaminen opettajan työhuoneen ja käytävän väliseinästä liikuntasaliin johtavaan oviaukkoon asti.

- Opettajan työhuoneen kiintokaappien poistaminen (ja niiden taustalevyjen kunnon tarkastaminen ja tarvittaessa uusiminen).

- Seinärakenteen kuivatus kahdesta kohdasta vaakasuunnassa noin 2,5 metrin matkalta/ kohta ja noin 60 cm:n korkeudelle lattiapinnasta. Seinärakenteen kuivatus suositellaan tehtäväksi rakenteen lämpötilaa merkittävästi nostavilla kuivaimilla (esim. Infra-Heat).

- Käytävän lattiarakenteen kuivatus kuvassa 2 sinisellä viivalla rajatulta alueelta (noin 60 cm:n etäisyydelle seinästä). Lattiarakenteen kuivatus suositellaan tehtäväksi rakenteen lämpötilaa merkittävästi nostavilla kuivaimilla (esim. Infra-Heat).

Helsingissä 21.7.2004

HUMITTEST OY

Eero Salo

p. 050 – 588 7028

# Text boxes

LSS 1 /

LSS 2

kuivatus- / toimenpidealue

mp 9

5 m

mp 3

mp 8

mp 7

mp 6

mp 4

mp 2

mp 5

mp 1

7 m

2,5 m

MP 3 / MP 4

MP 2

MP 1

1,3 m

1,75 m

mp 10

mp 11

mp 12

mp 13

mp 14

mp 15

mp 16

KS 2 / KS 3

KS 1

KL 1

KL 2

LSS 3 /

LSS 4

LSS 5 /

LSS 6

LSS 7 /

LSS 8

1,2 m

1,5 m

2,4 m

3,9 m