VAKES, Tennistien toimipisteen voimistelusalin betonivälipohjan RH-mittapisteiden sijainnit. Mittapisteet 7 – 9 (mp 7 – mp 9) on porattu 1.7.04 ja niistä saadaan tulokset 5.7.04.

VAKES, Tennistie 1, betonivaälipohjan suhteellisen kosteuden mittaustulokset 1.7.2004

| Mittapiste |  | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mp 1 | ilma | 18,4 | 74,8 | 11,8 |
|  | 2 cm | 17,8 | 91,6 | 13,9 |
|  | 6 cm | 17,3 | 97,3 | 14,4 |
|  | 12 cm | 17,6 | 96,2 | 14,4 |
|  | 20 cm | 17,7 | 94,5 | 14,3 |
|  | 25 cm | 17,3 | 96,4 | 14,2 |
| mp2 | ilma | 18,0 | 77,9 | 12,0 |
|  | 2 cm | 17,6 | 94,9 | 14,2 |
|  | 6 cm | 17,6 | 97,4 | 14,6 |
|  | 12 cm | 17,6 | 97,9 | 14,7 |
|  | 20 cm | 17,5 | 96,3 | 14,4 |
| mp 3 | ilma | 18,9 | 67,2 | 10,9 |
|  | 2 cm | 18,9 | 60,5 | 9,8 |
|  | 6 cm | 18,8 | 56,9 | 9,2 |
|  | 12 cm | 18,5 | 47,5 | 7,5 |
|  | 20 cm | 18,7 | 44,5 | 7,1 |
| mp 4 | ilma | 18,4 | 74,2 | 11,7 |
|  | 2 cm | 18,1 | 92,1 | 14,2 |
|  | 6 cm | 18,0 | 98,5 | 15,1 |
|  | 12 cm | 17,5 | 96,8 | 14,4 |
|  | 20 cm | 17,5 | 81,4 | 12,2 |
| mp 5 | ilma | 19,2 | 68,1 | 11,2 |
|  | 2 cm | 18,6 | 58,1 | 9,3 |
|  | 6 cm | 18,5 | 49,4 | 7,8 |
|  | 12 cm | 18,3 | 49,9 | 7,8 |
|  | 20 cm | 18,2 | 53,6 | 8,3 |
| mp 6 | ilma | 21,2 | 58,1 | 10,8 |
| eri rak. | 2 cm | 20,5 | 50,7 | 9,0 |
| kuin muis- | 6 cm | 20,2 | 44,6 | 7,8 |
| sa mittap. | välitila | 19,7 | 65,6 | 11,1 |

# Text boxes

purkuraja maanantaina 28.6.2004

purkuraja torstaina 1.7.2004

pahin vuotokohta, josta tiputti vettä edelleen hieman

mp 1

mp 5

mp 2

mp 3

mp 4

mp 6

mp 7

mp 8

mp 9