Raportti 040705

VAKES, Tennistien toimipiste,

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Liikunta-/ juhlasalin lattian kosteusvaurioalueen

kosteusmittaukset

Tutkimuksen tilaaja

Vantaan kaupunki

Arto Alanko

Kielotie 13

01300 Vantaa

Tehtävä:

Tehtävänä oli mitata liikunta-/ juhlasalin lattian vesivahinkoalueen kosteudet rakennekosteusmittauksin.

Tulosten perusteella annetaan toimenpide-ehdotukset rakenteiden kuivattamiselle ja korjaamiselle.

Tekijä:

Humittest Oy

Eero Salo, Rkm

Rakenteiden kosteusmittaajan henkilösertifikaatti nro H/ko 003/02

Aika:

24.6. –  5.7.2004

1.  TUTKIMUKSEN KOHDE JA TAUSTA

Tutkimuksen kohteena oli Vantaan Tennistie 1 sijaitsevan VAKES Tennistien toimipisteen liikunta-salin lattiarakenne. Kiinteistö on valmistunut 1960 luvulla. Liikuntasalin lämmityspatterien putket ovat vuotaneet pitkään koolatun puulattian alle. Liikuntasalin lautalattiaa oli 5.7.2004 mennessä purettu purku-urakoitsijan toimesta noin 1/4 koko liikuntasalin pohjapinta-alasta. Lattian rakenne on hahmoteltu kuvaan 1. Lattian pintarakenteet on nähtävissä myös kuvasta 3.

lautalattia

koolaus (50 x 100, painekyllästetty) + askelääneneristevilla

koolaus betonia vasten (20 x 100, painekyllästetty)

massiivinen teräsbetonilaatta (paksuus noin 400…450 mm)

Kuva 1. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin lattiarakenteen leikkauspiirustushahmotelma (piirustus ei ole mittakaavassa).

2.   TEHDYT TUTKIMUKSET

Tutkimusaikataulu:

24.6.2004

- Aineiston haku, kohdekäynti ja aineistoon tutustuminen.

28.6.2004

- Aistinvaraiset havainnot, pintakosteusmittaukset puretun lattiarakenteen osalta, porareikien poraus, puhdistus, putkitus ja tulppaus mittapisteiden 1 – 6 osalta.

1.7.2004

- Mittapäiden asennus mittapisteisiin 1 – 6, pintakosteusmittaukset 28.6.2004 jälkeen puretulle lattiarakenteen osalle, lukemien otto 1 – 1,5 tuntia mittausputkissa tasaantuneista mittapäistä mittapisteistä 1 – 6 ja niiden tulosten analysointi, mittapisteiden 7 - 9 porareikien poraus, puhdistus, putkitus, mittapäiden asennus ja tiivistys mittapisteiden 7 - 9 osalta.

- Nopea raportointi tilaajan edustajalle sähköpostitse.

5.7.2004

- Lukemien otto mittapisteistä 7 – 9.

- Nopea raportointi tilaajan edustajalle sähköpostitse.

Mittaukset ja mittalaitteet:

Pintakosteusmittaukset tehtiin Humitest MC-100S ja Gann Hydromette UNI 1 B50 pintakosteudenilmaisimilla kohdistaen ilmaisin suoraan mitattavaan pintaan. Humitest MC-100S pintakosteudenilmaisimessa on materiaalikohtaisia asetuksia, joista käytettiin asetusta E4/ betoni. Humitest MC-100S pintakosteudenilmaisimen arvot ovat teoreettisia painoprosentteja. Gann Hydromette UNI 1 B50 pintakosteudenilmaisimessa ei ole materiaalikohtaisia asetuksia ja sen tulokset ovat ns. vertailuarvoja välillä 0 … 199.

Liikuntasalin lattiarakenteen suhteelliset kosteudet mitattiin porareikämenetelmällä (liite 1). Lattiarakenteen, sisä- ja ulkoilman suhteelliset kosteudet mitattiin Vaisala Oy:n valmistamilla HMP44 kosteus- ja lämpötilamittapäillä.

Mittauksissa käytetyt HMP44 kosteus- ja lämpötilamittapäät on kalibroitu Humittest Oy:n mittapäiden kalibrointijärjestelmällä (liite 2). Mittauksissa käytettyjen HMP44 kosteus- ja lämpötilamittapäiden kalibrointipäivämäärät on esitetty tulostaulukoissa.

- AISTINVARAISET HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET

Aistinvaraiset havainnot:

  - Pahimman patteriputkivuotokohdan putki tiputti 28.6.2004 vielä jonkin verran vettä (kuva 2).

  - Liikuntasalin lattian betonin pinta kallistaa putkivuotokohdan seinustalta keskelle päin.

  - Liikuntasalin lattian betonin pinta on ns. raakavalupinta.

  - Suhteellisen kosteuden mittapisteen 6 kohdalla, lattiarakenne poikkesi muista kohdista siten, että noin 15 cm:n syvyydellä on jonkinlainen välitila, josta ilmavirtaukset olivat selvästi liikuntasaliin päin.

Kuva 2. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin lämmityspatteriputkien pahin vuotokohta on ympyröity kuvaan. Kuvassa on nähtävissä myös suhteellisen kosteuden mittapiste nro 1.

Mittaustulokset:

Aistinvaraisten havaintojen ja pintakosteusmittausten tulosten perusteella tehtiin suhteellisen kosteuden mittauksia yhteensä 9 eri kohdasta. Mittapisteiden sijainnit on esitetty kuvissa 3 - 6. Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2.

Kuva 3. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin lattian suhteellisen kosteuden mittapiste numero 2.

Kuva 4. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin lattian suhteellisen kosteuden mittapiste numero 4.

Kuva 5. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, liikuntasalin lattian suhteellisen kosteuden mittapiste numero 6.

Kuva 6. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, suhteellisen kosteuden mittapisteiden sijainnit ja puretun lautalattian alueet.

Taulukko 1. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, mittapisteiden 1 – 6 suhteellisen kosteuden mittaustulokset 1.7.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös T:n ja RH:n mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).

| Mittapiste | Mittaussyvyys betonipinnasta (cm) | Mittapäänro | Mittapää kalibroitu | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mp 1 | sisäilma | 313 | 21.6.2004 | 18,4 | 74,8 | 11,8 |
|  | 2 cm | 92 | 10.6.2004 | 17,8 | 91,6 | 13,9 |
|  | 6 cm | 94 | 3.6.2004 | 17,3 | 97,3 | 14,4 |
|  | 12 cm | 304 | 21.6.2004 | 17,6 | 96,2 | 14,4 |
|  | 20 cm | 29 | 13.5.2004 | 17,7 | 94,5 | 14,3 |
|  | 25 cm | 134 | 10.6.2004 | 17,3 | 96,4 | 14,2 |
| mp2 | sisäilma | 148 | 24.5.2004 | 18,0 | 77,9 | 12,0 |
|  | 2 cm | 72 | 10.5.2004 | 17,6 | 94,9 | 14,2 |
|  | 6 cm | 101 | 6.5.2004 | 17,6 | 97,4 | 14,6 |
|  | 12 cm | 141 | 10.6.2004 | 17,6 | 97,9 | 14,7 |
|  | 20 cm | 147 | 10.6.2004 | 17,5 | 96,3 | 14,4 |
| mp 3 | sisäilma | 120 | 17.5.2004 | 18,9 | 67,2 | 10,9 |
|  | 2 cm | 62 | 9.6.2004 | 18,9 | 60,5 | 9,8 |
|  | 6 cm | 73 | 17.5.2004 | 18,8 | 56,9 | 9,2 |
|  | 12 cm | 70 | 25.5.2004 | 18,5 | 47,5 | 7,5 |
|  | 20 cm | 33 | 1.6.2004 | 18,7 | 44,5 | 7,1 |
| mp 4 | sisäilma | 105 | 30.4.2004 | 18,4 | 74,2 | 11,7 |
|  | 2 cm | 75 | 1.6.2004 | 18,1 | 92,1 | 14,2 |
|  | 6 cm | 103 | 17.5.2004 | 18,0 | 98,5 | 15,1 |
|  | 12 cm | 126 | 24.5.2004 | 17,5 | 96,8 | 14,4 |
|  | 20 cm | 71 | 12.5.2004 | 17,5 | 81,4 | 12,2 |
| mp 5 | sisäilma | 307 | 21.6.2004 | 19,2 | 68,1 | 11,2 |
|  | 2 cm | 66 | 10.6.2004 | 18,6 | 58,1 | 9,3 |
|  | 6 cm | 59 | 13.5.2004 | 18,5 | 49,4 | 7,8 |
|  | 12 cm | 1 | 19.5.2004 | 18,3 | 49,9 | 7,8 |
|  | 20 cm | 35 | 12.5.2004 | 18,2 | 53,6 | 8,3 |
| mp 6 | sisäilma | 145 | 25.5.2004 | 21,2 | 58,1 | 10,8 |
| eri rak. | 2 cm | 90 | 12.5.2004 | 20,5 | 50,7 | 9,0 |
| kuin muis- | 6 cm | 56 | 12.5.2004 | 20,2 | 44,6 | 7,8 |
| sa mittap. | välitila | 7 | 17.5.2004 | 19,7 | 65,6 | 11,1 |
| Ulkoilma Tennistie 1 pihalla | 300 | 21.6.2004 | 18,2 | 77,2 | 12,0 |

Taulukko 2.  VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, mittapisteiden 7 – 9 suhteellisen kosteuden mittaustulokset 5.7.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös T:n ja RH:n mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).

| Mittapiste | Mittaussyvyys betonipinnasta (cm) | Mittapäänro | Mittapää. kalibroitu | T (°C) | RH (%) | Abs. (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mp 7 | sisäilma | 70 | 25.5.2004 | 18,8 | 64,1 | 10,3 |
|  | 2 cm | 62 | 9.6.2004 | 18,8 | 54,8 | 8,8 |
|  | 6 cm | 33 | 1.6.2004 | 18,8 | 47,8 | 7,7 |
|  | 12 cm | 120 | 17.5.2004 | 18,4 | 45,6 | 7,2 |
|  | 20 cm | 73 | 17.5.2004 | 18,5 | 44,3 | 7,0 |
| mp 8 | sisäilma | 147 | 10.6.2004 | 18,7 | 64,5 | 10,3 |
|  | 2 cm | 72 | 10.5.2004 | 18,5 | 50,4 | 8,0 |
|  | 6 cm | 141 | 10.6.2004 | 18,6 | 42,1 | 6,2 |
|  | 12 cm | 101 | 6.5.2004 | 18,4 | 41,7 | 6,6 |
|  | 20 cm | 148 | 24.5.2004 | 18,2 | 45,3 | 7,0 |
| mp 9 | sisäilma | 71 | 12.5.2004 | 18,4 | 67,7 | 10,7 |
|  | 2 cm | 75 | 1.6.2004 | 18,4 | 58,6 | 9,2 |
|  | 6 cm | 105 | 30.4.2004 | 18,7 | 51,8 | 8,3 |
| Ulkoilma Tennistie 1 pihalla | 300 | 21.6.2004 | 18,7 | 71,6 | 11,5 |

- TULOSTEN TARKASTELU, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Mittaustarkkuustarkastelu:

Porareikien tasaantumisaika porauksen jälkeen ennen lukemien ottoa oli 3  vuorokautta mittapisteiden 1 – 6 osalta ja 4 vuorokautta mittapisteiden 7 – 9 osalta. Mittapäiden tasaantumisaika mittausputkitetuissa mittausrei’issä oli 1 – 1,5 tuntia mittapisteiden 1 – 6 osalta ja 4 vuorokautta mittapisteiden 7 – 9 osalta. Tasaantumisajat olivat nykysuositusten ja vaatimusten mukaiset.

Olosuhteet mittausten aikana olivat melko vakaat. Sisäilman ja rakenteen välisiä merkittäviä lämpötilaeroja ei ollut, lukuun ottamatta mittapisteitä 1, 5 ja 6, joissa rakenteen ja sisäilman väliset lämpötilaerot aiheuttivat aavistuksen mittavirhettä rakenteen pintaosien (2 cm ja 6 cm syvyyksien) mittaustuloksiin. Kyseisissä mittapisteissä mitatut suhteelliset kosteudet olivat aavistuksen todellisia alhaisemmat.

Kokonaismittaustarkkuutta voidaan kuitenkin pitää hyvänä ja kuivatettavan alueen rajaamiseen sekä kuivatusaikojen määrittämiseen varsin riittävänä.

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset:

Mittapisteissä 1 ja 2 rakenne on kastunut 20...25 cm:n syvyydelle asti (rakenne on todennäköisesti kastunut hieman syvemmällekin) ja ilman kosteussisällöistä (abs) nähdään, että rakenne pyrkii kuivumaan aavistuksen myös alaspäin. Mittapisteessä 4 rakenne on kastunut päältäpäin 12 cm:n asti (todennäköisesti vähän syvemmällekin), mutta 20 cm:ssä kosteudet ovat selvästi pintaosaa alhaisemmat.

Mittapisteissä 3 ja 5 - 9 rakenteen pintaosan kosteudet ovat syvemmältä mitattuja kosteuksia hieman korkeammat, mutta kosteudet ovat kuitenkin alhaiset.

Toimenpide-ehdotukset:

Kuivatus- ja toimenpidealue noin 40 m2 on rasteroitu kuvaan 6, sivulla 6. Kuivatus- ja toimenpidealue on rajattu rakennekosteus- ja pintakosteusmittaustulosten perusteella lähelle mittapisteiden 2 ja 4 linjaa. Kuivatus- ja toimenpidealueen tarkka rajaus mittapisteiden 2 ja 7/8 välistä voidaan tarvittaessa tehdä rakennekosteusmittauksin muutamalla 6 cm syvyyden mittausreiällä ennen kuivatuksen aloittamista.

- Mikäli massiivisen betonilaatan kuivatus tehdään pelkästään luomalla hyvät kuivumisolosuhteet (kuivattamalla sisäilmaa), kestää betonilaatan kuivuminen uusien pintarakenteiden asennuksen mahdollistaviin kosteuspitoisuuksiin pinnasta 4 cm:iin asti arviolta 6 kk. Rakenteen kuivumista (RH alenee < 96 %) ei todennäköisesti tapahdu 6 cm:ssä tai sitä syvemmälle tuon 6 kk:n aikana lainkaan, mikäli kuivatetaan pelkästään sisäilmaa.

- Edellä mainitusta seikasta johtuen suositellaan betonirakenteen kuivattamista kuivattimilla, jotka nostavat betonirakenteen lämpötilan noin + 50 … + 60 °C:een. Koska betonirakenteen pinta on ns. raakavalupinta, suositellaan kuivatettavan alueen jyrsimistä tasaisemmaksi, jotta betonirakenteen kuivattaminen rakenteen lämpötilaa merkittävästi nostavilla kuivattimilla on mahdollisimman tehokasta. Lisäksi betonipinnan jyrsiminen poistaa betonipinnan mahdolliset sementtiliimakerrokset ja mahdollistaa rakenteen nopeamman kuivumisen.

- Mikäli uudet pintarakenteet tehdään tuulettuvina (esim. Isola Platon –järjestelmä tai vastaava betonin pinnan ja koolauksen väliin asennettava tuuletusjärjestelmä) ja tuuletusta tehostetaan järjestämällä betonin päällä olevan kerroksen alle koneellinen poisto, kuivatusajaksi riittää todennäköisesti noin 1 viikko, jolla betonirakenteen aivan pinta saadaan riittävän kuivaksi. Kun betonin pintaosa saadaan riittävän kuivaksi, betonissa syvemmällä oleva kosteus siirtyy hitaasti kohti pintaa ja sitä kautta tuuletustilaan, josta kosteus johdetaan hallitusti pois vaurioittamatta pintarakenteita. Koska tuuletettava tila on melko pieni ja tarvittavat poistoilmamäärät melko pieniä, poistoilmaputken kooksi riittää todennäköisesti Ø 50 mm poistoputki, joka todennäköisesti mahtuu koolaustilaan. Poistoilman imupiste tulisi sijoittaa keskelle tuuletettua aluetta ja korvausilman saanti tuuletettavan alueen reunoilta tulee varmistaa tiivistämällä tuuletettavalle alueelle mahdollisesti tuuletusjärjestelmän levyihin tehtävät läpiviennit ja tiivistämällä tuuletusjärjestelmän levyjen limitykset erittäin huolellisesti. Poistoilmaputki tulee varustaa kosteusmittauksen mahdollistavalla mittausvarauksella.

- Mikäli tuuletusjärjestelmää ei asenneta, betonirakennetta tulee kuivattaa arviolta noin 6 viikkoa edellä mainitulla rakenteen lämpötilaa merkittävästi nostavilla kuivattimilla. Tällöin rakenteen pintaosan kosteudet saadaan riittävän alhaisiksi (pinnan RH < 40 %, 3 cm RH < 85 % ja 6 cm RH < 93 %), jotta uudet nykyisiä vastaavat pintarakenteet voidaan asentaa. Kun betonin pintaosat saadaan riittävän kuiviksi, betonissa syvemmällä oleva kosteus siirtyy hitaasti kohti pintaa ja sitä kautta hitaasti koolaustilaan pitäen koolaustilan suhteellisen kosteuden todennäköisesti riittävän alhaisena. Mikäli tuuletusjärjestelmää ei asenneta, tulee koolaukset erottaa betonipinnasta koolausten ja betonipinnan väliin asennettavilla irrotuskaistoilla. Koolaustila tulee varustaa kosteusmittauksen mahdollistavalla mittausvarauksella.

- Kuivatusalue on syytä osastoida kuivatuksen ajaksi, jotta kuivatus on mahdollisimman tehokasta eikä lämmitetä turhaa esimerkiksi liikuntasalin ilmaa.

- Ennen uusien pintarakenteiden ja/tai tuuletusjärjestelmien asentamista betonipinnan tulee olla ehdottoman puhdas.

Helsingissä 7.7.2004

Humittest Oy 			Eero Salo

Gsm: 050-588 7028

LIITTEET:

Liite 1:		Betonin suhteellisen kosteuden (RH) mittaus porareiästä

Liite 2: 	Humittest Oy:n mittapäiden kalibrointijärjestelmä

# Text boxes

kuivatus- / toimenpidealue

purkuraja maanantaina 5.7.2004

purkuraja maanantaina 28.6.2004

purkuraja torstaina 1.7.2004

pahin vuotokohta, josta tiputti vettä 28.6.2004 edelleen hieman

mp 1

mp 2

mp 4

mp 6

mp 5

mp 7

MP 3 / MP 4

MP 2

mp 8

mp 9

MP 1

mp 3

1,3 m

1,75 m