VAKES, Tennistien toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa

LIIKUNTASALIN LATTIAN JA LIIKUNTASALIN VIEREISEN KÄYTÄVÄN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KUIVATUKSEN SEURANNAN KOSTEUSMITTAUKSET

Aika:

3.9.2004 	Porareikien poraus, puhdistus, putkitus ja tulppaus

6.9.2004	Mittapäiden asennus porareikiin, lattioiden betonipintojen näytepalojen piikkaus, lukemien otto porarei’istä (vähintään 1 h mittausrei’issä tasaantuneista mittapäistä) ja mit-tausjärjestelmien purku. Alustavat lukemat näytepaloista noin 2 tuntia näytepalojen piikkausten jälkeen.

7.9.2004	Lukemien otto näytepaloista.

Tekijä:

Humittest Oy

Eero Salo, Rkm

Rakenteiden kosteusmittaajan henkilösertifikaatti nro H/ko 003/02

Kohteen taustatiedot ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset mittapisteiden 1 – 9 osalta on esitetty Humittest Oy:n tutkimusraportissa 040705 ja mittapisteiden 10 – 16, LSS 1 – LSS 8, KL1 – KL3 sekä KS1 – KS3 osalta on esitetty Humittest Oy tutkimusraportin 040705 liiteosassa. Nyt mitattujen mittapisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 4. Mittaustulokset on esitetty tulostaulukoissa 1 - 3.

AISTINVARAISET HAVAINNOT:

- Liikuntasalin ja käytävän välisen seinän pintarappausta oli poistettu seinän molemmilta puolilta. Poistetun rappauskerroksen paksuus on noin 3 cm (kuvat 1 ja 2).

- Käytävän lattian vinyylilaatat oli poistettu noin 60 cm:n etäisyydellä väliseinästä (kuva 2)

- Väliseinärakenteessa on orgaanista materiaalia (esim. käytävän puolella puurima, kuva 3).

- Käytävän mittapisteiden KS2 ja KL2 kohdilla on havaittavissa mikrobivaurioon viittaavaa hajua.

Kuva 1. Vakes, Tennistie 1, liikuntasalin ja käytävän väliseinän alaosasta, liikuntasalin puolelta poistettua rappauskerrosta.

Kuva 2. Vakes, Tennistie 1, liikuntasalin ja käytävän väliseinän alaosasta, käytävän puolelta poistettua rappauskerrosta. Kuvassa nähtävissä myös lattiasta poistettu vinyylilaatta-alue.

Kuva 3. Vakes, Tennistie 1, liikuntasalin ja käytävän väliseinän alaosassa, käytävän puolella rappauskerroksen poiston jälkeen seinärakenteesta paljastunut puurima.

Kuva 4. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, kuivatuksen seurannan  suhteellisen kosteuden mittapisteiden sijainnit (piirustus ei ole mittakaavassa). Mittapistenumerot vastaavat 1.7. ja 19.7.2004 tehtyjen tutkimusten mittapistenumerointia.

Taulukko 1. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, LIIKUNTASALIN LATTIAN  kuivatuksen seurannan suhteellisen kosteuden mittaustulokset 6.9.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös kuivatusta ennen tehtyjen tutkimusten mittaustulokset.

|  |  | 6.9.2004 | 1.7. / 19.7.2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mittapiste | Mittaussyvyys betonipinnasta | Mittapäänro | T (°C) | RH (%) | T (°C) | RH (%) |
| mp 1 | sisäilma | 305 | 23,4 | 56,0 | 18,4 | 74,8 |
|  | betonin pinta | 38 | - * | 58,5 | - | - |
|  | 3 cm | 304 | 23,3 | 87,0 | 17,3 | 91,2 (2 cm:ssä) |
|  | 6 cm | 310 | 22,9 | 98,8 | 17,3 | 97,3 |
|  | 12 cm | 312 | 22,5 | 97,5 | 17,6 | 96,2 |
| mp 12 | sisäilma | 308 | 23,2 | 59,7 | 22,6 | 44,2 |
|  | betonin pinta | 111 | -* | 65,4 | - | - |
|  | 3 cm | 135 | 22,8 | 95,0 | 22,9 | 94,5 (2 cm:ssä) |
|  | 6 cm | 313 | 22,6 | 96,0 | 21,9 | 94,4 |
| mp 13 | sisäilma | 120 | 22,7 | 60,7 | 21,5 | 50,8 |
|  | betonin pinta | 88 | -* | 63,1 | - | - |
|  | 3 cm | 81 | 22,4 | 95,0 | 21,4 | 93,3 (2 cm:ssä) |
|  | 6 cm | 95 | 22,2 | 95,3 | 20,5 | 95,6 |
| mp 16 | sisäilma | 306 | 23,7 | 53,1 | 21,3 | 57,7 |
|  | betonin pinta | 128 | -* | 57,1 | - | - |
|  | 3 cm | 105 | 23,8 | 95,7 | 21,1 | 86,0 (2 cm:ssä) |
|  | 6 cm | 39 | 23,4 | 96,5 | 20,5 | 97,5 |

-* = näytepalojen lukemien ottolämpötila 7.9.2004 oli + 21,2 °C.

Taulukko 2. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa LIIKUNTASALIN SEINÄN kuivatuksen seurannan suhteellisen kosteuden mittaustulokset 6.9.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös kuivatusta ennen tehtyjen tutkimusten mittaustulokset. Koska seinärakenteesta on poistettu pintarappausta noin 3 cm kerros, aiemmin mitattu 6 cm syvyys vastaa nyt mitattua 3 cm:ä.

|  | Mittaussyvyys poistetun rappauksen jälkeen paljastuneesta seinäpinnasta | 6.9.2004 | 19.7.2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mittapiste |  | Mittapäänro | T (°C) | RH (%) | T (°C) | RH (%) |
| LSS 3 | sisäilma | 305 | 23,9 | 56,0 | 22,0 | 49,9 |
| 15 cm kork. lattiasta | 3 cm | 96 | 24,0 | 70,3 | 20,3 | 96,7 (6 cm) |
|  | 6 cm | 301 | 23,6 | 87,2 | - | - |
| LSS 7 | sisäilma | 319 | 24,6 | 54,7 | 22,8 | 47,5 |
| 15 cm kork. lattiasta | 3 cm | 54 | 24,0 | 91,6 | 21,2 | 95,9 (6 cm) |
|  | 6 cm | 2 | 23,7 | 95,7 | - | - |

Taulukko 3. VAKES, Tennistie 1, 01370 Vantaa, LIIKUNTASALIN VIEREISEN KÄYTÄVÄN LATTIAN JA SEINÄN kuivatuksen seurannan suhteellisen kosteuden mittaustulokset 6.9.2004. Tulostaulukossa on esitetty myös kuivatusta ennen tehtyjen tutkimusten mittaustulokset. Koska seinärakenteesta on poistettu pintarappausta noin 3 cm, aiemmin mitattu 6 cm syvyys vastaa nyt mitattua 3 cm:ä.

|  | Mittaussyvyys poistetun rappauksen jälkeen paljastuneesta seinäpinnasta | 6.9.2004 | 19.7.2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mittapiste |  | Mittapäänro | T (°C) | RH (%) | T (°C) | RH (%) |
| KS 1 | sisäilma | 318 | 22,8 | 61,4 | 21,3 | 53,9 |
| 10 cm kork. lattiasta | 3 cm | 94 | 22,9 | 94,3 | 20,8 | 98,5 (6 cm) |
|  | 6 cm | 7 | 23,2 | 95,3 | - | - |
| KS 2 | sisäilma | 62 | 22,3 | 63,4 | 21,0 | 56,2 |
| 10 cm kork. lattiasta | 3 cm | 46 | 22,9 | 67,5 | 19,9 | 98,5 (6 cm) |
|  | 6 cm | 33 | 22,9 | 87,0 | - | - |
| Mittapiste | Mittaussyvyys lattiapinnasta | Mittapäänro | T (°C) | RH (%) | T (°C) | RH (%) |
| KL 1 | sisäilma | 318 | 22,8 | 61,7 | 21,3 | 53,9 |
|  | betonin pinta | 20 | -* | 61,7 | - | - |
|  | 3 cm | 44 | 22,9 | 74,5 | 20,7 | 97,4 (2 cm:ssä) |
|  | 6 cm | 71 | 22,3 | 87,9 | 20,5 | 98,0 |
| KL 2 | sisäilma | 62 | 22,3 | 63,4 | 21,0 | 56,2 |
|  | betonin pinta | 48 | -* | 66,6 | - | - |
|  | 3 cm | 126 | 22,0 | 84,3 | 20,0 | 96,2 (2 cm:ssä) |
|  | 6 cm | 141 | 22,2 | 84,2 | 20,1 | 96,3 |

-* = näytepalojen lukemien ottolämpötila 7.9.2004 oli + 21,2 °C.

TULOSTEN TARKASTELU JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:

Liikuntasalin lattia:

Lattian betonipinnan kosteudet olivat 57 … 65 RH %. Syvemmällä rakenteessa kuivumista ei vielä ole tapahtunut lukuun ottamatta mittapistettä 1, jossa pintaosassa (3 cm:iin asti) kuivumista on tapahtunut aavistuksen.

- Mikäli liikuntasalin uusi lattiarakenne tehdään tuulettuvana ja varustetaan jatkuvatoimisella koneellisella poistoilmanvaihdolla (katso Humittest Oy:n tutkimusraportin 040705 toimenpide-ehdotukset, tuuletettu lattiarakenne), voidaan uusien pintarakenteiden asennus aloittaa. Mikäli tuulettuvaa pintarakennetta ei asenneta, tulee kuivatusta jatkaa. Tällöin tavoitekosteuksina ennen uusien pintarakenteiden asennusta voidaan pitää betonipinnan osalta RH < 40 %, 3 cm RH < 85 % ja 6 cm RH < 93 %.

Liikuntasalin ja käytävän väliseinä, liikuntasalin puolelta:

Mittapisteen LSS 3 kohdalla kuivumista on tapahtunut selvästi, mutta mittapisteen LSS 7 kohdalla kuivumista ei juurikaan ole tapahtunut.

- Mittapisteen LSS 7 kohdalla suositellaan kuivatuksen jatkamista. Kuivatus suositellaan tehtäväksi kuivattimilla, jotka nostavat betonirakenteen lämpötilan noin + 50 … + 60 °C:een ja kuivatusta suositellaan jatkettavaksi vain toiselta puolelta väliseinää (esim. käytävän puolelta, mittapisteen KS1 kohdalta).

- Väliseinärakenteessa olevat puurakenteet suositellaan poistettavaksi.

Liikuntasalin ja käytävän väliseinä, käytävän puolelta:

Käytävän lattiarakenteessa kuivumista on tapahtunut selvästi ja lattian suhteelliset kosteudet ovat riittävän alhaiset lattian päällystämiselle.

Käytävän seinän mittapisteen KS2 kohdalla kuivumista on tapahtunut selvästi, mutta mittapisteen KS1 kohdalla kuivumista ei juurikaan ole tapahtunut.

- Seinärakenteen kuivatusta suositellaan jatkettavaksi mittapisteen KS1 kohdalta.

- Väliseinärakenteessa olevat puurakenteet suositellaan poistettavaksi.

- Ennen lattian uusien vinyylilaattojen asentamista, suositellaan lattian ja seinän yhtymäkohdan tiivistämistä huolellisesti elastisella sauma-aineella.

Helsingissä 7.9.2004

HUMITTEST OY

Eero Salo

p. 050 – 588 7028

# Text boxes

kuivatus- / toimenpidealue

5 m

mp 1

7 m

2,5 m

MP 3 / MP 4

MP 2

MP 1

1,3 m

1,75 m

mp 12

mp 13

mp 16

KS 2

KS 1

KL 1

KL 2

LSS 3

LSS 7