Varia Tennistien toimipiste osa A		IV-RAPORTTI

Tennistie 1

01350 VANTAA			14.11.2013

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää A-osan ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia ja puutteita. Tutkimuksessa selvisi seuraavat asiat:

( TK 1 kirjastoa palvelevan koneen lämpötila asetus oli 25°c

josta syystä kirjastossa tunkkainen sekä kuuma ilmanlaatu ja tuntemus.

Koneen käynti-aika oli arkisin 7.00 – 16.00 muuten kokonaan seis.

( TK/PK 2 luokkatilat moottorin ½ teho ei toiminut (AU-vika)

TK 2 lämmityspatteri vuotaa lattialle.

Poiston hihna oli poikki, joka vaihdettiin.

Koneiden käynti ajat olivat arkisin 7.00 – 16.00 muuten seis.

( TK/PK 3 luokkatilat käynti-ajat olivat 7.00 -18.00 muuten seis.

( TK/PK 4 luokkatilat poisto oli pois päältä(unohdus joltain).

( TK/PK 5 oli poissa käytöstä remontin vuoksi.

Koneiden käynti-ajat olivat arkisin 7.00 – 17.00 muuten seis.

( A 338 pukuhuone tuloilma puuttuu, koska väärä kanava kytkentä ja ovesta puuttuu virtaussäleikkö.

( Huoneissa A359, A309 ja A314 jotka ovat olleet varastoja ja on tällä hetkellä opettajien työtiloja, puuttuu tuloilma kokonaan.

( Kaikkien koneiden automatiikka on vanhentunutta tekniikkaa ja osa ei toiminut lainkaan.

Tehtiin seuraavat toimenpiteet ja korjaus ehdotus:

( TK 1 kirjaston lämpötila asetus muutettiin +21C° ja tarkistettiin ilmamäärät suunniteltuihin nähden.

( Tutkittiin reititys mahdollisuudet tuloilmakanaville tiloihin A359, A309 ja A314, joista esitämme suunnitelman Timo Sippolalle.

( Automatiikkaa tulisi uusia etenkin siten, että koneiden ohjaukset voidaan asetella ½ ja 1/1 asetuksiin kellon aikojen mukaan.

(nyt au ei tottele muutoksia)

( Koneiden käynti-ajat tulisi muuttaa siten, että ilmanvaihtoa on myös öisin ja viikonloppuisin.

( Pukuhuoneen A338 kanavisto tulisi korjata suunnitelman mukaiseksi ja lisätä suunniteltu virtaussäleikkö.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail:petri.eerola@jhakanen.fi