###### VARIA TENNISTIE

###### A-osa

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Ilmanvaihdon huolto- ja korjaustoimet

(1TP...5TP, 1PP1, 2PP, 4PP1, 5PP, PK22, 24, 41, PK44PF01...03)

1)  Tulokojeiden(1TP - kirjasto, 2TP - tsto/opetustilat, 5TP - kri:n sostilat)lämmityspatterien puhdistus

Tulokojeiden(1TP ja 3TP - käytävät)suodattimien paine-eromittarien tarkistus/uusinta

Tulokojeen(2TP)suodatinkehikon tiivistys ohivirtauksen poistamiseksi

Tulokojeiden(3TP ja 4TP - tsto/opetustilat)kanavistojen säätöpeltien ja päätelaitteiden

säätöasentojen tarkistus ilmamäärien lisäämiseksi

Tulo/poistokojeiden(5TP/5PP - kri:n sostilat)löystyneiden ja halkeilleiden hihnojen kiristys/uusinta

2)  Poistokojeiden(PK22 - 2. ja 3.krs sk, wc, PK24 - 2. ja 3.krs sk, wc, pesutilat, monistus/materiaalih,

PK41 - 1.krs sk, wc, putkitunneli, PK44PF01...03 - 2.krs värjäämö/kuivaus)toiminnan tarkistus

3)  Ilmanvaihdon mittaus ja säätö piirustusten(30001, 30020, 30040, 30048 ja 00011)mukaisiksi.

Erityisesti tarkistettava tsto/opetustilojen kojeiden(2TP/2PP ja 4TP/4PP1/PK44PF01...03)ilmamäärät

tiloissa 214, 355 ja 356 sekä 216, 219, 225, 322, 323, 329, 334 ja 337!

4)  Reiän(40mm)poraus tulokojeiden yhteisen raitisilmakammion säleikkökourun pohjaan veden kerty-

misen estämiseksi

5)  Invawc 224 toisen puuttuvan poistoventtiilin lisäys

6)  Viemärihajun syyn selvittäminen/poistaminen huoneista 322, 329, 355 ja 356

7)  Kellarikrs:n pukuhuoneiden wc-istuinten ja lattiakaivojen(mikäli niitä ei käytetä)vesilukkojen varus-

taminen hajulukkojen kalvoaineella viemärihajun leviämisen estämiseksi

Tilakeskus

T Sippola