AP14_70135.008						24.3.2015

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus, Hankevalmistelu

Ulla Lignell
Kielotie 13, 01300 Vantaa

Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi

Tutkimuskohde	Variston koulu, Varistontie 1, Vantaa

# SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

## SISÄILMAN LYIJYPITOISUUS

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää sisäilman lyijypitoisuutta Variston koulun luokkatilassa 117 rakennuksessa tehtyjen perusteellisten puhdistustoimenpiteiden jälkeen. Tilassa 117 syksyllä 2014 tehdyissä tutkimuksissa todettiin lyijyhiukkasia ja muita raskasmetalleja tasopinnoilta ja ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilta otetuissa näytteissä.

Tutkimuksen tekijöinä olivat ympäristöhygieenikko Eija Puhakka ja ympäristöbiologi Elina Kuitunen. Tutkimukset tehtiin 26.2.2014.

TULOSTEN ARVIOINTI

Sisäilman lyijypitoisuus. Sisäilman lyijypitoisuus määritettiin tilasta 117 kahdesta kohtaa samanaikaisesti otettujen suodatinkeräysnäytteiden avulla. Näytteitä kerättiin pumppujen ja hengitettävän pölyn määrittämistä varten kehitettyjen IOM -keräimien avulla suodattimille koko koulun työpäivän, noin 7 tuntia, ajan. Tutkimusajankohtana tutkittu tila oli pääosin tyhjillään.

Työterveyslaitoksen laboratoriossa Helsingissä määritetyt lyijypitoisuudet olivat tutkimusmenetelmän toteamisrajaa, 0,0001 mg/m3, alhaisemmat.

## LAUSUNTO

Tulosten perusteella esitetään seuraavaa,

- tutkitun luokkatilan 117 sisäilmasta otetuissa näytteissä ei todettu lyijyhiukkasia toteamisrajaa ylittävissä pitoisuuksissa. Tulokset eivät edellytä jatkotoimenpiteitä.

Helsingissä, 24. maaliskuuta 2015

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Eija Puhakka 			Elina Kuitunen

FM, ympäristöhygieenikko		FM, ympäristötiede

Lausunnon liitteet

Liite 1.		Mittaustulokset

Liite 2.		Mittauspisteet pohjakuvissa

Liite 3.		Kuvakooste

Liite 4.		Laboratoriotulokset, 1 kpl