Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 22.5.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA167VARISTONK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA167VARISTONK A, terveydenhoitajan tilan terveyshaittaepäilyselvitys 10.5.2007

KOHDE		Variston koulu, Varistontie 1, 01660 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn, Pekka Wallenius, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Terveydenhoitajan tila, lattia, PVC –laatta 		B2 	3.7 – 4.9

Pa

Tilan alipaineisuus ulkoilmaan nähden			1.6 – 4.8

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5; 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VK1.  Ikkunan alakarmiväli 				M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+

Penicillium

VK2.  Vasen ulkonurkka, lattia, PBVC –laatan alta  	M 	- 	-

V  -	-

VK3.  Ulkoseinä ikkunan yläpuolelta 			M 	- 	-

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Lattian kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukema. Nokisia ilmavuotojälkiä on ikkunan alakarmin ja ikkunapenkin alla. Huoneilman ja ulkoilman paine-eromittauksessa saatiin huoneen alipaineeksi 1.6 – 4.8 Pa.  Tulkintamme mukaan huone ei ole liian alipaineinen.

Ikkunan alakarmivälistä otetusta näytteestä VK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Näytteenottokohdassa on runsaasti nokea, eristevillakuituja, mineraalihiukkasia ym. pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Vasemmasta ulkonurkasta lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä VK2 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Ikkunan yläpuolelta ulkoseinästä otetusta näytteestä VK3 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Espoossa 22.5.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA166kuva1.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.