IV-RAPORTTI

10.9.2014

Variston koulu

Varistontie

01660 VANTAA

Ilmastoinnin tutkimus:

Tutkimus tehtiin koulussa koska henkilökunta oli valittanut huonosta ilmanlaadusta luokkahuoneissa, etenkin luokassa 117.

Tutkimuksessa havaittiin ja tehtiin seuraavia asioita:

( Ilmastointi kanavat oli nuohottu tammikuussa 2013, mutta ei oltu säädetty siinä yhteydessä. Oli kuitenkin merkattu vanhat säätö asennot PRA- pelteihin ja aseteltu asennot nuohouksen jälkeen pääosin niihin.

( Tarkistus mittauksissa havaittiin, että huoneiden 109,111,112,114,117,134 ja 161 tulorunkokanavan säädin oli jäänyt melkein kiinni asentoon, josta johtuen huonetilat olivat alipaineisia. Säädimme runkojen ilmamäärät suunniteltuihin arvoihin. Jonka jälkeen tarkastelun kohteena olevan luokkatilan 117 alipaineisuus katosi.

( PK 12 liikuntasalin poistoimurin ohjauksessa on jokin sähkövika.

Kouluisäntä pyysi sähkömiestä tutkimaan asian. (Huippuimuri toimii vain konehuoneesta käsi ohjauksella)

( Muilta osin ei koulun ilmanvaihdossa havaittu merkittäviä poikkeamia tai vikoja.

Raportin laati: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail:petri.eerola@jhakanen.fi