Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 7.8.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA179VARISTONNPK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 5

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA179VARISTONNPK A, riskirakenteiden kuntotutkimus

2.8.2007.

KOHDE		Varistonniityn päiväkoti, Niittäjäntie 13 B, 01660 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn, Pekka Wallenius, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

4   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VNP1.  Kohta B, tuulensuojavilla ym. 			M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	+

Penicillium

VNP2.  Kohta C, villojen sisäpinta 			M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium

VNP3.  Kohta C, kipsilevyn ja höyrynsulun välistä 	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium

VNP4/5.  Kohta C, tuulensuojavilla peltiä vasten	M 	++ 	+

homeitiöitä ja –rihmastoa

Exophiala

V  -	+

Penicillium

VNP6.  Kohta B, sisäkautta lautaulkoverhouksen	M 	+ 	-

sisäpinta  					homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	++

Penicillium

VNP7.  Kohta E, tuulensuojavilla ym. 			M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	+

Penicillium

Aspergillus niger

VNP8.  Kohta C, lautaulkoverhouksen sisäpinta 	M 	+++ 	+

ulkokautta					homeitiöitä ja –rihmastoa

Penicillium

Cladosporium, ym.

V  -	+++

Penicillium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

E

B               C 	 D

A

Kaaviomainen kuva leikki- ja lepohuoneen 59

näytteenottokohdista

Näytteenottokohta C, ulkoverhouksen alareunassa olevaa peltiä vasten olleen tuulensuojavillan pinnasta otetusta näytteestä VNP4/5 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Sisäkautta näytteenottokohdasta C lautaulkoverhouksen sisäpinnasta otetusta näytteestä VNP6 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ulkokautta näytteenottokohdasta C lautaulkoverhouksen sisäpinnasta otetusta näytteestä VNP8 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Muista otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua.

Ulkoseinän rakenne sisältä päin lukien on seuraavanlainen:

kipsilevy

höyrynsulku

lasivilla

kovavilla (tuulensuojana)

pelti ulkoverhouksen alareunassa,

pellin takana ja sen yläpuolella lautaulkoverhous

On tavallista, että lautaulkoverhouksen alapinnalle muodostuu mikrobikasvustoja lautaverhouksen ikääntyessä. Kasvustot voivat muodostua nopeastikin, jos lautaverhous pääsee kastumaan viistosateella, kun lyhyet räystäät eivät anna riittävää suojaa.

Lautaulkoverhouksen ja tuulensuojalevyn ulkopinnan kasvustot eivät yleensä aiheuta merkittävää sisäilmaongelmaa. Tutkimuskohteen tuulensuojalevynä on käytetty ilmaa helposti läpäisevää kovavillaa (lasi villaa). Käsityksemme mukaan kovavilla ei estä riittävästi ilmavirtauksia eristekerroksen läpi ja edelleen sisätiloihin.

Ulkoverhouksen alta ja eristekerroksen läpituleva ilma voi heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa hajuhaittoja.

Espoossa 7.8.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA179kuva1.  Avatusta kohdasta on nähtävissä ulkoseinän rakenne. Uloimpa -

na on tuulensuojana käytetty kovavilla, joka nojaa suojapeltiin

seinän alareunassa.

VANTAA179kuva2.  Ilmavirtausten mukana kulkenet pöly- ja nokihiukkaset ovat

tummentaneet eristevilloja höyrynsulkumuovin takana.

VANTAA179kuva3.  Lautaulkoverhouksen alapinnalla on kastumis- ja mikrobikasvu-

jälkiä.

VANTAA179kuva4.  Tutkimuksen kohteena ollut ulkoseinä ulkopuolelta nähtynä.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.