# Rakennusmateriaalien mikrobit

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät normaalista poikkeavia. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tutkittiin homesienien, bakteereiden ja sädesienien kasvu. Elatusalustat olivat 2 % mallasuuteagar (M2) ja dikloraaniglyseroli-18-agar (DG18) homesienille sekä tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar bakteereille ja sädesienille.

Suoraviljelynäytteissä todettiin mikrobeja seuraavasti. Pitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkeiden) määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa:

-	= pesäkkeiden määrä = 0

+	= pesäkkeiden määrä = 1 – 20

++	= pesäkkeiden määrä = 21 – 50

+++	= pesäkkeiden määrä = 51 – 200

++++	= pesäkkeiden määrä = yli 200.

Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys.

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Homesienet | Bakteerit | Sädesienet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M2 | DG18 |  |  |
| MR1 | 220, puheterapeutti | Alavälipohja, lautalattian ja rankapuun välisen huopapalan pinta | 15.10.10 | Yhteensä Penicillium spp. steriilit | ++++ ++++ + | Yhteensä Penicillium spp. | +++ +++ | +++ | + |

Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikrobimääriä pidetään poikkeavina silloin, kun mikrobiviljelyssä todettujen pesäkkeiden määrä on selvästi tavanomaista suurempi tai kun mikrobien koostumus on poikkeava. Korkeina ja selvästi poikkeavina pidetään tasoa +++ tai ++++ olevia mikrobimääriä. Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa + tai ++) voidaan luokitella poikkeaviksi ja kohonneiksi silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (mm. Acremonium-suku) tai sädesieni.

# Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa

Huonetilojen lattia- ja seinärakenteita sekä paikoin kattorakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä 0-160. Rakenteessa on vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta.

Tutkitussa kohteessa pintailmaisimen lukemat ovat olleet poikkeavia seuraavissa tiloissa / rakenteissa:

  - vanhin rakennusosa, kellarikerros, lämmönjakohuoneen lattia, lukuarvot paikoin 90 - 125.

# Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä

Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, porattiin rakenteiden suhteellisen kosteuden määrittämiseksi reiät (16 mm). Reiät puhdistettiin ja tulpattiin. Suhteellinen kosteus mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei’issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41-näyttölaitteet ja HMP44-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila (°C) on esitetty oheisessa taulukossa.

| Mittauspiste | Tila | Rakenneosa | Mittauspisteen sijainti | Reiän syvyys, mm | Pvm | Suhteellinen kosteus, % | Lämpötila, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 152, rehtori | Ulkoseinä, tiili | 560 mm ulkoseinästä, 700 mm lattiasta | 60 | 18.10.10 | 32 | 19,1 |
| K2 | 152, rehtori | Ulkoseinä, tiili | 740 mm ulkoseinästä, 100 mm lattiasta | 60 | 18.10.10 | 33 | 16,4 |
| K3 | 152, rehtori | Ulkoseinä, tiili | 2900 mm ulkoseinästä, 800 mm lattiasta | 60 | 18.10.10 | 31 | 18,0 |
| K4 | 152, rehtori | Ulkoseinä, tiili | 2900 mm ulkoseinästä, 130 mm lattiasta | 60 | 18.10.10 | 35 | 16,7 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.10.10 | 22,8 | 34 | 8,1 | 60 |

# Rakennusmateriaalien sisältämät PAH -yhdisteet

Rakennusmateriaalien PAH – yhdisteiden (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) koostumuksen selvittämiseksi materiaaleista otettiin näytteitä, jotka tutkittiin MetropoliLab – laboratoriossa Helsingissä. Pitoisuudet on esitetty yksikössä milligrammaa ainetta kilogrammassa näytettä, mg/kg. Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Materiaalinäytteen kuvaus | Pvm | PAH -yhdisteiden kokonaispitoisuus, mg/kg | 16 PAH -yhdisteen kokonaispitoisuus, mg/kg* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPAH1 | 108, luokka | Alapohja, alemman betonilaatan pikieriste | 14.10.10 | 19 000 | 17 000 |

*materiaalin kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvoon verrattava pitoisuus 150 mg/kg

Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat:

| Yhdiste | Näytteenottopiste/ Pitoisuus, mg/kg |
| --- | --- |
|  | RPAH1 RPAH2 RPAH3 |
| Naftaleeni | 750 |
| 2-Metyylinaftaleeni | 280 |
| 1-Metyylinaftaleeni | 160 |
| Bifenyyli | 76 |
| 2,6-Dimetyylinaftaleeni | 110 |
| Asenaftyleeni | 49 |
| Asenafteeni | 420 |
| 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni | 52 |
| Fluoreeni | 1000 |
| Fenantreeni | 4000 |
| Antraseeni | 1000 |
| 1-Metyylifenantreeni | 150 |
| Fluoranteeni | 2700 |
| Pyreeni | 1600 |
| Bentso(a)antraseeni | 1300 |
| Kryseeni | 1300 |
| Bentso(b+k)fluoranteeni | 1500 |
| Bentso(e)pyreeni | 580 |
| Bentso(a)pyreeni | 780 |

| Peryleeni | 220 |
| --- | --- |
| Indaani(1,2,3-cd)pyreeni | 270 |
| Dibentso(a,h)antraseeni | 140 |
| Bentso(ghi)peryleeni | 240 |

# Tuloilmakoneiden ja -kanavien sisäpintojen pölyn määrän arviointi

Tuloilmakoneiden ja -kanavien sisäpinnalla olevan pölyn määrää arvioitiin aistivaraisesti. Tulokset olivat seuraavat:

| Arviointipiste | Tuloilmakone | Tila | Arviointipisteen kuvaus | Pvm | Aistinvarainen arvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP1 | TK05 | 401, iv-konehuone | Tuloilmakoneen sisäpinnat tuloilmasuodattimen jälkeen | 15.10.10 | Kotelon sisäpintojen pölyn määrä on vähäinen. Pöly ei kasaudu pyyhittäessä. |
| KP2 | TK06 | 403, iv-konehuone | Tuloilmakoneen sisäpinnat tuloilmasuodattimen jälkeen | 15.10.10 | Kotelon sisäpintojen pölyn määrä on vähäinen. Pöly ei kasaudu pyyhittäessä. |
| KP3 | TK06 | 108, luokka | Tuloilmakanava päätelaitteen takana | 15.10.10 | Kanavan sisäpinnan pölyn määrä on vähäinen. Pöly ei kasaudu pyyhittäessä. |

Sisäilmayhdistys ym. on vuonna 2008 esittänyt luokitustasot ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle, mm. tuloilmakanaviston sisäpintojen pölykertymälle:

Käytössä oleva tuloilmakanavisto on puhdistettava, jos pölykertymä suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna on suurempi kuin 2 g/m2 (puhtausluokka P1) tai suurempi kuin 5 g/m2 (puhtausluokka P2).

Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa puhdas. Puhtausluokassa P1 luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 0,7 g/m2 ja puhtausluokassa P2 korkeintaan 2,5 g/m2 suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna.

# Painesuhdemittaukset

Tilojen painesuhteet ulkoilmaan ja muihin tiloihin nähden mitattiin mikromanometrin ja merkkisavun avulla. Ilmavirtaus kahden tilan välillä havaitaan jo yhden pascalin paine-erolla, jolloin ilmavirtaus voidaan todeta mittauspisteeseen päästettävän savun avulla. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Tuloilmakone | Tila | Vertailutila | Pvm | Tila ali-/ ylipaineinen | Paine-ero Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE1 | - | 003, käytävä | Alapohjarakenne avattavan seinäluukun takana | 14.10.10 | Ylipaineinen | 0…1 |
| PE2 | - | Vanhin rakennusosa, kellarikerros, lämmönjakohuone | Matalat kellaritilat luokan 108 alapuolella | 14.10.10 | Tasapaineinen | 0 |
| PE3 | - | Vanhin rakennusosa, kellarikerros, lämmönjakohuone | Varasto | 14.10.10 | Alipaineinen | -1 |
| PE4 | - | Vanhin rakennusosa, kellarikerros, porrashuone | Ulkoilma | 14.10.10 | Alipaineinen | -5…-6 |
| PE5 | TK05 | 020, terapia | 014, käytävä | 19.10.10 | Alipaineinen | -1…-2 |
| PE6 | TK05 | 020, terapia | 021, pukutila | 19.10.10 | Ylipaineinen | 0…1 |
| PE7 | TK05 | 152, rehtori | Ulkoilma | 14.10.10 | Alipaineinen | -2 |
| PE8 | TK05 | 152, rehtori | 151, porrashuone | 14.10.10 | Ylipaineinen | 2…3 |

# Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset

Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin TSI AccuBalance 8370 – ilmavirtamittarilla, Alnor GGA-55P -termoanemometrilla ja ilmavirtojen mittapäällä sekä TSI:n mikromanometrilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja. Mitattuja ilmavirtoja verrataan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on ( 20 %. Ilmavirrat olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Pvm | Tuloilmakone | Tila | Mitattu tuloilmavirta, dm3/s | Ohjearvo (D2), ulkoilmavirta, dm3/s | Mitattu poistoilmavirta, dm3/s | Ohjearvo (D2), poistoilmavirta, dm3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 18.10.10 | TK05 | 108, luokka (opetustila) | 182 | 54 (1 (195) | 237 | Ei ohjearvoa |
| I2 | 18.10.10 | TK05 | 109, luokka (opetustila), vertailutila luokan 108 vieressä | 78 | 36 (2 (92) | 103 | Ei ohjearvoa |
| I3 | 18.10.10 | TK05 | 220, puheterapia (ryhmätyötila) | 62 | 40 (3 (86) | 60 | Ei ohjearvoa |
| I4 | 18.10.10 | TK06 | 020, terapia (ryhmätyötila) | 93 | 80 (4 (275) | 92 | Ei ohjearvoa |
| I5 | 18.10.10 | - | 022, inva-wc | - | Ei ohjearvoa | 12 | 20 |
| I6 | 18.10.10 | - | 023, varasto | - | Ei ohjearvoa | 17 | 3 |
| I7 | 18.10.10 | TK06 | 152, rehtori (toimistohuone) | 40 | 28* | 34 | Ei ohjearvoa |

1) Ensisijainen, henkilöperusteinen ohjearvo. Tilassa normaalisti yhdeksän henkilöä.

2) Ensisijainen, henkilöperusteinen ohjearvo. Tilassa voi olla kuusi henkilöä (arvio).

3) Ensisijainen, henkilöperusteinen ohjearvo. Tilassa voi olla viisi henkilöä (arvio).

4) Ensisijainen, henkilöperusteinen ohjearvo. Tilassa voi olla kymmenen henkilöä (arvio).

(suluissa toissijainen, pinta-alaperusteinen ohjearvo)

* Toimistohuoneiden ohjearvot ovat pinta-alaperusteisia.