Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki			           		RAPORTTI 10.11.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA30

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA30, työmaa-aikaiset mikrobitutkimukset  31.10.2003

KOHDE/HANKE	Veromiehen koulu, VANTAA

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

VMK2

kohta 2

VMK1          kohta 1

TK

Aulan/käytävän näytteenottokohdat

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5/7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VMK1.  Aulan lattia sisään tultaessa tuulikaapin  	M 	+ 	-

oikealta puolelta, kohta 1,  koksikuona 		homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  - 	+

Penicillium  	90 %

Paecilomyces sp. 	10 %

VMK2.  Käytävän lattia sisään tultaessa vasemmalla, 	M 	+ 	-

kohta 2, turve 				homeitiöitä – rihmaston paloja

V  - 	++

Penicillium   	89 %

Paecilomyces sp.    	 7 %

Paecilomyces varotii  	 4 %

VMK3.  108 Kanslian arkiston lattia, kohta 3, koksikuona 	M 	- 	-

V  -	-/+

Paecilomyces sp.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VMK3.  119 Terveydenhoitotilan lattia, kohta 4, 	 	M 	- 	-

koksikuona

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Näytteiden ottamista varten lattioihin oli piikattu aukot. Näytteenottokohdissa 1, 3 ja 4 eristeenä on koksikuona. Näytteenottokohdassa 2 eristeenä on turve.

Käytävän lattiasta, tuulikaapin oikealta puolelta otetusta näytteestä VMK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Käytävän lattiasta, tuulikaapista vasemmalta turve-eristeestä otetusta näytteestä VMK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Mikrobinäytteen tulos viittaa vähäisen homekasvun mahdollisuuteen näytteenottokohdan läheisyydessä.

Kanslian arkiston 108 lattiasta otetusta näytteestä VMK3 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Terveydenhoitotilan  119 lattiasta otetusta näytteestä VMK4 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Mikrobinäytteiden tulosten perusteella ei ole korjaustarvetta.

Espoossa   10.11.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet: 	 Kuvat 1, 2 , 3 ja 4

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.