VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveysosasto

10.2.2003

Veromiehen  koulu

Veromiehentie 2

01510 Vantaa

AIKA 	tarkastus 10.2, sisäilmanäytteet 5.12.2002

PAIKKA	Veromiehen koulu, Veromiehentie 2, 01510 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	valitettu sisäilmasta, Dnro 5137/02

LÄSNÄ	Vesa Sandgren kouluisäntä sekä Tapio Valtanen ja Paula Partanen ympäristökeskuksesta

Tarkastettavana kohteena oli osa päärakennuksen tiloista, joista on sisäilmasta valitettu. Päärakennus on rakennettu v. 1926. Kouluun on tulossa laajennus sekä perusparannus.

HAVAINNOT	Ala-aulassa on ollut useita kertoja viemärivuoto, viimeksi n. kuukausi sitten. Viemärivesiä tulee suljetuista viemäriputken päistä. Lattia on paikoitellen vajonnut ja liikkunut.

Toisen kerroksen luokissa nro 216 ja 217 on käyttäjien mukaan kylmä. Kouluisännän mukaan ilmanvaihto suljetaan aamuisin, koska se aiheuttaa vetoa ja kylmyyttä. Tarkastus hetkellä luokan nro 217 patterin alaputki oli kylmä. Ulkonurkkauksesta mitattiin pistemäiseksi lämpötilaksi + 9,2 ºC. Huoneilman lämpötila oli n. 18,5ºC. Wc:ssä nro 215 on useasti viemärin hajua.

Huoneen nro 204 vastapäätä käytävän katossa oli kosteusvauriojälki. Yläpuolella samalla kohdin on vesipiste, joka oli vuotanut yli keväällä 2002.

Opetustilassa nro 004 ilmoitustaulun alapuolelta seinän pinta hilseili sekä pintakosteusilmaisimella havaittiin kosteutta. Seinän toisella puolen opetustilassa nro 001 taulun alapuolella lattianrajassa kosteutta. Sisäilman lämpötila opetustilassa nro 004 oli n. + 25ºC.

NÄYTTEET	Sisäilman mikrobinäytteet otettiin tiloista nro 128, 216 ja 104. Näytteiden homeitiöpitoisuus ja lajikoostumus olivat tavanomaiset. Tilan nro 216 näytteessä todettiin pieni määrä sädesieniä, 4 kpl/m3. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan 1997:1 "Sisäilmaohje" mukaan sädesieni-itiöiden  esiintyminen yli 10 kpl/m3 pitoisuuksina taajamarakennusten sisäilmassa talviaikana viittaa mikrobikasvustoon rakennuksessa ja terveyshaitan olemassaoloon.

Ehdotetut toimenpiteet

Vaurioiden syyt ja laajuus tulee selvittää ja tehdä tarvittavat korjaukset.

Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava niin, että huoneisto täyttää terveydensuojelulain 26 ja 27 §:ssä asetetut terveydelliset vaatimukset.

Paula Partanen		Tapio Valtanen

terveydensuojelutarkastaja		terveysinsinööri

LIITTEET	tutkimustodistus lab. Nro 2002-26238

JAKELU	Mikko Korosuo, Tsu

Pirjo Eskola, työterveyshuolto