VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveydenhuolto

30.6.2005

Viertolan koulu

Liljatie 2

01300 Vantaa

AIKA	Tarkastus 13.5, hiilidioksidimittaus 26. ja 27.5.2005

PAIKKA	Viertolan koulu, Liljatie 2, 01300 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	Henkilökunnan ja oppilaiden oireilut, Dnro 3190/00

MITTALAITE	Testo 445

Sisäilman tunkkaisuudesta valitettiin mm. luokista 1.021, 1.013, 1.011 ja luokasta 2 B. Rehtorin mukaan sisäilma on tunkkaisempaa sekä oireilua erityisesti E- ja D-osien luokissa.

Luokissa 1.003 ja 1.002 oli ikkunaseinän ja lattian välissä rako ja lattialistat irti.

Luokan 1.013 katossa oli vuotojälki sekä ulkopuolella ylhäällä tiiliseinännurkassa kalkkisaostumaa.

Rakennuksen ryömintätilassa oli havaittavissa viemärin hajua.

Hiilidioksidimittaus suoritettiin jatkuvatoimisella, rekisteröivällä mittarilla koko oppitunnin ajan. Luokassa 1.013 oli kaksi tuntia peräkkäin, ensimmäisellä tunnilla luokassa oli 15 henkilöä ja toisella tunnilla 28.

HIILIDIOKSIDIMITTAUKSEN TULOKSET

| Luokka | Henkilö lkm | Min CO2 ppm | Max CO2 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.013 EN | 15 | 413 | 817 |
| 1.013 EN | 28 | 828 | 1249 |
| 1.011 5C | 31 | 465 | 2231 |
| 2B | 28 | 690 | 910 |

OHJEARVO	Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä, eikä sille siten voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm, ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa 1200 ppm (Asumisterveys opas, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2005).

JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTETUT TOIMENPITEET

Ilmanvaihdon toimivuus tulee tarkistaa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Luokassa 1.013 hiilidioksidipitoisuus ylitti toisen tunnin aikana tyydyttävänä pidettävän arvon 1200 ppm. Luokan 1.011 liitteenä olevasta kuvaajasta havaitaan yksi suurempi pitoisuuden nousua kuvaava piikki, jota ei voida pitää luotettavana, (mahdollisesti on puhallettu suoraan mitta-anturiin). Hiilidioksidimittaus voidaan uusia seuraavana lukukautena.

Ryömintätilassa esiintyvän viemärin haju tulee selvittää.

Havaittujen kosteusvaurioiden syyt tulee selvittää ja korjata.

Paula Partanen		Tapio Valtanen

terveysinsinööri		terveysinsinööri

LIITTEET	3 kpl mittaustuloksia

JAKELU	Mikko Korosuo, talonsuunnittelu