N O V O R I T E

Osoite		Puh		Fax		Pankki		y-tunnus

Laurinlahdentie 20  040-5540617	09-8845543	Merita   Korso	0960900-7

02320 Espoo			Internet: www.novorite.fi	 	FI 09609007

Vantaan kaupunki				 			6.3.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		 		KIRJE2006;VANTAA1;2006

Mikko Korosuo

Kielotie 13

01300 VANTAA

cc. Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki; Kari Telio, Paroc Oy

Asia: PARACEM puulastuvillalevyjen hiukkaspäästöt ja hiukkasten pH

Yksinkertaisella koejärjestelyllä haluttiin selvittää lähteekö Paracem –puulastuvillalevyistä hiukkasia mekaanisessa rasituksessa. Lisäksi haluttiin selvittää hiukkasten ärsyttävyyttä määrittämällä hiukkasten pH –arvo.

Heikossa mekaanisessa rasituksessa näytteeksi saadusta levystä irtosi lasilevylle runsaasti pieniä, silmin havaittavia hiukkasia. pH –määritystä varten hiukkasia kerättiin vedellä kostutetun pH –indikaattoriliuskan pinnalle. Hiukkasten pH –arvoksi saatiin ≥ 10 vertaamalla hiukkasten aiheuttamia värimuutoksia väristandardiin (ks. valokuvaliite). pH 10 tarkoittaa sitä, että hiukkasilla on hyvin alkaalinen reaktio kosteissa olosuhteissa, esimerkiksi kostean ihon pinnalla.

Edellisen perusteella olemme sitä mieltä, että Paracem –levyistä irtoavat hiukkaset ovat todennäköinen syy ärsytysoireisiin, joita on koettu Vierumäen koulun niissä saneeratuissa tiloissa, joiden kattoihin on asennettu Paracem –levyjä.

Espoossa 6.3.2006

Novorite Oy

Simo Valjakka, DI

Valokuvaliite sähköisessä muodossa