VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveysosasto

7.10.2003

Vierumäen koulu/Vallinojan opetustila

Taina Vaarakallio

Variskuja 2

01450 Vantaa

AIKA	30.9.2003

PAIKKA		Vallinojan opetustila, Variskuja 2 01450 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	Työterveyshoitajan pyytämä tarkastus, henkilökunnalla oireita

TARKASTUKSESSA LÄSNÄ

Taina Vaarakallio, rehtori

Håkan Lindell, kouluisäntä

Pirjo Eskola, työterveyshuolto

Kirsi Oinonen, ympäristökeskus

Paula Partanen, ympäristökeskus

Kyseessä on 1939 rakennettu 2-kerroksinen koulurakennus.

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Luokkien ikkunoitten alla on korvausilmaventtiilit. Tällä hetkellä tiloissa on 4 luokkaa, joista osa on esikoululuokkia,  yhteensä n. 60 oppilasta.

Muutama vuosi sitten kellarikerroksen tiloissa on ollut kosteusvaurioita, jotka on korjattu mm. salaojia parantamalla. Kouluisännän kertoman mukaan korjauksien jälkeen ei vettä ole enää tiloihin tullut.

Kouluun on tulossa suunnitelmien mukaan remontti v. 2005.

HAVAINNOT	Ensimmäisen kerroksen ison luokan katossa oli maalipinta hilseillyt kahdessa kohdassa. Tilassa oli raskas ilma. Tarkastushetkellä oli oppitunti meneillään.

Yläkerran luokissa ei ollut oppilaita. Tiloissa oli aistinvaraisesti havaittavissa puutteellisesta ilmanvaihdosta kertova materiaalien hajua.

Huoneessa, joka oli ollut tarkoitus ottaa opettajainhuoneeksi oli raskas ilma. Ilmanvaihtoventtiili oli kiinni. Lattian muovimatto oli osittain irrallaan.

Luokkien katossa olevien mineraalikuituisten akustiikkalevyjen reunat olivat suojaamattomat.

EHDOTETUT TOIMENPITEET

Ilmanvaihdon toimivuus tulee tarkistaa ja tehdä tarvittavat korjaukset.

Opettajan huoneen lattiamaton vaihdon yhteydessä lattia on tarkistettava kosteusvaurioiden varalta sekä tarvittaessa otettava materiaalinäyte.

Kattojen akustiikkalevyjen reunat tulee suojata, jotta niistä ei pääse huoneilmaan leviämään kuituja.

Ympäristökeskus tulee tekemään kaikissa luokissa huoneilman hiilidioksidipitoisuuden  mittauksen viikolla 43. Talvella tehdään  huoneilman mikrobimittaus.

Kouluun suunniteltujen korjausten jälkeen ennen tilojen käyttöönottoa tulee toiminnanharjoittajan tehdä ympäristökeskukseen terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus.

PERUSTELUT	Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava niin, että huoneisto täyttää terveydensuojelulain 26 § ja 27 § asetetut vaatimukset.

Paula Partanen

Terveydensuojelutarkastaja

JAKELU	Pirjo Eskola, työterveys

Mikko Korosuo, talonsuunnittelu

Aimo Kurki, sivistysvirasto