VIRPIKUJAN PK			RAPORTTI

Virpikuja 2

VANTAA				4.10.2011

HAVAITUT EPÄKOHDAT JA VIAT SUUNNITELMIIN NÄHDEN, SEKÄ TEHDYT TOIMENPITEET:

( TK/PK 1 LÄHTÖTILANNE:

HIHNAT / URAPYÖRÄT  JA TULOKONEEN PUHALTIMEN LAAKERIT OLIVAT LOPPUUN KULUNEET (pitivät naapuritontille jo ääntä) JA KONAISILMAMÄÄRÄT EIVÄT TÄSMÄNNEET SUUNNITELTUJEN ARVOJEN MUKAISESTI (TK 21,5 % VAJAA JA PK 18 % VAJAA) JA TULOILMASÄLEIKÖN KAUTTA TULI VETTÄ / LUNTA TUKKIEN TULOILMASUODATTIMET.

( TEHDYT TOIMENPITEET:

TK 1 MOOTTORI ON VAIHDETTU UUTEEN TEHOKKAAMPAAN JA PUHALTIMEN LAAKEROINTI KORJATTU, KUN VANHASSA EI RIITTÄNYT TEHOT SUUNNITTELTUIHIN ILMAMÄÄRIIN.

PK 1:n MOOTTORI ON VAIHDETTU VANHAN TK 1:n KUNNOSTETTUUN, KUN VANHAN PK:n TEHO EI RIITTÄNYT SUUNNITELTUIHIN ILMAMÄÄRIIN.

(Nyt konehuoneessa kunnostettu vanha poistokoneen moottori, mikäli tarvetta johonkin.)

SÄHKÖMIES ON VAIHTANUT UUDET LÄMPÖRELEET VASTAAMAAN UUSIA TEHOKKAAMPIA MOOTTOREITA.

ULKOILMASÄLEIKÖN ETEEN ON TEETETTY JA ASENNETTU UUSI SADEKATOS ESTÄMÄMÄÄN SATEEN JA LUMEN TULO KANAVISTOON JA SUODATTIMILLE.

TULOILMAMÄÄRÄT ON HUONEISTO KOHTAISESTI SÄÄDETTY JA MITATTU OLEMASSA OLEVIEN PUITTEIDEN MUKAISESTI SUUNNITELMIIN JA NYKYTARPEITA KATSOEN TILOJEN MUUTTUESSA ALKUPERÄISISTÄ.

POISTOILMAMÄÄRÄT ON MITATTU JA SÄÄDETTY SUUNNITELTUIHIN KOKONAISILMAMÄÄRIIN VAIN, KOSKA HUONEISTOKOHTAISTA SÄÄTÖÄ ON MAHDOTONTA TEHDÄ.

KOKONAISUUDESSA RAKENNUS ON TASAPAINOSSA.

RAPORTIN LAATI: PETRI EEROLA / J.HAKANEN OY