Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI 5.3.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA116YRTTITIENPK

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA116YRTTITIENPK, terveyshaittaepäilyselvitys,

jatkotutkimus;

kosteusmittaus ja mikrobitutkimus, 23.2.2006.

KOHDE		Yrttitien päiväkoti, Aniskuja 1, 01300 Vantaa,

lepohuone 10, ryhmähuone 11, ryhmähuone 03 ja lepohuone 04

LIITTYY 		ASB –yhtiöiden 29.4.2005 tekemään kosteusvauriokartoitukseen.

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Lattioiden kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden 	      B2

sijainti on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

5.5	             6.1		6.5

6.2	   YPK7					MONITOIMIHALLI 06

5.8	     LH04		5.0

5.7	5.6

6.2 			5.5

5.2	           5.4

5.4 	            YPK3

6.6 	         RH 03	       	5.0		   LH 10		RH 11

5.9  	  5.7	5.8

6.1	          5.6	            					         5.8	6.8

YPK8  YPK9			YPK4 YPK5		    YPK1 YPK2

YPK6

7.3 	     6.9	6.0               	5.1       TK 01        6.7          6.7 	5.9  6.5 	5.8	    6.8

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

YPK1.  Ryhmähuone 11, lattia vasemmasta 		M 	+ 	-

ulkonurkasta, PVC –maton alta   		homeitiöitä

V  -	-

YPK2.  Ryhmähuone 11, ulkoseinä/jalkalistan alta 	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium

Aspergillus ochraceus

YPK3.  Ryhmähuone 11, käsienpesualtaan 		M 	+ 	+

kohdalta jalkalistan alta   			homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Penicillium

Aspergillus candidus

YPK4.  Lepohuone 10, lattia oikeasta ulkonurkasta, 	M 	+ 	-

PVC –maton alta 				homeitiöitä

V  -	-

YPK5.  Lepohuone 10, oikea ulkonurkka,  		M 	+ 	++

ulkoseinä/jalkalistan alta   			homeitiöitä

YPK6.  Ryhmähuone 11, viherkasvin (sant paulia)  	M 	+ 	-

mullan pinnalla hajoavat kasvinosat 		homeitiöitä

V  -	++

Fusarium

YPK7.  Lepohuone 04, ulkoseinä/jalkalistan alta 	M 	+ 	-

läheltä ulkonurkka 				homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+

Penicillium   	83 %

Aspergillus candidus  	17 %

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

YPK8.  Ryhmähuone 03, ikkunaseinän oikea reuna, 	M 	++ 	-

seinä/jalkalistan alta 			homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	++

Aspergillus candidus   39 %

Aspergillus ochraceus 25 %

Aspergillus fumigatus   4 %

Penicillium    	  32 %

YPK9.  Ryhmähuone 03, ikkunaseinän oikea reuna, 	M  	+ 	+

lattia, PVC –maton alta

V  -	+

Penicillium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia tutkittujen tilojen lattioista kaaviomaiseen pohjakuvaan merkityiltä alueilta. Ulkoseinien sisäpuolen alimmissa tiilisaumoissa on rakoja. Rakojen kautta ei kuitenkaan tullut tutkimuskäynnin aikaan sisälle päin merkittäviä ilmavirtauksia.

Ryhmähuoneen 11 vasemmasta ulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä YPK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ryhmähuoneen 11 vasemmasta ulkonurkasta ulkoseinästä/jalkalistan alta otetusta näytteestä YPK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ryhmähuoneen 11 käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta otetusta näytteestä YPK3 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Lepohuoneen 10 oikeasta ulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä YPK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Lepohuoneen 10 oikeasta ulkonurkasta ulkoseinästä/jalkalistan alta otetusta näytteestä YPK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua.

Ryhmähuoneessa 11 olevan viherkasvin (sant paulia) mullan pinnalla hajoavista kasvinosista otetusta näytteestä YPK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä

(Fusarium). Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä (ruukussa) on homekasvua.

Läheltä lepohuoneen 04 ulkonurkkaa, ulkoseinästä/jalkalistan alta otetusta näytteestä YPK7 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Ryhmähuoneen ikkunaseinän oikeasta reunasta ulkoseinästä/jalkalistan alta otetusta näytteestä UPK8 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ryhmähuoneen lattiasta, ikkunaseinän oikeasta reunasta muovimaton alta otetusta näytteestä YPK9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Kosteat lattiat:

Kosteiden lattioiden osalta suosittelemme tilanteen seuraamista. Lattioihin voi muodostua merkittävää mikrobikasvua muovimattojen alle, jos lattiat eivät kuivu.

Ryhmähuoneen 11 käsienpesualtaan kohta:

Suosittelemme, että ryhmähuoneen 11 vesipiste korjataan siten, että roiskevedet eivät pääse kastelemaan ja vaurioittamaan käsienpesualtaan alapuolella olevia materiaaleja. Suosittelemme, että jalkalista poistetaan käsienpesualtaan kohdalta riittävän pitkälle ja että seinän alareuna puhdistetaan ja desinfioidaan Novitrol 483:lla.  Suosittelemme, että käsienpesualtaan ja seinän välinen rako tiivistetään silikonimassalla.

Ulkoseinien alareunat:

Suosittelemme, että ulkoseinien puiset jalkalistat poistetaan sekä puhdistetaan ja desinfioidaan seinien alareunat jalkalistojen kohdalta harjaamalla Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella. Suosittelemme muovisia profiililistoja uusiksi jalkalistoiksi.

Suosittelemme, että ulkoseinien alimmat tiilisaumat korjataan ja tasoitetaan esimerkiksi märkätilan valmistasoitteella ja seinien alareunat maalataan tiiviiksi (esimerkiksi Tikkurilan Remontti- Ässällä (= Ässä - Plast). Tarkoituksena on estää mahdolliset ilmavirtaukset sisälle tuplatiiliseinän eristevälistä ja lattianrajasta. Suosittelemme tarvittaessa lattian ja tiiliseinän välisen raon tiivistämistä elastisella massalla.

Viherkasvit:

Suosittelemme luopumaan aidoista viherkasveista

Espoossa 5.3.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.